## Slide 1: Elektronika
Alapismeretek

## Slide 2: Követelmények
  Heti óraszámok: 3 óra előadás
  Számonkérés módja: félév közben: 2 zh,
    7. hét - 1.ZH (rövid kifejtős és tesztkérdések)
    13. hét - 2.ZH (rövid kifejtős és tesztkérdések)
      - Labor ZH-k összesítése
    14. hét - pót ZH-k (rövid kifejtős és tesztkérdések)
    Csak az egyik ZH-t lehet pótolni a háromból
  Labor
    Beugró kis ZH-k, ezek átlaga adja a laborjegyet
  Aláírás
    Az aláírás megszerzéséhez mindkét elméleti ZH-nak és a labor ZH-k átlagának külön-külön legalább elégséges szintűnek kell lennie
    A vizsgaidőszakban egy alkalommal lehetőség van az aláírás pótlására az egész éves anyagból.
  Vizsga
    Papíros feladatmegoldás és önálló laboratóriumi feladat

## Slide 3: Alapfogalmak
  Az elektromos áram a töltéssel rendelkező részecskék rendezett áramlása.
    Az elektronika az elektromos áram létrehozásával, átalakításával, befolyásolásával, irányításával foglakozik
  Áramerősség
    Az elektromos áram erőssége az adott keresztmetszeten egységnyi idő alatt áthaladó töltések mennyissége
    I [A] Amper
  Feszültség
    Az elektromos feszültség megadja, hogy mekkora munkát végez az elektromos mező, miközben egységnyi töltést a mező egyik pontjából a másikba áramoltat.
    U [V] Volt
  Teljesítmény
    Elektromos teljesítmény egy adott időegység alatt felvett vagy leadott elektromos energia mértéke.
    P [W] Watt
    Pillanatnyi teljesítmény
    P(t) = U(t) I(t)

## Slide 4: Legfontosabb építőelemek
Notes:   Elméleti tárgyaláshoz szükséges ideális építőelemek, fogalmak, módszerek áttekintése, amelyek a valós elektronikai rendszerek leírásához szükségesek

## Slide 5: Legfontosabb építőelemek
Áram és feszültségforrások, generátorok
  A villamos energia forrásai
  Feldolgozandó jelek forrásai
  Időbeni lefolyásuk szerint
    Egyenáramú
    Váltakozó-áramú

## Slide 6: Áram és feszültségforrások
Egyenáramú generátorok
  Ideális feszültséggenerátor
    Terheléstől függetlenül állandó kimeneti feszültség
    Végtelen teljesítmény leadására képes
    Belső ellenállás nulla
  Ideális áramgenerátor
    Terheléstől függetlenül állandó kimeneti áram
    Végtelen teljesítmény leadására képes
    Belső ellenállás végtelen

## Slide 7: Áram és feszültségforrások
Váltakozó áramú generátorok
  Meghatározott időbeni lefolyású áram illetve feszültség előállítására alkalmasak.
  Szinuszos generátor
    minden periodikus függvény előállítható különböző frekvenciájú és amplitúdójú szinuszos és koszinuszos függvények összegeként
    Elméleti vizsgálódásaink során a számításaink leegyszerűsödnek és következtethetünk a rendszer viselkedésére más alakú jelek esetén is

## Slide 8: Matematikai alapok
Komplex számok
  A síkon vektorként ábrázolhatjuk
  Polár koordináta rendszerben
    Euler formula
  Két paraméter
    Amplitúdó, Fázisszög
    Adott frekvenciájú szinuszos jel ezzel a két paraméterrel jellemezhető
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 9: Matematikai alapok
Komplex számok
  Szinuszos jelek általános ábrázolása
    Feszültség-, áram-, teljesítmény, stb…-szinuszos jelek
    Adott frekvenciájú szinuszos jel két paraméterrel jellemezhető
      A jel szinuszos és koszinuszos összetevőjének amplitúdójával: A, B
      A jel amplitúdójával és fázisával: M, j
    Nem egyenlőségről van szó, csak megfeleltetés, reprezentálás komplex számmal
      Csak adott frekvencián értelmezhető a megfeleltetés
      Pl. (1+1j)+(2+2j) = (3+3j)
        Mindhárom komplex szám azonos frekvenciájú jeleket reprezentál
        Csak amplitúdójuk és fázisuk más
    Az előjel váltás a komplex Fourier transzformáció definíciója miatt szokás (később)
      Pl:
Komplex számmal (komplex amplitúdó)

## Slide 10: Matematikai alapok
Komplex számok
  Lineáris rendszerek
    Érvényes a szuperpozíció elve
    Szinuszos jellel gerjesztve a bemenetet a kimenet is szinuszos
      azonos frekvenciával
      az amplitúdó és fázis változhat
    Pl:
      Egy lineáris rendszer bemenő jele
      Ennek hatására kimeneti jele
      A komplex amplitúdók segítségével adott w frekvencián jellemezhető a rendszer átviteli tulajdonsága
      Adott frekvencián a rendszer amplitúdó átvitele 0,5 fázis tolása 3p/8

## Slide 11: Matematikai alapok
Komplex számok
  Lineáris rendszerek

## Slide 12: Matematikai alapok
Fourier transzformáció
  Periodikus jel Fourier transzformáltja
    Bármely Ts periódusidejű periodikus jel felbontható megszámlálhatóan végtelen sok diszkrét frekvenciájú szinuszos és koszinuszos függvény összegére (Fourier-sor)
      Ahol az alapharmonikus frekvencia és körfrekvencia
      Az együtthatók:
      Az a0 együttható az f(t) jel egyenáramú (DC) összetevőjének felel meg

## Slide 13: Matematikai alapok
  Frekvenciatartomány-béli reprezentáció
  Spektrum
Fourier transzformáció
  Periodikus jel Fourier transzformáltja
    Bármely Ts periódusidejű periodikus jel felbontható megszámlálhatóan végtelen sok diszkrét frekvenciájú szinuszos és koszinuszos függvény összegére (Fourier-sor)

## Slide 14: Matematikai alapok

## Slide 15: Passzív alkatrészek
Ellenállás
  Az árammal átjárt vezetőn feszültségesés következik be, ami az elektromos energia hővé való átalakulásának a következménye
  A legalapvetőbb elektronikai elem
  Valódi ellenállás
    A környezeti feltételektől függő, változó érték
      Áramerősség, feszültség, frekvencia, hőmérséklet, megvilágítás, öregedés
    Néha hasznos is lehet
      termisztor, varisztor, fotoellenállás, mágneses ellenállás

## Slide 16: Passzív alkatrészek
Kondenzátor (Kapacitás)
  A kondenzátor feladata az elektromos töltések tárolása. A kondenzátor töltéstároló képességet annak kapacitásával adjuk meg
  Egyenlete differenciális formában
vagyis
  állandó u(t) = 1V esetén behelyettesítve
    Egyenfeszültségű áramkörben az ideális kondenzátor szakadásként viselkedik

## Slide 17: Passzív alkatrészek
Kondenzátor
  Állandó i(t) = 1 A és C = 1 F esetén
  Egyenlete integrális formában
    Behelyettesítve
    A kondenzátor feszültsége nem változhat ugrásszerűen az ugrásszerű áram vagy terhelésváltozás ellenére sem
    Áramköri paneleken tápfeszültség- és zavar szűrő kondenzátorok
      Pufferelés
      Képes nagy áramimpulzusok leadására

## Slide 18: Passzív alkatrészek
Kondenzátor

## Slide 19: Passzív alkatrészek
A kondenzátor ellenállása
  Adott w körfrekvenciájú (w = 2pf) váltakozó feszültséget rákapcsolva
A kondenzátor árama
  w függvényében nő
  Fázisa 90°-ot siet
Ellenállás
  Időben változó érték (+/- ∞)

## Slide 20: Passzív alkatrészek
Váltakozó áramú ellenállás, impedancia
  Lineáris eszközöknél szinuszos gerjesztés esetén
    Azonos frekvenciájú szinuszos válasz
    Csak az amplitúdó és a fázis változhat
  Rögzített frekvenciájú gerjesztés esetén
    Elegendő a szinuszos jel amplitúdóját és fázisát megadni
    Keressük az erre adott válasz amplitúdóját és fázisát

## Slide 21: Passzív alkatrészek
Váltakozó áramú ellenállás, impedancia
  Lineáris eszközöknél szinuszos gerjesztés esetén
    Azonos frekvenciájú szinuszos válasz
    Csak az amplitúdó és a fázis változhat
  Rögzített frekvenciájú gerjesztés esetén
    Elegendő a szinuszos jel amplitúdóját és fázisát megadni
    Keressük az erre adott válasz amplitúdóját és fázisát
  Az ideális ellenállás egyenáramú és váltakozó áramú ellenállása megegyezik
    Z = R nincs képzetes összetevő
    Az áram és a feszültség fázisban vannak

## Slide 22: Passzív alkatrészek
A kondenzátor impedanciája
  Adott w körfrekvenciájú (w = 2pf) váltakozó feszültséget rákapcsolva
A kondenzátor árama
  w függvényében nő
  Fázisa 90°-ot siet
Impedanciája

## Slide 23: Passzív alkatrészek
Kondenzátor
  Impedancia
  A kondenzátor váltakozó-áramú ellenállása
    komplex és frekvenciafüggő
Frekvenciatartománybéli jellemzők
  Amplitúdómenet, Fázismenet
  Logaritmikus lépték
    Frekvencia
    Amplitúdó

## Slide 24: Passzív alkatrészek
Induktivitás
  leggyakrabban tekercsek, transzformátorok
  A tekercs mágneses energiát tárol. A tároló képesség mértéke a tekercs L induktivitása (öninduktivitása), mértékegysége H (Henry)
  Egyenlete differenciális formában
  Állandó i(t) = 1A esetén behelyettesítve
    Egyenáramú áramkörben az ideális tekercs rövidzárként viselkedik
vagyis

## Slide 25: Passzív alkatrészek
Induktivitás
  Állandó u(t) = 1 V és L = 1 H esetén
  Egyenlete integrális formában
    Behelyettesítve
    A tekercs árama nem változhat ugrásszerűen az ugrásszerű feszültségváltozás ellenére sem
    Kapcsolóüzemű elektronikai eszközök
      Képes nagy feszültségimpulzusok előállítására

## Slide 26: Passzív alkatrészek
Induktivitás

## Slide 27: Passzív alkatrészek
Az induktivitás váltakozó áramú ellenállása
  Adott w körfrekvenciájú (w = 2pf) váltakozó áramot rákényszerítve
A tekercs feszültsége
  w függvényében nő
  Fázisa 90°-ot siet
Impedanciája

## Slide 28: Passzív alkatrészek
Az induktivitás váltakozó áramú ellenállása
  Impedancia
  Szintén komplex és frekvencia függő
Szelektív erősítő
  A későbbiekben látni fogjuk, hogy kondenzátorok és tekercsek segítségével olyan áramköröket építhetünk, amelyek csak bizonyos frekvenciájú jeleket erősítenek, vagy nyomnak el

## Slide 29: Passzív alkatrészek
Ellenállás
Kondenzátor
Tekercs
Dióda
  Később részletesebben

## Slide 30: Alapfogalmak
Mennyiségek
  Áram [A]
  Feszültség [V]
  Teljesítmény [W]
  Ellenállás [W]
  Kapacitás [F]
  Induktivitás [H]
  Frekvencia [Hz]
Értékek
  piko p 1 pA = 10-12 A
  nano n 1 nF = 10-9 F
  mikro m 1 mH = 10-6 H
  milli m 1 mV = 10-3 V
  1 V = 1 V
  kilo k 1 kW = 103 W
  Mega M 1 MW = 106 W
  Giga G 1 GHz = 109 Hz
  Terra T 1 THz = 1012 Hz

## Slide 31: Alapfogalmak
Ellenállásokat kondenzátorokat tekercseket csak szabványos értékekben gyártanak

## Slide 32: Alapfogalmak
Kirchoff törvények
  Csomóponti törvény
    A csomópontba befolyó áramok összege megegyezik az onnan elfolyó áramok összegével
  Huroktörvény
    Bármely zárt áramhurokban a részfeszültségek előjelhelyes összege zérus
Ha a befolyó áramot pozitívnak, az elfolyót negatívnak vesszük akkor:
– i1 + i2 – i4 + i3 = 0
Ebből következik, hogy
i1 + i4 = i2 + i3
A körüljárási (pozitív) irány az óramutató járásával megegyező
– Ug + U1 + U2 = 0
Ebből következik hogy
Ug = U1 + U2

## Slide 33: Alapfogalmak
Hálózat egyszerűsítések
  Ellenállások, impedanciák soros eredője
  Ellenállások, impedanciák párhuzamos eredője
  Terheletlen feszültségosztó, áramosztó
I1
I

## Slide 34: Alapfogalmak
Átviteli jellemzők
  Két mennyiség közötti kapcsolat (komplex mennyiségek)
    Feszültség-feszültség
      Feszültségerősítés
      Feszültség-átviteli függvény
    Áram-feszültség
      Impedancia
      Admittancia
    Áram-áram
      Áramerősítés
      Áram-átviteli függvény
I
I1

## Slide 35: Passzív alkatrészek
Példa passzív hálózatokra
  Valós értékű ellenállásokkal
  Komplex amplitúdójú feszültségek, áramok és impedanciák esetén is hasonlóan számítható
  Műveletek komplex számokkal
UIg
UR1
UR2
Ug
UR3
I1
I3
I2
1.
2.
1.
2.
1.
2.
2.

## Slide 36: Passzív alkatrészek
Példa passzív hálózatokra
  RC kör
    Terheletlen feszültségosztó impedanciákból
    Átviteli függvény Au(jw), komplex értékű
      Abszolút érték frekvenciafüggése
      Fázistolás frekvenciafüggése

## Slide 37: Passzív alkatrészek
Példa passzív hálózatokra
  RC szűrők
Bode diagram
  Feszültség-erősítés és fázistolás a körfrekvencia függvényében
  Elsőfokú aluláteresztő szűrő
  -3 dB törési frekvencia
  -20 dB/dekád

## Slide 38: Passzív alkatrészek
Példa passzív hálózatokra
  RC szűrők
Bode diagram
  Feszültség-erősítés a körfrekvencia függvényében
  Elsőfokú felüláteresztő szűrő
  -3 dB törési frekvencia
  20 dB/dekád

## Slide 39: Passzív alkatrészek
Példa passzív hálózatokra
  RC sáváteresztő-szűrő
Z1
Z2

## Slide 40: Passzív alkatrészek
Példa passzív hálózatokra
  RC sáváteresztő-szűrő
w0
  w0 : sávközépi frekvencia
  Szűk áteresztő tartomány nem érhető el
  Egyszerű szűrési feladatokra alkalmas

## Slide 41: Passzív alkatrészek
Példa passzív hálózatokra
  RC sávzáró-szűrő (Wien-híd)
  A sáváteresztő szűrőnél láttuk hogy létezik egy olyan w0 körfrekvencia, amelynél a kimenőjel fázisa megegyezik a bemenőjel fázisával
  Ezen a frekvencián R1 = R2, C1 = C2 esetben a sáváteresztő szűrő erősítése 1/3
  Ha a sáváteresztő szűrő kimeneti jelét kivonjuk az eredeti bemenő jel 1/3-szorosából, az w0 körfrekvencián a különbségi jel nullává válik
  Vagyis az w0 körfrekvenciájú bemenő jel összetevőket a kapcsolás nem viszi át
  w0 környezetében sávzáróként viselkedik

## Slide 42: Passzív alkatrészek
w0

## Slide 43: Passzív alkatrészek
Példa passzív hálózatokra
  Aluláteresztő szűrő
    A felső határfrekvenciáig nagyjából torzításmentesen viszi át a jeleket, azon túl a frekvenciával arányosan csökken a kimeneti jel nagysága, a fáziskésés fokozatosan -90°-hoz közelít
  Felüláteresztő szűrő
    Az alsó határfrekvencia fölött nagyjából torzításmentesen viszi át a jeleket, az alatt a kimeneti jel amplitúdója fokozatosan csökken és a fázistolás 90°-hoz közelít.
  Sáváteresztő szűrő
    A sávközépi frekvencia környezetében nagyjából torzításmentesen viszi át a jeleket, az alatt és felett a kimeneti jel amplitúdója fokozatosan csökken.
  Sávzáró szűrő
    A sávközépi frekvencia környezetét leszámítva, nagyjából torzításmentesen viszi át a jeleket, a sávközépi frekvenciához közelítve kimeneti jel amplitúdója fokozatosan 0-hoz közelít.

## Slide 44: Aktív alkatrészek
Erősítésre használható vezérelhető elektronikus eszközök
  Diszkrét félvezetők
    Bipoláris tranzisztor
    FET
    IGBT
    Tirisztor … stb
  Műveleti erősítők
  Elektroncsövek

## Slide 45: Aktív alkatrészek

## Slide 46: Analóg jelek erősítése
Erősítők
  A terhelés (fogyasztó) felé nagyobb teljesítményt képes leadni mint amit a meghajtó körből felvesz
  Energiaforrás, tápegység szükséges a működéshez
    A kimeneti többletenergia a tápegységből felvett teljesítmény átalakításából származik
  Aktív alkatrészekből épül fel
  Vezérelhető generátorként modellezhető
Pbe < Pki
ubeibe < ukiiki

## Slide 47: Analóg jelek erősítése
Erősítőjellemzők
  Komplex mennyiségek
  Bemeneti impedancia
    Az erősítő bemenetét jellemző impedancia, amely ugyan-akkora teljesítményt vesz fel a jelforrásból, mint az erősítő, adott Zt terhelő impedancia mellett
    Elvárás: ne terhelje a meghajtó kört (generátort)

## Slide 48: Analóg jelek erősítése
Erősítőjellemzők
  Kimeneti impedancia
    Az erősítő kimenetét helyettesítő generátor belső impedanciája
      Ukiü: Üresjárási kimeneti feszültség
        Zt = ∞
      Ikiz: Rövidzárási áram (általában nem mérhető meg)
        Zt = 0
    Elvárás: Általában feszültséggenerátorként kell üzemelni:

## Slide 49: Analóg jelek erősítése
Erősítőjellemzők
  Feszültségerősítés
    egységnyi bemeneti feszültség változáshoz tartozó kimeneti feszültség változás
  Áramerősítés
    egységnyi bemeneti áram változáshoz tartozó kimeneti áram változás
  Teljesítményerősítés
    egységnyi bemeneti áram változáshoz tartozó kimeneti áram változás
komplex

## Slide 50: Analóg jelek erősítése
Decibel [dB]
  Az emberi hallás érzékenysége logaritmikus
  Kényelmesebb és praktikusabb a logaritmikus mérték használata
  Definíció
    A Bel-ben mért erősítés a kimeneti és bemeneti teljesítmény hányadosának 10-es alapú logaritmusa
    A deciBel-ben mért ennek 10-szerese
  Összetett erősítő esetén
    Az eredő erősítés az egyes fokozatok dB-ben mért erősítéseinek összege

## Slide 51: Analóg jelek erősítése
Erősítőjellemzők
  Transzfer impedancia
    egységnyi bemeneti áram változáshoz tartozó kimeneti feszültség változás
  Transzfer admittancia
    egységnyi bemeneti feszültség változáshoz tartozó kimeneti áram változás

## Slide 52: Analóg jelek erősítése
Helyettesítő kép
  Az erősítő passzív bemenetű vezérelhető generátorként modellezhető
Feszültségvezérelt feszültséggenerátor
Áramvezérelt feszültséggenerátor
Áramvezérelt áramgenerátor
Feszültségvezérelt áramgenerátor

## Slide 53: Analóg jelek erősítése
Erősítők visszacsatolása
  Az erősítő kimenetéről a kimeneti jellel arányos jelet a bemenetre visszavezetve, majd azt a bemeneti jellel összegezve az erősítők tulajdonságai megváltoztathatók
    Erősítés, be- kimeneti impedancia, frekvenciamenet, stabilitási tulajdonságok …
  A a visszacsatolatlan erősítő, A jelerősítéssel
  B a visszacsatoló hálózat, B jelerősítéssel
  Pozitív visszacsatolás
    az összegzés által a J1 bemeneti jel nagyobb lesz
  Negatív visszacsatolás
    az összegzés által a J1 bemeneti jel kisebb lesz
Rezgőkörök, oszcillátorok
Erősítők

## Slide 54: Analóg jelek erősítése
Erősítők visszacsatolása
  Eredő erősítés A’ ?
  Hurokerősítés
    H = AB
  Valós H esetén
    H > 0 Negatív visszacsatolás
    H < 0 Pozitív visszacsatolás
      H = -1 Önfenntartó gerjedés
      H < -1 Növekvő amplitúdójú gerjedés
-
+

## Slide 55: Analóg jelek erősítése
Erősítők visszacsatolásának alaptípusai
  a kimeneti feszültséggel arányos feszültség-visszacsatolás
  a kimeneti árammal arányos feszültség-visszacsatolás
  a kimeneti feszültséggel arányos áram-visszacsatolás
  a kimeneti árammal arányos áram-visszacsatolás
Visszacsatoló hálózat
  Az erősítőhöz hasonló átviteli jellemzők
    Feszültségátvitel
    Áramátvitel
    Transzfer impedancia
    Transzfer admittancia

## Slide 56: Analóg jelek erősítése
Erősítők visszacsatolásának alaptípusai
  A kimeneti feszültséggel arányos feszültség visszacsatolása
  Soros feszültség visszacsatolás
  Eredő erősítőjellemzők

## Slide 57: Analóg jelek erősítése
Erősítők visszacsatolásának alaptípusai
  A kimeneti árammal arányos feszültség-visszacsatolás
  Soros áram-visszacsatolás
  Eredő erősítőjellemzők

## Slide 58: Analóg jelek erősítése
Erősítők visszacsatolásának alaptípusai
  A kimeneti feszültséggel arányos áram-visszacsatolás
  Párhuzamos feszültség-visszacsatolás
  Eredő erősítőjellemzők

## Slide 59: Analóg jelek erősítése
Erősítők visszacsatolásának alaptípusai
  A kimeneti árammal arányos áram-visszacsatolás
  Párhuzamos áram-visszacsatolás
  Eredő erősítőjellemzők

## Slide 60: Analóg jelek erősítése
Visszacsatolt erősítő bemeneti impedanciája
  Soros visszacsatolásnál
  Párhuzamos visszacsatolásnál

## Slide 61: Analóg jelek erősítése
Visszacsatolt erősítő kimeneti impedanciája
  Áram-visszacsatolásnál
  Feszültség-visszacsatolásnál

## Slide 62: Ideális műveleti erősítő
Műveleti erősítő
  Több aktív elemet tartalmazó funkcionális áramkör
  Globális paraméterek, egyszerű alkalmazás
Ideális műveleti erősítő
  Elméleti vizsgálatokhoz
  Egyszerű, szemléletes
  A valóságos műveleti erősítők tulajdonságait az ideálishoz viszonyítjuk

## Slide 63: Ideális műveleti erősítő
Ideális műveleti erősítő
  Lineáris, szimmetrikus bemenetű, aszimmetrikus kimenetű
  Differenciál módusú erősítése végtelen
  Közös módusú erősítés zérus
  Bemeneti ellenállása végtelen, a bemeneten áram nem folyik
  Kimeneti ellenállása nulla
  Sávszélessége végtelen
  Zajmentes
A valóságos műveleti erősítők igyekeznek hasonlítani az ideálishoz
  Erősítésük >106
  Bemeneti ellenállásuk nagy >100kW
  Kimeneti ellenállásuk kicsi <10W
Lineáris alapműveletek ME-vel
  Konstanssal való szorzás (erősítés)
  Kivonás
  Összeadás
  Integrálás
  Differenciálás

## Slide 64: Ideális műveleti erősítő
  Aszimmetrikus vezérlés
    Az erősítő egyik bemeneti pontja vezérelt, a másik bemenetének feszültsége nulla
Műveleti erősítő vezérlése
  Szimmetrikus (differenciális) vezérlés
    Az erősítő két bemenetét azonos nagyságú, de ellentétes fázishelyzetű feszültségek vezérlik
    Elvárás a műveleti erősítővel szemben: csak a differenciális jelet erősítse
  Közös vezérlés
    Az erősítő két bemenetét azonos nagyságú és azonos fázis-helyzetű feszültségek vezérlik
    Nem üzemszerű működés, általában nemkívánatos, zaj jellegű hatások
    Közös jel erősítés legyen nulla

## Slide 65: Ideális műveleti erősítő
Műveleti erősítő alapkapcsolások
  Invertáló (fázisfordító) alapkapcsolás
I1
I2
„0”
1.
2.
1.
2.
Huroktörvény
  Bármely zárt áramhurokban a részfeszültségek előjelhelyes összege zérus
Ideális ME
  Bemeneti ellenállása végtelen, a bemeneten áram nem folyik

## Slide 66: Ideális műveleti erősítő
Műveleti erősítő alapkapcsolások
  Neminvertáló alapkapcsolás
1.
„Ube”
1.
Ohm törvény
Huroktörvény
  Bármely zárt áramhurokban a részfeszültségek előjelhelyes összege zérus
Ideális ME
  Bemeneti ellenállása végtelen, a bemeneten áram nem folyik
I1
I1

## Slide 67: Ideális műveleti erősítő
Műveleti erősítő alapkapcsolások
  Követő erősítő
  Leválasztási, illesztési feladatok
A valóságos műveleti erősítők igyekeznek hasonlítani az ideálishoz
  Bemeneti ellenállásuk nagy >100kW
    Nem terheli a meghajtó kört
  Kimeneti ellenállásuk kicsi <10W
    Ideális fesz. Generátor
„Ube”

## Slide 68: Ideális műveleti erősítő
Műveleti erősítő alapkapcsolások
  Összeadó áramkör
  A kimenet a bemenetek lineáris kombinációja
„0”
I2
I11
I12
I13
I14
I1n
I2
1.

## Slide 69: Ideális műveleti erősítő
Műveleti erősítő alapkapcsolások
  Kivonó áramkör
U0
„U0”
I
I

## Slide 70: Ideális műveleti erősítő
Műveleti erősítő alapkapcsolások
  Integráló áramkör
„0”
i(t)
i(t)

## Slide 71: Ideális műveleti erősítő
Kapcsolási példa ideális műveleti erősítővel

## Slide 72: Ideális műveleti erősítő
Kapcsolási példa ideális műveleti erősítővel
  Szükséges villamosságtan elmélet
    Ohm törvény
    Kirchoff törvények
    Tehetetlen feszültségosztó számítása
  Szükséges elektronika elmélet
    Az ideális ME két bemenete azonos potenciálon van
    Az ideális ME bemenetein NEM folyik áram
    Az ideális ME kimenete ideális feszültséggenerátor
  Megoldás menete
    Mindig a generátoroktól kell elindulni
    Használni a szükséges elméleti ismereteket

## Slide 73: Ideális műveleti erősítő
Kapcsolási példa ideális műveleti erősítővel
0 A
2V
2V
2V
2V
2V
1V
1V
1V
1V
1mA
1mA
3V
1V
0.5mA
0.5mA
0 A
1V
1V
2V
1V
1mA
2V
0 A
1mA
1.5V
2V
0 A
1mA
2V

## Slide 74: Nem ideális műveleti erősítők
Ideális műveleti erősítő
  Lineáris, szimmetrikus bemenetű, aszimmetrikus kimenetű
  Differenciál módusú erősítése végtelen
  Közös módusú erősítés zérus
  Bemeneti ellenállása végtelen, a bemeneten áram nem folyik
  Kimeneti ellenállása nulla
  Sávszélessége végtelen
Az egyes nem ideális tulajdonságok hatását külön vizsgáljuk, a ME többi jellemzőjét ideálisnak tekintjük

## Slide 75: Nem ideális műveleti erősítők
Ideális műveleti erősítő
  Lineáris, szimmetrikus bemenetű
  A bemeneten áram nem folyik
Valóságos műveleti erősítő
Nemlineáris működési tartomány
  A kimenő feszültség csak a tápfeszültség tartományon belül változhat
  Lineáris tartomány +- 12V között
  Nemlineáris kapcsolások - komparátor
  Nem teljesen szimmetrikus bemeneti fokozatok
    Gyártásból adódó aszimmetria
    Uoff : Bemenetre redukált ofszet feszültség
    IB : Bemeneti munkaponti áram
    Ioff : Bemeneti ofszet áram

## Slide 76: Nem ideális műveleti erősítők
Valóságos műveleti erősítő munkapont beállítása
  Egyenáramú modell alapján

## Slide 77: Nem ideális műveleti erősítők
Valóságos műveleti erősítő munkapont beállítása
  Fázisfordító alapkapcsolás munkapont beállítása
Feladat
  0V bemenő jel esetén számítsuk ki a Uki0 kimeneti feszültség értékét
  Ideális esetben ez szintén 0V lenne
  Vegyük figyelembe Uoff IB és Ioff-ot
  Szuperpozíció tétel alkalmazása
Gondolatban
  Tegyünk szakadást az áramgenerátorok helyére
  Tegyünk rövidzárat a fesz. gen. és a felső áram gen. helyére
  Tegyünk rövidzárat a fesz. gen. és az alsó áram gen. helyére
  Az IB áram hatása megszüntethető ha
  Az Uoff és Ioff kompenzálása külső vagy belső (IC-n belüli) áramköröket alkalmaznak

## Slide 78: Nem ideális műveleti erősítők
Ideális műveleti erősítő
  Differenciál módusú erősítése végtelen
  Közös módusú erősítés zérus
Valóságos műveleti erősítő
  Véges differenciál módusú erősítés
  Véges közös módusú jelelnyomás [dB]
  Tetszőleges előjelű szimmetria ezért KME előjele is tetszőleges (gyártási bizonytalanság)

## Slide 79: Nem ideális műveleti erősítő
Véges differenciális erősítés hatása
  Invertáló (fázisfordító) alapkapcsolás

## Slide 80: Nem ideális műveleti erősítők
Ideális műveleti erősítő
  Bemeneti ellenállása végtelen
  Kimeneti ellenállása nulla
Valóságos műveleti erősítő
  Véges bemeneti ellenállás
  Véges véges kimeneti ellenállás
  Rbe: differenciál módusú bemeneti ell. áll.
  Rk1, Rk2: közös módusú ell. áll.
  Rki: a kimeneti feszültségvezérelt feszültséggenerátorral sorba kapcsolva

## Slide 81: Nem ideális műveleti erősítők
Ideális műveleti erősítő
  Sávszélessége végtelen
Valóságos műveleti erősítő
  Véges sávszélesség
  Frekvenciafüggő erősítés és fázistolás
  Az IC belsejében szórt kapacitások
  Az átvitel magas frekvenciákon letörik
  Frekvenciakompenzálás
    Külső, belső
    Stabilitás biztosítása
Au0
  Nyílthurkú erősítés: Visszacsatolás nélküli feszültségerősítés
  105-106 nagyságrendű
f0
  Nyílthurkú fesz. erősítés határfrekvenciája: ahol a visszacsatolás nélküli ME fesz. erősítése 3dB-t csökken az alacsony frekvencián mért értékhez képest
  Ált. meglepően alacsony érték, néhány Hz
f1
  Egységnyi fesz. erősítéshez tartozó határfrekvencia, ahol a fesz. erősítés 1 vagyis 0 dB
  Ált. néhány 100 MHz
Visszacsatolással, az erősítés csökkenése árán növelhető a hasznos sávszélesség
Kompenzálatlan
Kompenzált -20dB/dekád

## Slide 82: Nem ideális műveleti erősítők
Műveleti erősítők katalógus adatai
  Bemeneti ofszet feszültség (Input offset voltage)
  Bemeneti ofszet áram (Input offset current)
  Bemeneti nyugalmi áram (Input bias current)
  Nagyjelű (szimmetrikus) feszültségerősítés (Large signal voltage gain)
  Közös módusú feszültségelnyomási tényező, KME (Common mode rejection ratio CMRR)
  Nyílthurkú feszültségerősítés határfrekvenciája (Open loop bandwidth)
  Egységnyi feszültségerősítéshez tartozó határfrekvencia (Unity gain frequency)
  Maximális jelváltozási sebesség (Slew rate)
  Bemeneti ellenállás (Input impedance)
  Bemeneti kapacitás (Input capacitance)
  Kimeneti ellenállás (Output impedance)
  Bemeneti feszültség tartomány (Input voltage range)
  Maximális kimeneti feszültség (Output voltage swing)
  Maximális kimeneti áram (Maximum output current)
  Tápfeszültség tartomány (Supply voltage range)
  Hőmérséklet tartomány (Operating temerature)
  Stb…
  LM833.pdf AD8597_8599.pdf

## Slide 83: Elektronikus áramkörök szimulációja
Szimuláció célja
  Oktatás
    Elektronika eszközök, áramkörök működésének szemléltetése
    DC, AC, tranziens analízis
    Számítások ellenőrzése
    Virtuális laboratórium: kísérletesés valós eszközök tönkretétele nélkül
  Áramköri tervezés, gyártás támogatás
    Áramkör működésének ellenőrzése (gyártói modellek)
    Környezeti hatások, gyártási bizonytalanságok előzetes vizsgálata
    Nyomtatott áramköri tervezés támogatása
Ismertebb programok
  SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
    Nyílt forráskódú (1973)
  ORCAD PSpice
  Tina
  MicroCap

## Slide 84: Műveleti erősítő kapcsolások
Váltakozó áramú erősítő alapkapcsolások
  Egyenáramú jel leválasztása csatoló kondenzátorral
  A kondenzátor váltakozó áramú ellenállása fordítottan arányos a frekvenciával
Z1

## Slide 85: Passzív alkatrészek
Példa passzív hálózatokra
  RC kör
Bode diagram
  Feszültség-erősítés a körfrekvencia függvényében
  Elsőfokú felüláteresztő szűrő
  -3 dB törési frekvencia
  20 dB/dekád

## Slide 86: Műveleti erősítő kapcsolások
Váltakozó áramú erősítő alapkapcsolások – invertáló – felüláteresztő
  Egyenáramú jel leválasztása csatoló kondenzátorral
  A kondenzátor váltakozó áramú ellenállása fordítottan arányos a frekvenciával
MC példa

## Slide 87: Műveleti erősítő kapcsolások
Váltakozó áramú erősítő alapkapcsolások – neminvertáló - felüláteresztő
  Egyenáramú jel leválasztása csatoló kondenzátorral
  A kondenzátor váltakozó áramú ellenállása fordítottan arányos a frekvenciával
MC példa

## Slide 88: Műveleti erősítő kapcsolások
Váltakozó áramú erősítő alapkapcsolások – invertáló, sáváteresztő
  Egyenáramú jel leválasztása csatoló kondenzátorral
  A kondenzátor váltakozó áramú ellenállása fordítottan arányos a frekvenciával
Z2
MC példa

## Slide 89: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás, komparátorok
  Feszültségszintek összehasonlítása
  Nagy nyílthurkú erősítés teszi alkalmassá
  Negatív visszacsatolás nélkül használják
  A nemlineáris tartományban is működnek
89
Uki MAX
Uki min
Au0
uki
u1 - u2
Notes: 89

## Slide 90: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás, komparátorok
  Feszültségszintek összehasonlítása
  Nagy nyílthurkú erősítés teszi alkalmassá
  Negatív visszacsatolás nélkül használják
  A nemlineáris tartományban is működnek
  Elvárások
    Rbe legyen nagy
    Ad legyen nagy (diff. erősítés)
    KME (CMRR) legyen nagy
    Uoff, Ioff, IB legyen kicsi
    Nagy nyílt hurkú sávszélesség
      Nem használunk neg. visszacsat.
    Gyakran logikai áramkörökhöz illeszkedő jelek
    Gyors kapcsolási sebesség
90
Uki MAX
Uki min
uki
u1 - u2
Notes: 90

## Slide 91: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás – neminvertáló komparátor
  Az invertáló bemenetre Uref referencia feszültség
  A ME-t a neminvertáló bemenetén vezéreljük
91
Uki MAX
Uki min
uki
ube
Uref
ube
Uref
Uki min
Uki MAX
uki
t
MC példa
Notes: 91

## Slide 92: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás – invertáló komparátor
  Az neminvertáló bemenetre Uref feszültség
  A ME-t az invertáló bemenetén vezéreljük
92
Uki MAX
Uki min
uki
Uref
ube
Uref
Uki min
Uki MAX
uki
t
MC példa
ube
Notes: 92

## Slide 93: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás – invertáló komparátor
  Az neminvertáló bemenetre Uref feszültség
  A ME-t az invertáló bemenetén vezéreljük
93
Uki MAX
Uki min
uki
Uref
ube
Uref
Uki min
Uki MAX
uki
t
MC példa
ube
Notes: 93

## Slide 94: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás – invertáló hiszterézises komparátor
  Pozitív visszacsatolást alkalmazunk
  A neminvertáló bemenetre csatolunk vissza
  Az átbillenési és visszabillenési szint különböző
94
Uki MAX
Uki min
uki
ube
uM
um
uH
Notes: 94

## Slide 95: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás – invertáló hiszterézises komparátor
  Pozitív visszacsatolást alkalmazunk
  A neminvertáló bemenetre csatolunk vissza
95
Uki MAX
Uki min
uki
ube
uM
um
uH
ube
uM
Uki min
Uki MAX
uki
t
um
MC példa
Notes: 95

## Slide 96: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás - neminvertáló hiszterézises komparátor
96
Uki MAX
Uki min
uki
ube
um
Uki MAX
I
I
u+
Notes: 96

## Slide 97: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás - neminvertáló hiszterézises komparátor
97
Uki MAX
Uki min
uki
uM
um
uH
Uki min
I
I
u+
ube
Notes: 97

## Slide 98: Műveleti erősítő kapcsolások
Nemlineáris alkalmazás - neminvertáló hiszterézises komparátor
98
Uki MAX
Uki min
uki
uM
um
ube
uM
Uki min
Uki MAX
uki
t
um
MC példa
ube
Notes: 98

## Slide 99: Műveleti erősítő kapcsolások
Analóg – Digitális (A/D) átalakító
  Feladat: analóg jel mintájából digitálisan kódolt jel előállítása
  Bemenet: feszültség (ritkábban áram)
  Kimenete: a bemeneti jellel arányos bináris számérték (kód)
  Jellemzők:
    Kimeneti bitek száma (felbontás) pl. 8bit
    Maximális mintavételi frekvencia (Msample/s)
    Interfész: soros-párhuzamos
99
LSB
MSB
Notes: 99

## Slide 100: Műveleti erősítő kapcsolások
Analóg – Digitális (A/D) átalakító
  Párhuzamos A/D, komparátorokból
  Minden kimeneti kódhoz tartozik egy bemeneti feszültség tartomány (Um)
  Az egyes szinteket figyeljük komparátorokkal
  Előny: nagy sebesség
  Hátrány
    Sok komparátor (pl. 8bit – 256 komparátor)
    Sok ellenállás (pl. 8bit – 256 ellenállás)
    Sok bemenetű dekóder (pl. 8bit – 256 bemenet)
100
Notes: 100

## Slide 101: Műveleti erősítő kapcsolások
Digitális – Analóg (D/A) átalakító
  Feladata: digitálisan kódolt jelek analóg jellé alakítása
  Bemenet: bináris számot reprezentáló diszkrét feszültség szintek (0-5V 3.3V 2.5 V ….)
  Kimenet: a bemeneti bináris értékkel arányos feszültség szint (vagy ritkábban áram érték)
  Jellemzők:
    Bemeneti bitek száma (felbontás) pl. 16bit
    Maximális kimeneti mintasebesség (Msample/s)
    Interfész: soros-párhuzamos
101
Notes: 101

## Slide 102: Műveleti erősítő kapcsolások
Digitális – Analóg (D/A) átalakító
102
Notes: 102

## Slide 103: Műveleti erősítő kapcsolások
Digitális – Analóg (D/A) átalakító
103
Notes: 103