## Slide 1: Elektronika
Alapismeretek
II. rész

## Slide 2: Félvezetők fizikája
Elektron
  Kettős természetű
    Anyag
    Hullám
  Az atommagot gömbszerűen körülvevő anyaghullám
  A Schrödinger egyenlet megoldása megadja az elektron megtalálási valószínűségét és az ezekhez tartozó energiaértékeket
Az atom szerkezete
  Atommag
    Proton – pozitív elemi töltés
    Neutron – semleges töltésű
  Elektron – negatív elemi töltés
Proton
Elektron
Atommag
Neutron

## Slide 3: Félvezetők fizikája
Elektron
  Kettős természetű
    Anyag
    Hullám
  Az atommagot gömbszerűen körülvevő anyaghullám
  A Schrödinger egyenlet megoldása megadja az elektron megtalálási valószínűségét és az ezekhez tartozó energiaértékeket
  Az elektron energiája nem lehet tetszőleges értékű, csak meghatározott (diszkrét) energiaszinteken létezhet (kvantált)
  Ezeknek az energiaszinteknek megfelel egy-egy elektronpálya
  Szilárd anyagokban az atomok egymásra hatása miatt a diszkrét energiaszintek tartománnyá szélesednek
    Megengedett sávok
    Átlapolódhatnak
    Tiltott sáv – ilyen energiaszintet az elektronfelhő nem vehet fel
Az atom szerkezete
  Atommag
    Proton – pozitív elemi töltés
    Neutron – semleges töltésű
  Elektron – negatív elemi töltés

## Slide 4: Félvezetők fizikája
Szilárd anyagok osztályozása
  Ha az atommal energiát közlünk
    az elektronok egyre nagyobb energiaszintre
    egyre távolabbi pályára kerülnek
  Vegyértéksáv
    A legkülső elektronpálya energiaszintje
  Ionizációs energia
    Az az energiamennyiség, amellyel egy elektront ki tudunk szakítani az atomi kötelékből
  Vezetési sáv
    A vegyértéksávot elhagyó elektronok töltéshordozóvá, vezetési elektronokká válnak
    Az atomoktól szinte függetlenül, az atomok közötti térben mozognak
    Minél több a vezetési elektron annál jobb az anyag vezetőképessége
Bór
3 vegyérték
elektron
Szilícium
4 vegyérték
elektron
Antimon
5 vegyérték
elektron

## Slide 5: Félvezetők fizikája
Vezetők
  A tiltott sáv szélessége közel nulla (< 0,2 eV)
  Sok vezetési elektron
Félvezetők
  A tiltott sáv széles (0,7..1,2 eV)
  Szobahőmérsékleten, vegytiszta állapotban rossz vezetők
  Növekvő hőmérséklettel (energiaközléssel) egyre jobb vezetők, egyre több vezetési elektron
  Szennyezés hatására a vezetőképesség ugrásszerűen megnövekszik
Szigetelők
  Igen széles tiltott sáv ( > 1,5 eV)
  Igen nagy energiaközlés hatására is csak elhanyagolható mennyiségű vezetési elektron keletkezik
Félvezető
Vezető
Szigetelő
< 0,2 eV
0,7 ... 1,2 eV
> 1,5 eV
Vezetési sáv
Tiltott zóna
Vegyértéksáv

## Slide 6: Tiszta félvezetők
Leggyakrabban használt
  Szilícium – Si
  Germánium – Ge
  GaAs – Gallium-arzenid

## Slide 7: Tiszta félvezetők
Tiszta szilíciumkristály
  Tetraéderes szerkezetű
  Az egyszerűség kedvéért a síkban kiterítve ábrázoljuk

## Slide 8: Tiszta félvezetők
Saját vezetés
  A tökéletesen tiszta félvezető rossz vezető
  Csekély energiaközlés (hőmérsékletemelkedés) hatására is szabad elektronok keletkeznek
  Az atomi kötésből kivált (vezetési) elektron miatt felbomlik az atomban a töltések egyensúlya
    Egyel kevesebb elektron mint proton
    Az elektron helyén „lyuk” keletkezik – egységnyi pozitív töltéssel
    A lyuk másik atomi kötésből kivált elektron befogadására képes aminek helyén szintén lyuk keletkezett
    A folyamat ismétlődik, folyamatosan elektron – lyuk párok keletkeznek és rekombinálódnak
    Mivel helyét folyamatosan változtatja a lyuk is töltéshordozóként viselkedik
  A szilícium kristály semleges töltésű marad
    Adott hőmérsékleten a keletkező és rekombinálódó töltéshordozók száma megegyezik
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

## Slide 9: Tiszta félvezetők

## Slide 10: Szennyezett félvezetők
A töltéshordozók számának növelése
  A rácshibák számának növelésével
    Nehezen kézbentartható
  Félvezető anyag szennyezésével
Szennyezéses vezetés
  A pozitív töltéshordozók (lyukak) számának növelése
    p típusú szennyezés
  A negatív töltéshordozók (elektronok) számának növelése
    n típusú szennyezés
  Relatívan kis mértékű szennyezés
    1 : 105…106
  Abszolút értékben nagy töltéshordozó növekedés
    103..106 szoros

## Slide 11: Szennyezett félvezetők
n típusú szennyezés
  Egyel több valenciaelektronnal rendelkező atomot juttatnak a rácsszerkezetbe
    Donor szennyezés
    Foszfor (P), arzén (As), antimon (Sb)
  Négy elektron a szomszédos Si atomokhoz kapcsolódik
  Az ötödik nem tud kötésbe kerülni
    Könnyen vezetési elektronná válik
    Növeli a szabad töltéshordozók számát
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
As
A kristály kifelé semleges töltésű marad
  A donor atom elveszíti egy elektronját, pozitív ionná válik de nem töltéshordozó
  A proton – elektron arány megmarad
Vezetőképesség
  Elsősorban a szennyezés miatt keletkezett szabad elektronok határozzák meg - elektronvezetés
  Termikus töltéshordozó párok is keletkeznek, de a lyukak könnyebben rekombinálódnak
    Több szabad elektron!
    Csekély mennyiségű lyuk
  Elektron – többségi töltéshordozó
  Lyuk – kisebbségi töltéshordozó

## Slide 12: Szennyezett félvezetők
p típusú szennyezés
  Egyel kevesebb valenciaelektronnal rendelkező atomot juttatnak a rácsszerkezetbe
    Akceptor szennyezés
    Bór (B), alumínium (Al), gallium (Ga) indium (In)
  3 saját elektronnal a szomszédos Si atomokhoz kapcsolódik
  A negyedik kötési elektron valamelyik szomszédos Si atomról válik le
    A levált elektron helyén lyuk keletkezik
    Növeli a szabad töltéshordozók számát
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
A kristály kifelé semleges töltésű marad
  Az akceptor atomnak egyel több elektronja van, negatív ionná válik de nem töltéshordozó
  A proton – elektron arány megmarad
Vezetőképesség
  Elsősorban a szennyezés miatt keletkezett lyukak határozzák meg – lyukvezetés
  Termikus töltéshordozó párok is keletkeznek, de a szabad elektronok könnyebben rekombinálódnak
    Több lyuk
    Csekély mennyiségű szabad elektron
  Elektron – kisebbségi töltéshordozó
  Lyuk – többségi töltéshordozó
B

## Slide 13: Szennyezett félvezetők
Diffúziós áram
  A gyakorlatban főleg inhomogén szennyezést alkalmaznak
  A töltéshordozó koncentráció különbség miatt áram indul meg
    A töltéshordozók a nagyobb sűrűségű helyről a kisebb sűrűségű felé áramlanak
    Igyekszenek kitölteni a rendelkezésükre álló teret – Diffúziós áram
  Ezzel felborul az anyag egyes részei között a töltésegyensúly
    A kristály egésze kívülről továbbra is semleges marad
  Belső potenciálkülömbség – villamos tér keletkezik
    A töltéshordozókat az eredeti helyükre kényszeríti vissza – (Drift áram)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Szennyezés

## Slide 14: Szennyezett félvezetők
Drift áram – sodródási áram
  Külső vagy belső villamos tér hatására keletkezik
  Külső villamos tér hatása nélkül
    a diffúziós és drift áram megegyezik egymással, ellentétes irányú
    A kristály egésze kívülről továbbra is semleges marad
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Töltés
+
-

## Slide 15: Szennyezett félvezetők
Drift áram – sodródási áram
  Külső vagy belső villamos tér hatására keletkezik
  Külső villamos tér hatása nélkül
    a diffúziós és drift áram megegyezik egymással, ellentétes irányú
    A kristály egésze kívülről továbbra is semleges marad
  Külső villamos tér hatására
    Feszültséget kapcsolunk a félvezetőre
    A töltéshordozókra erő hat (sodródnak) – mind az elektronok mind a lyukak
    Drift áram keletkezik – az elektron és lyuk áram erősítik egymást
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
I0
n típusú szennyezés
elektronáram (negatív töltés)
lyukáram

## Slide 16: Szennyezett félvezetők
Szennyezett félvezetőt önmagában
  Termisztor – hőmérsékletfügő ellenállás
  Fotoellenállás – megvilágítás függő ellenállás
  Varisztor – feszültségfüggő ellenállás

## Slide 17: PN átmenet
PN átmenet
  Egy p és egy n típusú szennyezéses félvezető réteg összeillesztése
    Gyakorlatban egyetlen kristályból alakítják ki, szelektív szennyezéssel
  Az elválasztott félvezetőkben véletlenszerű töltéshordozó mozgás
  A képzeletbeli összeillesztés pillanatában
    A töltéshordozók igyekszenek kitölteni a rendelkezésükre álló teret – Diffúziós áram
      A p-rétegből a lyukak az n-oldalra igyekszenek, ahol rekombinálódnak
      Az n-rétegből a lyukak a p-oldalra igyekszenek, ahol rekombinálódnak
    A rétegek határán a többségi töltéshordozók elfogynak
      Kiürített réteg keletkezik
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
p
n

## Slide 18: PN átmenet
PN átmenet
  A kiürített rétegben többségi töltéshordozó hiány van
    Az eredetileg semleges villamos állapot a kiürített rétegben megszűnik
    A kristály kívülről ettől még semleges marad
  A határréteg p oldalán az akceptor ionok negatív töltése érvényesül
    Negatív töltésréteg keletkezik
  A határréteg n oldalán a donor ionok pozitív töltése érvényesül
    Pozitív töltésréteg keletkezik
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
p
n

## Slide 19: PN átmenet
Kiürített réteg
  A felhalmozódott töltések útját állják a többségi töltéshordozók áramlásának
    A diffúziós áramnak
  A két oldal között potenciálkülönbség jön létre – néhány 100 mV
    Diffúziós potenciálkülönbség
    A diffúziós áram következményeképp jön létre
  Csak azok a töltéshordozók tudnak átjutni a „falon” amelyeknek elegendő energiájuk van
    A nagyobb energiájú elektronok az n rétegből a p rétegbe áramlanak
    A nagyobb energiájú lyukak a p rétegből az n rétegbe áramlanak
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
p
n

## Slide 20: PN átmenet
Kiürített réteg
  A diffúziós potenciál gyorsító hatással van a termikus gerjesztés hatására keletkező kisebbségi töltéshordozókra
    A p rétegben keletkező elektronokat az n réteg irányába vonzza
    Az n rétegben keletkező lyukakat a p rétegbe vonzza
  Drift áram keletkezik
  Külső gerjesztés (hő, sugárzás stb..) nélkül a Id diffúziós áram és a I0 drift áram kiegyenlítik egymást
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
p
n

## Slide 21: PN átmenet
Diffúziós áram
  Azoknak a többségi töltéshordozóknak az árama, amelyek elegendő energiáljuk folytán képesek átjutni a határrétegben keletkezett potenciálfalon
    A többségi töltéshordozó lyukak és elektronok diffúziós árama összeadódik
Drift áram
  Azoknak a kisebbségi töltéshordozóknak az áramlása amelyeket a diffúziós potenciál gyorsít az ellentétes töltésű oldalra
    A kisebbségi töltéshordozó lyukak és elektronok drift árama összeadódik
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
p
n

## Slide 22: PN átmenet
Aszimmetrikus szennyezés
  A p és n réteg szennyezettsége sohasem egyforma
  A kiürített réteg szélessége a szennyezettség függvénye
  A gyengébben szennyezett rétegben kevesebb töltéshordozó, szélesebb kiürített réteg
    Csak szélesebb kiürített réteg tud egyensúlyt tartani az erősebben szennyezett réteg ionjaival
    A két oldalon az ionok össztöltése meg kell hogy egyezzen
  Az erősebben szennyezett rétegben több töltéshordozó, keskenyebb kiürített réteg
    Nagy szennyezés eltérés esetén a kiürített réteg gyakorlatilag a gyengébben szennyezett rétegben van
+
+
-
-
p
n
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
q

## Slide 23: Dióda
Jelképi jelölés
  p típusú szennyezett oldal – anód – háromszög
  n típusú szennyezett oldal – katód – vonal
Anód
p-típusú
Katód
n-típusú

## Slide 24: Dióda
Előfeszítés nélkül
  Az iontöltések által létrehozott diffúziós potenciál
    Fékezi a diffúziós áramot
    Gyorsítja a drift áramot
  A drift áram és diffúziós áram megegyezik, egyensúlyt tart
Záróirányú előfeszítés – U < 0
  A p-rétegre negatív az n-rétegre pozitív feszültséget kapcsolunk
    A p-rétegre kapcsolt negatív potenciál növeli a negatív ionréteg töltését
    Az n-rétegre kapcsolt pozitív potenciál növeli a pozitív ionréteg töltését
  Növekszik a potenciálfal – ezzel együtt a kiürített réteg vastagsága
  A diffúziós áram ezért lecsökken
    Elegendően nagy negatív előfeszítésnél gyakorlatilag meg is szűnik
  A drift áram nem változik – az előfeszítéstől független
    A kisebbségi töltéshordozók keletkezése nem függ az előfeszítéstől
    Az összes újonnan keletkező kisebbségi töltéshordozó átsodródik az ellentétes töltésű oldalra
  A kétféle áram már nem egyenlíti ki egymást
    A záróirányú előfeszítés növelésével az eredő áram az -I0 drift áramhoz közelít
    A drift áram Ge alapú diódánál mA nagyságrendű
    Si alapúnál pA nagyságrendű – elhanyagolható
      Záróirányban előfeszített Si dióda gyakorlatilag nem vezet
  Animáció

## Slide 25: Dióda
Záróirányú előfeszítés – U < 0
  Elegendően nagy záróirányú előfeszítés esetén az áram I = - I0
    Feszültségtől függetlenül
  Egy bizonyos záróirányú határfeszültségnél a záróirányú áram hirtelen megnövekszik
    Diódatípustól függő feszültség érték
    Letörési feszültség – Zéner feszültség
    A nagy áram miatt a dióda tönkre mehet: P = Uz·I
  Erősen szennyezett félvezetőnél – néhány voltos zárófeszültségnél is
    Az igen vékony kiürített rétegben létrejövő nagy térerősség
    „téremissziót” idéz elő - leszakítja a félvezető atomok vegyérték elektronjait
    Hirtelen megnő a töltéshordozók száma – ezzel az áram
  Kevésbé szennyezett félvezetőnél – nagyobb zárófeszültségnél
    A nagy térerősség miatt a töltéshordozók igen nagy sebességgel mozognak (nagy az energiájuk)
    „lavinaeffektus” – az atomokkal ütközve képesek újabb töltéshordozó párokat létrehozni, kiszakítani
    A záróirányú áram hirtelen megnő
  Hasznos is lehet - zéner dióda
    Pontos letörési feszültséget állítanak be
I [A]
U [V]
- I0
UZ
Ge: I0 ≈ 0,1 … 10mA
Si: I0 ≈ 1pA … 100nA

## Slide 26: Dióda
Nyitóirányú előfeszítés – U > 0
  A p-rétegre a pozitív az n-rétegre a negatív polaritású kapocs
    A p-rétegre kapcsolt pozitív potenciál csökkenti a negatív ionréteg töltését
    Az n-rétegre kapcsolt negatív potenciál csökkenti a pozitív ionréteg töltését
  Csökken a potenciálfal
    Ezzel együtt csökken a kiürített réteg vastagsága
I [A]
U [V]
Udiff
Ge: Udiff ≈ 0,2 V
Si: Udiff ≈ 0,6 V
  A diffúziós áram ezért megnövekszik
    A nyitóirányú feszültséggel exponenciálisan nő azoknak a többségi töltéshordozóknak a száma amelyek elegendő energiával rendelkeznek a már kisebb potenciálfal leküzdéséhez
    Egy bizonyos nyitóirányú feszültségérték után a potenciálfal hatása elhanyagolható, a dióda ellenállásként viselkedik
      Ellenállása főleg az anyagtól, a geometriai méretektől és a szennyezettségtől függ
  Az áramot a többségi töltéshordozók áramlása határozza meg
    Az ellenkező előjelű töltések a határrétegben találkoznak és rekombinálódnak, de nem fogynak el
    Az n rétegben az elektronok a telep negatív pólusa felől pótlódnak
    A p rétegben, a kivezetés közelében lévő kötésekből elektronok lépnek ki a telep pozitív pólusa felé, helyükön lyukak keletkeznek amelyek pótolják a rekombinálódkat
  Animáció

## Slide 27: Dióda
A dióda karakterisztikája
I [A]
U [V]
Udiff
- I0
UZ
  Letörési tartomány
    A zéner feszültséget elérve a karakterisztika meredeken letörik
    Kis feszültségváltozás – nagy áramváltozás
    Jó közelítéssel rövidzárként viselkedik
  Záróirány
    A dióda lezár, gyakorlatilag nem vezet
    Csak az elhanyagolható visszáram folyik
    Szakadásként viselkedik
  Nyitóirány – exponenciális szakasz U < Udiff
    A diffúziós potenciál csökken, az áram exponenciálisan nő
  Nyitóirány – lineáris szakasz U > Udiff
    A dióda néhány 100mV nyitóirányú feszültség hatására kinyit
    A diffúziós potenciál gyakorlatilag nem szól bele az áram kialakulásába
    A dióda ellenállását a kristály ellenállása adja
  Hőmérsékletfüggés
    A nyitóirányú és záróirányú áram is függ a kisebbségi töltéshordozók számától, vagyis a hőmérséklettől
  Egyenirányító tulajdonság
    A nyitóirányú és záróirányú ellenállás közötti nagy különbségen alapszik
  MC Példa

## Slide 28: Dióda
A dióda karakterisztikája
I [A]
U [V]
0,6
UZ
  Alapanyagok
    Si : 0,6V
    Ge : 0,2V
    GaAs : 1,5V
  Schottky dióda
    Fém-félvezető átmenet (PN átmenet helyett)
    Udiff = 0,4 V
  Zéner dióda
    Pontosan beállított letörési feszültségű dióda
    Feszültség stabilizálásra alkalmas
  Varicap dióda
    Változtatható értékű kondenzátor
    A záróirányú feszültség függvényében változik a kiürített réteg vastagsága, ezzel a dióda kapacitása
1,5
0,2
Si
Ge
GaAs
(LED)
12V
5,1V
3,3V

## Slide 29: Dióda
A dióda statikus és dinamikus ellenállása
  A dióda nemlineáris elem, nemlineáris karakterisztikával
    Exponenciális jelleggörbe
    Adott munkapontban helyettesíthető egy ellenállással
  Statikus ellenállás
    A karakterisztika adott pontján állandó áram és feszültség
    A dióda ellenállással helyettesíthető, amely az adott munkaponti feszültség hatására ugyanakkora áramot hoz létre mint a dióda
    Ha kicserélnénk őket, a hálózat egyenfeszültségű viszonyaiban nem történne változás
  Ha a munkapont megváltozik
    Változik a statikus ellenállás
    A statikus ellenállás nem ad információt arról, hogyan változik az áram ha változik a feszültség
I [A]
U [V]
UM
IM
M
lineáris
nemlineáris

## Slide 30: Dióda
A dióda statikus és dinamikus ellenállása
  Dinamikus ellenállás
    Adott munkapont környezetében megadja hogyan változik az áram kismértékű feszültségváltozás esetén
    Kis elemi feszültségváltozáshoz tartozó kis áramváltozás hányadosa
    A munkapont környezetében a diódát rM lineáris ellenállással helyettesíthetjük
    Közelítőleg a munkapont környezetében kijelölt összetartozó feszültség-áram intervallum hányadosa
  Kisjelű váltakozó áramú ellenállás
    Csak kis intervallumokban helyettesíthető egyenessel a nemlineáris görbe
    Minden munkapontban más-más dinamikus ellenállás érték
    De, közelítő információt ad a feszültségváltozás hatására bekövetkező áramváltozás mértékéről
I [A]
U [V]
UM
IM
M
I [A]
U [V]
ΔUM
ΔIM
M

## Slide 31: Dióda
A dióda kapacitása - Záróirányú kapacitás
  A kiürített réteg és a felhalmozódott töltések hasonlóan viselkednek mint egy síkkondenzátor
    Feszültségváltozás hatására áram folyik, amíg a töltések ki nem egyenlítődnek
    Egyenfeszültségnél csak az elhanyagolható I0 drift áram folyik – gyakorlatilag szakadásként viselkedik
  A kiürített réteg vastagsága, így a kondenzátor kapacitása a feszültség függvényében változik
    Minél nagyobb a zárófeszültség annál kisebb a pn-átmenet kapacitása
    pF nagyságrendű
  Animáció
  Legtöbbször káros hatása van
    Záróirányban az ideális dióda szakadásként viselkedik
    Nagyfrekvencián azonban a záróirányú kapacitás miatt a dióda váltakozó áramú ellenállása lecsökken
  Varicap dióda
    A záróirányú kapacitás feszültségfüggését használjuk ki
    Feszültséggel vezérelhető kapacitás
    Pl. feszültséggel hangolható szűrő, oszcillátor

## Slide 32: Dióda
A dióda kapacitása - Nyitóirányú kapacitás
  A nyitóirányban előfeszített diódában sok többségi töltéshordozó van jelen
    Ha változik a nyitóirányú feszültség, változik a kristályban lévő töltések mennyisége
    A feszültségváltozás hatására bekövetkező töltésmennyiség változás kapacitásként jelentkezik
  A nyitóirányú kapacitás nagyságrendekkel nagyobb, mint a záróirányú
    Diffúziós kapacitás
    Sok többségi töltéshordozó
    Nagy nyitóirányú áramnál mF nagyságrendű is lehet
    Nem érezteti a hatását, mert a kis nyitóirányú dinamikus ellenállás gyakorlatilag rövidre zárja
    Hatása akkor észlelhető, ha nyitóirányból záróirányba kapcsoljuk a diódát
      Az átkapcsoláshoz közömbösíteni kell a diffúziós kapacitásban tárolt töltéseket
      A kapacitást „ki kell sütni”

## Slide 33: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások
  A hálózati tápegységek alapvető feladata egyenfeszültség előállítása
    A hálózati feszültség 230V-os (effektív érték) 50Hz-es váltakozó áram
    Felhasználhatjuk a dióda egyenirányító tulajdonságát
  A hálózati tápegységek felépítése
    Hálózati transzformátor
    Egyenirányító kapcsolás
    Pufferelés
    Egyenfeszültség stabilizálás
  Hálózati transzformátor
    Egymással mágneses csatolásban lévő tekercsek
    Az áttétel megadja a kimeneti (szekunder) és bementi (primer) feszültség arányát
    Az ideális transzformátor frekvenciafüggetlenül visz át – induktivitása végtelen
    Feladata a 230V-os hálózati feszültségből kisebb feszültség előállítása
    Pl: n = 23 esetén
      U1 = 230V
      U2 = 230/23 = 10V (eff.)

## Slide 34: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Egyutas egyenirányító
  A dióda csak a pozitív félperiódust engedi át
    Ekkor van nyitóirányban előfeszítve, az anód pozitívabb mint a katód
    Kb. 0,7V esik a diódán nyitott állapotban
  A negatív félperiódus idején a dióda lezár, csak az elhanyagolható visszáram folyik

## Slide 35: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Egyutas egyenirányító
  A dióda csak a pozitív félperiódust engedi át
    Ekkor van nyitóirányban előfeszítve, az anód pozitívabb mint a katód
    Kb. 0,7V esik a diódán nyitott állapotban
  A negatív félperiódus idején a dióda lezár, csak az elhanyagolható visszáram folyik
  A terhelésen eső feszültség átlagértéke nullától különböző pozitív érték
    Készülék táplálására azonban nem alkalmas
    Nagyfokú lüktetés
  Terheléssel párhuzamosan kapcsolt kondenzátorral egészítjük ki a kapcsolást
    Pufferkondenzátor
U2
Ut

## Slide 36: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Egyutas egyenirányító
  Az áramkörbe iktatott kondenzátor feltöltődik
    Ha a szekunder feszültség meghaladja a feltöltött kondenzátor feszültségét a dióda kinyit
    Anódja pozitívabb lesz mint a katódja
    Amíg a dióda nyitva van tölti a kondenzátort, növeli a feszültségét
    Amint a szekunder feszültség csökken a dióda lezár

## Slide 37: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Egyutas egyenirányító
  Az áramkörbe iktatott kondenzátor feltöltődik
    Ha a szekunder feszültség meghaladja a feltöltött kondenzátor feszültségét a dióda kinyit
    Anódja pozitívabb lesz mint a katódja
    Amíg a dióda nyitva van tölti a kondenzátort, növeli a feszültségét
    Amint a szekunder feszültség csökken a dióda lezár a következő periódusig
  A lezárt dióda miatt a kondenzátor a terhelésen keresztül veszít töltéséből
    A kondenzátor által tárolt energia táplálja a fogyasztót
    Feszültsége exponenciálisan csökken
  A kondenzátor periódikusan feltöltődik majd veszít töltéséből
U2
Ut

## Slide 38: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Egyutas egyenirányító
  A diódán impulzusszerű áram folyik
    A periódusidő tört részén
  A dióda áram-igénybevétele bekapcsoláskor a legnagyobb
    Fel kell tölteni a töltetlen kondenzátort
  A terhelésen kapott egyenfeszültség a terheléstől függ
    Ha a terhelő ellenállás értéke nagy
      Az egyenfeszültség közelítőleg a csúcsfeszültséggel egyenlő
      Kicsi a feszültség lüktetése (brumm)
      Rövid áramimpulzusok
ID1

## Slide 39: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Egyutas egyenirányító
  A diódán impulzusszerű áram folyik
    A periódusidő tört részén
  A dióda áram-igénybevétele bekapcsoláskor a legnagyobb
    Fel kell tölteni a töltetlen kondenzátort
  A terhelésen kapott egyenfeszültség a terheléstől függ
    Ha a terhelő ellenállás értéke csökken
      Az egyenfeszültség átlagértéke csökken
      Nagyobb a feszültség lüktetése (brumm)
      Szélesebb áramimpulzusok
ID1

## Slide 40: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Kétutas egyenirányító
  Két egyforma menetszámú szekunder tekercs
    Félperiódusonkét felváltva nyitja a hozzá tartozó diódát
  A kondenzátor periódusonként kétszer kap töltést
    Kisebb a terhelésen a feszültség lüktetése

## Slide 41: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Kétutas egyenirányító
  Két egyforma menetszámú szekunder tekercs
    Félperiódusonkét felváltva nyitja a hozzá tartozó diódát
  A kondenzátor periódusonként kétszer kap töltést
    Kisebb a terhelésen a feszültség lüktetése
Ut

## Slide 42: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Graetz-híd
  Nincs szükség kettős transzformátorra
    Bármilyen polaritású a szekunder feszültség mindig van két olyan dióda ami kinyit és félperiódusonként tölti a kondenzátort
  Graetz-híd hátránya
    A szekunder oldal váltakozó áramú és egyenáramú köre sehol sem földelhető össze, közösíthető
    Egyszerre két dióda vezet, kétszer 0,7V-ot emésztenek fel a csúcsfeszültségből

## Slide 43: Diódás kapcsolások
Egyenirányító kapcsolások – Graetz-híd
  Nincs szükség kettős transzformátorra
    Bármilyen polaritású a szekunder feszültség mindig van két olyan dióda ami kinyit és félperiódusonként tölti a kondenzátort
  Graetz-híd hátránya
    A szekunder oldal váltakozó áramú és egyenáramú köre sehol sem földelhető össze, nem közösíthető
    Egyszerre két dióda vezet, kétszer 0,7V-ot emésztenek fel a csúcsfeszültségből

## Slide 44: Diódás kapcsolások
Egyszerű passzív feszültségstabilizátor
  Zéner diódás stabilizátor
    Pontosan beállítótt letörési feszültségű dióda – Zéner dióda
  A bemenő feszültség
    Nagyobb mint a zéner feszültség
    Lüktető
  A változó bemenő feszültség miatt változik a körben az áram
    A dióda karakterisztikája azonban a zéner feszültség környezetében itt elég meredek
    Kicsi a dinamikus ellenállás
    A diódán eső – kimeneti – feszültség csak kis mértékben változik
I [A]
U [V]
ΔI
ΔU
Ube
Uki

## Slide 45: Diódás kapcsolások
Egyszerű passzív feszültségstabilizátor
  Zéner diódás stabilizátor
    Pontosan beállítótt letörési feszültségű dióda – Zéner dióda
  A bemenő feszültség
    Nagyobb mint a zéner feszültség
    Lüktető
  A változó bemenő feszültség miatt változik a körben az áram
    A dióda karakterisztikája azonban a zéner feszültség környezetében itt elég meredek
    Kicsi a dinamikus ellenállás
    A diódán eső – kimeneti – feszültség csak kis mértékben változik

## Slide 46: Diódás kapcsolások
Egyszerű passzív feszültségstabilizátor
  Zéner diódás stabilizátor
    Pontosan beállítótt letörési feszültségű dióda – Zéner dióda
  A bemenő feszültség
    Nagyobb mint a zéner feszültség
    Lüktető
  A változó bemenő feszültség miatt változik a körben az áram
    A dióda karakterisztikája azonban a zéner feszültség környezetében itt elég meredek
    Kicsi a dinamikus ellenállás
    A diódán eső – kimeneti – feszültség csak kis mértékben változik

## Slide 47: Diódás kapcsolások
Egyszerű passzív feszültségstabilizátor
  Zéner diódás stabilizátor hátránya
    A dióda zéner feszültsége hőmérsékletfüggő
    Csak kis terhelőáramok esetén használható

## Slide 48: Diódás kapcsolások

## Slide 49: Bipoláris tranzisztor
1948-49 Bell laboratórium
  J.R. Haynes és W. Shockley
  Ma már főleg Si alapú tranzisztorok
Vezérelhető eszköz
  teljesítmény erősítésre alkalmas

## Slide 50: Bipoláris tranzisztor
A bipoláris tranzisztor felépítése
  Három szennyezett félvezető rétegből kialakított eszköz
    n-p-n szennyezés vagy p-n-p szennyezés
  Emitter (E)
    Az elektróda emelyből a töltéshordozók kiindulnak
  Bázis (B)
    A bázis vékonyabb és gyengébben szennyezett – jóval kevesebb töltéshordozó mint E, C-ban
  Kollektor (C)
    A töltéshordozókat gyűjtő elektróda
n+
p+
p+
n+
p
n
E
E
B
B
C
C

## Slide 51: Bipoláris tranzisztor
A bipoláris tranzisztor felépítése
  Diszkrét (nem IC-beli) bipoláris tranzisztor felépítése

## Slide 52: Bipoláris tranzisztor
A bipoláris tranzisztor felépítése
  Diszkrét (nem IC-beli) bipoláris tranzisztor felépítése
  Kisteljesítményű
B
E

## Slide 53: Bipoláris tranzisztor
A bipoláris tranzisztor felépítése
  Diszkrét (nem IC-beli) bipoláris tranzisztor felépítése
  Közepes teljesítményű
B
E

## Slide 54: Bipoláris tranzisztor
A bipoláris tranzisztor felépítése
  IC-beli bipoláris tranzisztor felépítése

## Slide 55: Bipoláris tranzisztor
A bipoláris tranzisztor felépítése
  IC-beli bipoláris tranzisztor felépítése
Kollektor
Bázis
Emitter

## Slide 56: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A diódánál tapasztalt kiürített réteg alakul ki a határrétegek között
    Külső feszültség nélkül a BE és BC dióda is zárt
    A drift és diffúziós áramok kiegyenlítik egymást
    A gyengén szennyezett bázisban sokkal szélesebb kiürített réteg
E
B
C
p+
p+
n

## Slide 57: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése (pnp)
  Külső előfeszítés – BE nyitó irányban – BC záró irányban
    A lezárt BC diódán csak a kis értékű (Si: 0,1 – 100nA) drift áram folyik – kisebbségi töltéshordozó lyukáram
    A vékony, gyengén szennyezett bázis majdnem teljes szélességében kiürített réteg
B
C
p+
n
+
-
E
p+
+
-

## Slide 58: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  Külső előfeszítés – BE nyitó irányban – BC záró irányban
    A lezárt BC diódán csak a kis értékű (Si: 0,1 – 100nA) drift áram folyik – kisebbségi töltéshordozó lyukáram
    A vékony, gyengén szennyezett bázis majdnem teljes szélességében kiürített réteg
  A nyitóirányú BE dióda IE árama szinte teljes egészében átfolyik a kollektorba
    A bázisban nagyon kevés a töltéshordozó – csak kevés lyuk tud rekombinálódni
E
B
C
p+
p+
n
+
-
ICB0
IC
IE
IE
IB = (1-A)·IE – ICB0
(1-A)·IE
+
-
IC = A·IE + ICB0

## Slide 59: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  Az „A” földelt bázisú egyenáramú áramerősítési tényező
    Az IE áram elágazásának arányát mutatja meg – mekkora része érkezik meg a kollektorba
    0,95…0,999 körüli érték
    Jó tranzisztornál közel állandó - csak kis mértékben függ ICB0-tól
  Az UBE nyitófeszültséggel vezérelhető az IE áram
    Erősítés lehetősége!!
E
B
C
+
-
p+
p+
n
+
-
ICB0
IC
IE
IE
IC = A·IE + ICB0
IB = (1-A)·IE – ICB0
(1-A)·IE

## Slide 60: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A tranzisztor egyenletei
  „B” egyenáramú földelt emitteres áramerősítési tényező
  ICE0 is maradékáram jellegű
    Nem az IB áramtól, hanem az ICB0-tól függ
    Nagy érték lehet (B ≈ 100…1000)

## Slide 61: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  Maradékáramok
    ICB0 – kollektor-bázis maradékáram IE = 0 – lezárt BC átmenet
      Normál üzemi körülmények között is folyik
      hőmérsékletfüggő
      Leginkább zavaró a tranzisztor működése szempontjából
      nA nagyságrendű (Si), összemérhető a „hasznos” bázisárammal
E
B
C
p+
p+
n
+
-
ICB0
mA

## Slide 62: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  Maradékáramok
    IEB0 – emitter-bázis maradékáram IC = 0 – lezárt EB átmenet, nem üzemszerű
      Normál működésnél nem fordul elő
E
B
C
+
-
p+
p+
n
IEB0
mA

## Slide 63: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  Maradékáramok
    ICE0 – kollektor-emitter maradékáram IB = 0 – nyitott bázis kivezetés
      Ennél kisebb IC áram üzemszerűen sem folyik
      Az előző két maradékáramnál sokkal nagyobb
      Jelenléte nem túl zavaró, iránya megegyezik az üzemszerűen folyó kollektorárammal
      Nem vezérelhető közel konstans áram érték
E
B
C
p+
p+
n
+
-
mA
ICE0

## Slide 64: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  Visszahatás
    Az UBC záróirányú feszültség befolyásolja a nyitott BE átmenet áramát
      UBC növelévével UCE is nő, a megnövekedett villamos tér jobban kinyitja a BE átmenetet
      Ezzel együtt IE is nő
    Az UBC záróirányú feszültség befolyásolja az „A” árameloszlási tényezőt is
      UBC növelésével nő a bázisban a kiürített réteg szélessége – csökken a rekombinálódó töltéshordozók száma
      IB csökken – IC nő (több töltéshordozó jut a kollektorba) ezzel A is nő
E
B
C
+
-
p+
p+
n
+
-
ICB0
IC
IE
IE
IC = A·IE + ICB0
IB = (1-A)·IE – ICB0
(1-A)·IE

## Slide 65: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A jelerősítés folyamata
    Teljesítményt erősítünk
    Kis teljesítményű bemenő jel
      Mikrofon jele, antenna jel, érzékelő jele ….
    A bemeneti jellel arányos nagyobb teljesítményű kimeneti jel
      Feszültség, áram vagy mindkettő növelése a cél
    Pl. a transzformátor nem erősítő
      A fesz. erősítés lehet >1, de az áramerősítés ugyan ilyen arányban <1
      A kimenő tejesítmény megegyezik a bemenővel – teljesítmény erősítés nincs

## Slide 66: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A jelerősítés folyamata – Földelt bázisú alapkapcsolás
    Az UBC záróirányú feszültség (pl. 10V)
    Az UBE nyitóirányú feszültség (pl. 0,6V)
    A BC körbe soros ellenállás
    A „gyenge” jelű váltakozó áramú jelforrás a BE előfeszítést biztosító táppal sorosan
      A BE dióda feszültsége: 0,6V + a generátor váltakozó feszültsége
      A generátor jelének függvényében kissé jobban kinyit, vagy kissé jobban lezár
E
B
C
+
-
p+
p+
n
+
-
ICB0
IC
IE
IE
IC
IB
(1-A)·IE
~
ube
RC
uki
0,6V
10V

## Slide 67: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A jelerősítés folyamata – Földelt bázisú alapkapcsolás
    Ha ube pozitív, jobban kinyit a BE dióda, az IE áram exponenciálisan nő
    Az IE áram növekedésével arányosan nő IB és IC is
    A megnövekedett IC áram az RC ellenálláson nagyobb feszültségesést eredményez
    RC megfelelő megválasztásával ez a feszültségnövekedés sokszorosa lehet a bemeneti jel változásának
      A BC dióda záróirányban van előfeszítve, így több 10..100V feszültség is rákapcsolható (nem 0,6V)
      Az áramváltozás RC-n kb. megegyezik a bemeneti áramváltozással, a feszültségváltozás azonban nagyobb lehet
E
B
C
+
-
p+
p+
n
+
-
ICB0
IC
IE
IE
IC
IB
(1-A)·IE
~
ube
RC
uki
0,6V
10V

## Slide 68: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A jelerősítés folyamata – Földelt bázisú alapkapcsolás - Példa
    IC  IE, és ICB0-t elhanyagoljuk
    Ha a BE előfeszítés megnő (0,605V-ra), megnő az IC áram és az RC-n eső feszültség is
    5mV bemeneti fesz. változás hatására 1V kimeneti fesz. változás – 200 szoros fesz. erősítés
    Teljesítmény erősítés – négyszögjelet feltételezve:
      Pbe = Ube ·Ibe = 5mV · 0.2mA = 1mW
      Pki = Uki ·Iki ≈ 1V · 0.2mA = 200mW
E
B
C
+
-
p+
p+
n
+
-
ICB0
IE = 1mA
IE
IC
IB
10mA
~
ube = +5mV
5V
0,6V
10V
IC  1mA
5k
IE = 1,2mA
IC  1,2mA
12mA
6V

## Slide 69: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A jelerősítés folyamata – Földelt bázisú alapkapcsolás - Példa
    A példában UEB = 5mV hatására IE = 0,2mA áramváltozás (miből adódik)
      Ez a BE dióda dinamikus ellenállásából adódik
      A munkapont körüli kis változásokra érvényes
IE [A]
UBE [V]
ΔUEB = 5mV
ΔIE
M
1mA
0,6V

## Slide 70: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A jelerősítés folyamata – Földelt bázisú alapkapcsolás
    A feszültségerősítés közelítő számításának menete
    A ΔUbe jel ΔUBE nyitófeszültség változást okoz
    Az IE áramváltozás ennek hatására
      (Minél kisebb ΔUBE annál jobb a közelítés)
    Az IC áram számításakor elhanyagoljuk a kis IB-t
    Az RC-n eső kimeneti fesz. változást így számoljuk
    Elhanyagoltuk az UBC visszahatását
    Néhány mA áramig a mai modern tranzisztorok jól közelítik az elméleti modellt, használható a közelítő számítás

## Slide 71: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése - alapkapcsolások
    Váltakozó áramú szempontból az egyenfeszültségű források (0,6V 10V) rövidzárnak tekinthetők
  Földelt bázisú alapkapcsolás
    A vezérlő generátor az emitter-föld körben van
    A kis értékű re ellenállás terheli, a nagy IE áram átfolyik rajta
    A vezérlő generátor terhelése (teljesítménye) csökkenthető (FE kapcsolás)
  Földelt emitteres alapkapcsolás
    A vezérlő generátor a bázis körbe kerül
    Csak a kis értékű IB áram folyik át rajta
  Földelt kollektoros alapkapcsolás
I1
U2
U1
I2
I1
U2
U1
I2
NPN
PNP
I1
U2
U1
I2
NPN
PNP
I1
U2
U1
I2
I1
U2
U1
I2
NPN
PNP
I1
U2
U1
I2

## Slide 72: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A jelerősítés folyamata – Földelt emitteres alapkapcsolás
    A generátor most is az UBE nyitóirányú feszültséghez adódik hozzá (vagy vonódik le)
    A generátor az IB áramot vezérli
    A változó bázisáram változó kollektor-áramot jelent
      Ha a kis IB 20%-ot nő a nagy IC is közel 20%-ot nő
      Az arány azonos, de IC nagyobb
      Kismértékű IB változás nagymértékű IC változást eredményez
E
B
C
+
-
p+
p+
n
+
-
1mA
IE
IC
IB
~
5mV
RC
uki
0,6V
10V
~1mA
1,2mA
~1,2mA
10mA
12mA

## Slide 73: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor fizikai működése
  A jelerősítés folyamata – Földelt emitteres alapkapcsolás
    ube változása a földhöz képest ellentétes irányú áramváltozást eredményez
    Az RC munkaellenálláson a „felerősített” jelfeszültséget kapjuk
    A feszültségerősítés közel azonos a FB kapcsoláshoz – ugyanúgy UBE-t vezéreljük
      A FE kapcsolás azonban áramot is erősít („B” – FE áramerősítési tényező)
      Kisebb teljesítményre van szükség a bemeneten
      A teljesítményerősítés így nagyobb
      A tranzisztor határfrekvenciája FE alapkapcsolásban kisebb mint FB-ban
ff
(FB: 1mW)
(FB: 200)

## Slide 74: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor karakterisztikái, jelleggörbéi
  Munkapont-beállítás
    A munkapont beállítás szempontjából fontosak az adott tranzisztor áram-feszültség karakterisztikái
    Az áramok-feszültségek közötti (többváltozós) összefüggéseket írják le grafikus formában
    A tervezés során használják őket, a katalógusokban is gyakran szerepelnek

## Slide 75: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor karakterisztikái, jelleggörbéi
  Földelt bázisú feszültség-áram karakterisztikák
  UBE - IE karakterisztika
    Olyan mint egy dióda-karakterisztika
    Nyitófeszültség
    Visszáram
    Zéner-feszültség
    Elvileg az UCB feszültség befolyásolja
    Gyakorlatilag elhanyagolható mértékben

## Slide 76: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor karakterisztikái, jelleggörbéi
  Földelt bázisú feszültség-áram karakterisztikák
  UCB - IC karakterisztika
    Olyan mint több záróirányú dióda-karakterisztika
      Az áram alig függ a záróirányú feszültségtől
      Közel vízszintes görbék
    A kollektor-bázis záróáram nagyban függ IE-től
    Ha IE = 0 csak az ICB0-től maradékáram folyik
    Ha IE > 0 szinte teljes egészében átsodródik
      Mintha a záróirányú áram megnövekedne
    IE-vel paraméterezett görbesereg
    IC megszüntetéséhez „kis” nyitófeszültség kell
      Az emitterből a bázisba érkező nagyszámú töltéshordozó gyorsító zárófeszültség nélkül is átsodródik a kollektorba
    Gyakorlatban főleg a FE karakterisztikákat használják

## Slide 77: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor karakterisztikái, jelleggörbéi
  Földelt emitteres feszültség-áram karakterisztikák
  UBE - IB karakterisztika
    Az UBE feszültséggel közvetlenül IB-t vezéreljük
    Szintén dióda karakterisztika (mint FB-nél), de csak a nyitóirány érdekes
      Záróirányban elég a nyugalmi áram és a letörési fesz.
    Az IB áram erősebben függ az UCE feszültségtől
    Visszahatás - UBC zárófesz.-el UCE is nő
      A nagyobb tér jobban kinyitja a BE átmenetet
      Több görbét is ábrázolunk UCE paraméterrel
    Általában elég az UCE = 0V és pl. UCE = 5V
      A függés UCE = 0V közelében a legnagyobb

## Slide 78: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor karakterisztikái, jelleggörbéi
  Földelt emitteres feszültség-áram karakterisztikák
  UCE - IC karakterisztika
    Az UCE csak kissé (néhány tized V) tér el UBC-től
    FB-hez hasonló görbék
    Az origóból indulnak
      Ha UCE = 0 BE és BC is zárt ezért IE = IC = 0
    Két szakaszra bontható
      Meredek felfutó telítéses tartomány - CB átmenet nyitott – UCE(sat)
      Közel vízszintes tartomány - ált. ebben üzemelünk
    Enyhén emelkedő görbék IB paraméterrel
      Visszahatás miatt „B” és így IC függ UCB-től
      Így IC függ UCE-től is (ezért nem vízszintes)
    A legalsó, IB = 0-hoz tartozó görbe ICE0-t adja
    Az UCE - IC karakterisztikából IC = f(IB) karakterisztika megszerkeszthető
    „B” áramfüggése
UCE(sat)
|

## Slide 79: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor karakterisztikái, jelleggörbéi
  Földelt emitteres feszültség-áram karakterisztikák
  IC = f(IB) karakterisztika
    „S” alakú
    Kis IB-nél és nagyobb IB-nél „B” lecsökken
    Nem érdemes a „kis” tranzisztorokat nagy árammal hajtani (B kicsi lesz)
ff
IC [mA]
UCE [V]
UCE = konst.
IB = 0
IB = 20mA
40mA
60mA
80mA
IB [mA]
100mA
100
80
60
40
20

## Slide 80: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor karakterisztikái, jelleggörbéi
  Földelt emitteres feszültség-áram karakterisztikák
  Letörési feszültség
    Eddig csak kis (n·10V) UCE feszültségekre vizsgálódtunk
    UCE növelésével egyre nő az Ic áram
    Letörési feszültség
      Az áram hirtelen megnő, a görbe visszahajlik
      A karakterisztika szinte függőleges lesz
      Instabil állapotba kerül
      A megnövekedett áram miatt a tranzisztoron igen nagy teljesítmény diszipálódhat
      Pillanatok alatt tönkre megy
      A katalógusok megadják a maximális UCE értéket
      Úgy kell megválasztani a tranzisztort, hogy az adott kapcsolásban sohase érjük el a letörési feszültséget

## Slide 81: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor karakterisztikái, jelleggörbéi
  Földelt emitteres feszültség-áram karakterisztikák
  Disszipációs teljesítmény
    A tranzisztor kristályában bizonyos villamos teljesítmény hővé alakul
    Adott tokozással csak adott hőmennyiséget tud leadni a környezetnek
    Ha a kristály túlmelegszik, a tranzisztor károsodhat
    Korlátozni kell a max. teljesítményt
    Hűtőbordát kell alkalmazni
      A katalógusok megadják az adott tokozáshoz tartozó működési tartományokat
      Ehhez egy max. PD diszipációs teljesítmény tartozik
      Ezt a határt tartósan átlépve a tranzisztor károsodhat vagy tönkre is mehet
      Emellett max. IB és IC áramokat is megadnak a katalógusok
PD

## Slide 82: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor karakterisztikái, jelleggörbéi
ff
t (s)
t (s)
UBE0
M
t (s)

## Slide 83: Bipoláris tranzisztor
0,6V
ube
Bipoláris tranzisztor munkapont-beállítása (FE)
  A munkapontbeállítás feladata az aktív eszköz működését biztosító egyenfeszültségek és egyenáramok beállítása.
    BE, BC előfeszítések biztosítása
    Kivezérelhetőség biztosítása
IE
IC
IB
uki
ube
10V
0,6V + ube
E
B
C
UBC
0,6V

## Slide 84: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor munkapont-beállítása (FE)
  A munkapontbeállítás feladata az aktív eszköz működését biztosító egyenfeszültségek és egyenáramok beállítása.
    BE, BC előfeszítések biztosítása
    Kivezérelhetőség biztosítása
IE
IC
IB
uki
ube
Ut = 10V
0,6V
  Két telep helyett egyetlen tápfeszültséget használunk
  Az R1-R2 ellenállásosztó biztosítja a nyitóirányú (~0,6V) BE feszültséget, és biztosítja a záró BC feszültséget
  Ha az I0 áram elég nagy IB-hez képest (10…50·IB), a feszültségosztó gyakorlatilag terheletlen
  A csatoló-leválasztó kondenzátorok egyenáramú szempontból szakadásnak tekinthetők
    Csak a váltakozó feszültség „jut” át rajta
    A terhelő és meghajtó kör egyenáramú viszonyai nem befolyásolják a kapcsolás munkapont beállítását
  A váltakozó feszültségű vezérlő jel (ube) a Cbe csatoló kondenzátoron keresztül az UBE egyenfeszültségre szuperponálódik
  A kimenő jelet – az CE átmeneten eső váltakozó feszültséget – a Cki kondenzátoron keresztül vesszük le
I0

## Slide 85: Bipoláris tranzisztor
A tranzisztor hőfüggése
  A tranzisztorokból felépített kapcsolások paraméterei hőmérsékletfüggőek
    A tranzisztor munkapontját a munkapont beállító ellenállások és a tranzisztor maga határozzák meg
    Az ellenállások hőfokfüggése széles hőmérséklet tartományban is csak néhány %
    A félvezetők vezetési tulajdonságai azonban erősen függenek a kristály hőmérsékletétől
      A munkapont hő okozta változásait gyakorlatilag a tranzisztor okozza
      A kapcsolások tervezésénél ennek leküzdése az egyik legnehezebb feladat
  A BE dióda hőfüggése
    A nyitóirányban előfeszített BE dióda IE árama adott UBE előfeszítésnél erősen hőmérsékletfüggő
    A hőmérséklet növekedésével a töltéshordozók energiája is nő, a potenciálfalat könnyebben leküzdik
    Ugyanakkora áramhoz kisebb nyitófeszültség kell
    A nyitóirányú karakterisztika balra tolódik
    1°C-os változás kb. 10%-os nyitóirányú áramnövekedést eredményez
    A kapcsolásnak kell biztosítania a közel állandó IE áramot
    1°C-os hőm. növekedésnél kb. 2mV-al kell csökkenteni az UBE nyitófeszültséget
ff
IB [mA]
0,6
UBE [V]
5
10
15
20
25
T1 = 25°C
T2 = 75°C

## Slide 86: Bipoláris tranzisztor
A tranzisztor hőfüggése
  A tranzisztorokból felépített kapcsolások paraméterei hőmérsékletfüggőek
    A tranzisztor munkapontját a munkapont beállító ellenállások és a tranzisztor maga határozzák meg
    Az ellenállások hőfokfüggése széles hőmérséklet tartományban is csak néhány %
    A félvezetők vezetési tulajdonságai azonban erősen függenek a kristály hőmérsékletétől
      A munkapont hő okozta változásait gyakorlatilag a tranzisztor okozza
      A kapcsolások tervezésénél ennek leküzdése az egyik legnehezebb feladat
  A BC dióda hőfüggése
    Az emitteráram hőfüggése miatt IC is változik
    A nyitóirányban előfeszített BE dióda ICB0 záróirányú maradékárama (IE = 0) is hőmérsékletfüggő
    ICB0 Si tranzisztornál nA nagyságrendű – elhanyagolható az IC áram mellett
    Az ICB0-tól függő ICE0 maradékáram azonban már összemérhető IC –vel
      ICE0 = (1+B)ICB0
    Ennek változása érezhető változást eredményez a munkapontban
    A kapcsolásnak kell kompenzálnia

## Slide 87: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor munkapont-beállítása (FE)
  A tranzisztor hőfüggésének hatása a munkapontra
IE
IC
IB
uki
ube
Ut = 10V
  Ha nő a hőmérséklet, megnő az IB, IE és ezzel az IC áram is, az eredeti munkapont eltolódik
  1°C-os hőm. növekedésnél kb. 2mV-al kell csökkenteni az UBE nyitófeszültséget az állandó IE áramhoz
  A hőmérsékletfüggés az emitter és a föld közé iktatott ellenállással csökkenthető
  Ha pl. nő a hőmérséklet, nő a bázisáram
    IE és IC is nő ezzel nő az RE ellenálláson eső feszültség
    A bázis UB feszültsége állandó
    Ha URE nő az UBE előfeszítés csökken, ezzel IB is csökken
  A váltakozó áramú működésbe nem előnyös, ha RE beleszól
  RE-vel párhuzamos nagy értékű CE „hidegítő” kondenzátorral RE váltakozó áramú szempontból kiiktatható (mintha ott sem lenne)
I0

## Slide 88: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor munkapont-beállítása (FE)
  A tranzisztor hőfüggésének hatása a munkapontra
  Minden 1°C-os hőm. növekedésnél kb. 2mV-al több feszültség jut a BE diódára a kelleténél
  Adott hőmérséklet növekedés a szükségesnél ΔUBE–vel nagyobb nyitófeszültséget jelent
  Az re dinamikus ellenállás segítségével kiszámíthatjuk ΔIE és ΔIC változást (a vezérlő jel változásához képest lassú hőm. vált.)
  „A” (árameloszlási tényező) váltakozó áramú megfelelője „a”
  A soros RE hatása olyan, mintha re megnövekedett volna
  RE miatt adott ΔUBE változáshoz kisebb ΔIC változás tartozik
    Nagy RE a stabilitás miatt előnyös de lerontja a kivezérelhetőséget
    Minél nagyobb RE annál nagyobb feszültség esik rajta
    Annál kevesebb fesz. jut a tranzisztorra és RC munkaellenállásra
IE [A]
UBE [V]
ΔUEB
ΔIE
M
M’

## Slide 89: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor munkapont-beállítása (FE)
  Példa
    El kell dönteni mekkorák legyenek a munkapont áramai, feszültségei
    IC, IB, UC, UE, UB =? Ehhez mekkora ellenállások kellenek?
    IC megválasztása a tranzisztor áramfüggő paraméterei, a táp-fogyasztás stb… miatt fontos
      Tranzisztor zaja
      Határfrekvenciája
    A kondenzátorok a kisfrekvenciás tulajdonságokat befolyásolják
1mA
1mA
4V
2V
0,6V
2,6V
4V

## Slide 90: Bipoláris tranzisztor
Bipoláris tranzisztor munkapont-beállítása (FE)
  Példa
    Nem használtunk egyetlen tranzisztor paramétert sem
    Az emitter-ellenállásos kapcsolás előnye, hogy a munkapontot beállítását a tranzisztor karakterisztikái kevéssé befolyásolják
4 kW
2 kW
7,4 kW
2,6 kW
    A bázisosztóval beállított UB feszültség URE-t is megadja
      Ha az adott tranzisztornál IE = 1mA-hez nem pont 0,6V tartozik (pl. 0,55V…0,65V) ez csak kis eltérést okoz URE-ben
      0,55V vagy 0,65V esetén URE = 2 ± 0,05V eltérést eredményez, ez IE-ben csak ± 2,5%-os eltérés
      Az IE áramot gyakorlatilag „rákényszerítjük” a tranzisztorra
    A kollektor körben is hasonló a helyzet
      IB gyakorlatilag elhanyagolható IC-hez képest
      Ezért IC ≈ IE közelítés használható
      Ezzel UBC és UCE feszültségek is az ellenállásokkal meghatározott értékre állnak be
      FE_alapkapcsolás.CIR

## Slide 91: Bipoláris tranzisztor
Földelt emitteres alapkapcsolás váltakozó áramú működése
  A meghajtó áramkör Rg, és a terhelő kör Rt ellenállásával kiegészített kapcsolás
    Váltakozó áramú szempontból az egyenfeszültségű tápforrás és az (elegendően nagy értékű) kondenzátorok rövidzárnak tekinthetők – az erősítendő jel frekvenciáján
    A 10V-os táp váltakozóáramúlag „földnek” tekinthető
    A vezérlőjel pozitív félperiódusa Cbe kondenzátoron keresztül a bázisfeszültségre szuperponálódik
      UB = 2,6V + ube lesz, de UE nem változik – a feltöltött kondenzátor nem engedi a feszültségváltozást RE-n
      A BE nyitófeszültség megnő – IB, IE, IC megnő – URC megnő
      a kimeneten a felerősített bemeneti jel negatív félperiódusa jelenik meg
    A negatív félperiódusban
      UB csökken, a BE jobban lezár
      IB, IE, IC csökken
      URC csökken
      A kimeneten a felerősített jel pozitív félperiódusa jelenik meg

## Slide 92: Bipoláris tranzisztor
Földelt emitteres alapkapcsolás váltakozó áramú működése
  A meghajtó áramkör Rg, és a terhelő kör Rt ellenállásával kiegészített kapcsolás
    Váltakozó áramú szempontból az egyenfeszültségű tápforrás és az (elegendően nagy értékű) kondenzátorok rövidzárnak tekinthetők – az erősítendő jel frekvenciáján
    A 10V-os táp váltakozóáramúlag „földnek” tekinthető
    A tranzisztorral sorba kötöt RC munkaellenállás és a kollektort váltakozó áramúlag terhelő ellenállás különböznek
    RE-t CE váltakozó áramú szempontból söntöli
    RC tápra kötött lába vált. áramúlag földre kötött
    RC és Rt prhuzamos eredője terheli a kollektort
    R1 és R2 vált. áramúlag szintén párhuzamosak
    A váltakozóáramú működés vizsgálatához a váltakozó áramú helyettesítő kapcsolást használjuk
    Az adott bemenő jel hatására kialakuló kimeneti jelet a már említett szerkesztési eljárással is meghatározhatjuk
    Az egyenáramú munkapont biztosan rajta van a váltakozó áramú munkaegyenesen
      Vezérlés nélkül pont az egyenáramú munkapontnak megfelelő áramok és feszültségek vannak

## Slide 93: Bipoláris tranzisztor
Földelt emitteres alapkapcsolás váltakozó áramú működése
ff
t (s)
t (s)
UBE0
M
t (s)
ΔIC
ΔUCE

## Slide 94: Bipoláris tranzisztor
Földelt emitteres alapkapcsolás
  A legfontosabb erősítőjellemzők
    Váltakozó áramú feszültségerősítési tényező
      A kimeneti és bemeneti feszültségváltozás viszonya adott bemeneti és kimeneti lezárások esetén
      A generátor és a terhelő ellenállás figyelembe vételével kell számolni
    Figyelembe kell venni a terhelő ellenállást

## Slide 95: Bipoláris tranzisztor
Földelt emitteres alapkapcsolás
  A legfontosabb erősítőjellemzők
    Váltakozó áramú bemeneti ellenállás
      A vezérlő generátort terheli
      R1, R2 és a BE dióda ellenállásának párhuzamos eredője
      Feszültségerősítőknél a nagy bemeneti ellenállás az előnyös – nem terheli a meghajtó kört
IE [A]
UBE [V]
ΔUEB
ΔIE
M
M’

## Slide 96: Bipoláris tranzisztor
Földelt emitteres alapkapcsolás
  A legfontosabb erősítőjellemzők
    Váltakozó áramú kimeneti ellenállás
      A kapcsolás terhelés felől „látszódó” ellenállása (természetesen a terhelést nem számoljuk bele)
      A helyettesítő kapcsolásból számolható
      Mivel CE dinamikus ellenállása meglehetősen nagy használható a közelítés
      Rki ≈ RC

## Slide 97: Bipoláris tranzisztor
Katalógus adatok
  Határadatok – Absolute maximum ratings
    UCB max
    UCE max
    UBE max
    IC max
    P max – maximális teljesítmény
  Villamos adatok – Electrical characteristics
    Maradék áramok
    Letörési feszültségek
    Maradék feszültségek – UCE(sat)
    FE egyenáramú áramerősítési tényező „B”
    Kisjelű FE áramerősítési tényező „b”
    Sávszélesség
    Kapacitások
  Karakterisztikák
  ZDT6753.pdf
  BUK854-800A.pdf