## Slide 1
Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar
.NET Gadgeteer - Bevezetés

## Slide 2: Áttekintés
Mi a .NET Gadgeteer?
FEZ Spider Starter Kit
A demópanel használata
Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Felkészülést segítő kérdések

## Slide 3: 1. Mi a .NET Gadgeteer?
A Microsoft .NET Gadgeteer egy nyílt forrású eszközkészlet, mellyel kisméretű elektronikus eszközökön futtatható, .NET Micro Framework alapú alkalmazások készíthetők.
Az alkalmazások készítésekor magasszintű programnyelv használata mellett, objektum orientáltan történik a fejlesztés, osztálykönyvtárak felhasználásával.

## Slide 4: 1. Mi a .NET Gadgeteer?
Milyen eszközök szükségesek .NET Gadgeteer alkalmazások készítéséhez?
Hardver komponensek:
  Demópanel (pl.: Fez Spider, Fez Hydra, Sytech NANO)
  „Piros modul” (USBClientDP), mely táplálja a próbapanelt és lehetővé teszi a program feltöltést, illetve hibakeresést
  Próbamodulok teszteléshez (pl.: különféle szenzorok, megjelenítők, tárolók, hálózati eszközök, stb.)
Szoftver komponensek:
  Microsoft Visual Studio 2012 (vagy az ingyenes Visual C# 2012 Express)
  .NET Micro Framework SDK
  A demópanelhez szükséges illesztőprogramok és egyéb szoftverek (gyártónként eltérő)

## Slide 5: 2. FEZ Spider Starter Kit
A FEZ Spider Starter Kit tartalma
FEZ Spider demópanel
T35 kijelző modul (3.5” méret, érintőképernyő)
USB Client DP modul („piros modul”)
Kamera modul
2 db Multicolor LED modul
2 db nyomógomb modul
J11D Ethernet modul
SD kártya kezelő modul
USB Host modul
Bővítő modul
Josytick modul
Szalagkábelek

## Slide 6: 2. FEZ Spider Starter Kit
A demópanel felépítése
14 db .NET Gadgeteer kompatibilis csatlakozó aljzat a következő jelölésekkel: X, Y, A, C, D, E, F, H, I, K, O, P, S, T, U, R, G, B, Z
Konfigurálható LED-ek
Konfiguráló kapcsolók
EMX modul

## Slide 7: 2. FEZ Spider Starter Kit
Az EMX modul
Az EMX egy System on Module elem (SoM), mely hardver elemek összességét tartalmazza:
  ARM processzor
  Flash memória
  RAM
  Ethernet
  stb.
Lehetővé teszi a .NET Micro Framework, valamint a GHI Electronics kiegészítő kódkönyvtárainak működését

## Slide 8: 2. FEZ Spider Starter Kit
  72MHz 32-bit ARM7 processzor
  4.5 MB Flash memória
  16 MB RAM
  LCD vezérlő
  TCP/IP Stack SSL, HTTP, TCP, UDP, DHCP támogatással
  Ethernet, WiFi meghajtó és PPP (GPRS/ 3G modemekhez), illetve DPWS
  USB hoszt
  USB eszköz specializált könyvtárakkal különféle eszközök emulálásához, mint pl.: thumb-drive, virtual COM (CDC), egér, billentyűzet
  76 GPIO Pin
  2 SPI (8/16bit)
  I2C
  4 UART
  2 CAN busz
  7 10-bit Analóg Bemenet
  10-bit Analóg Kimenet (WAV audio visszajátszáshoz)
  4-bit SD/MMC memóriakártya interfész
  6 PWM
  Egyvezetékes interfész
  Beépített Valós Idejű Óra (RTC)
  Processzor regiszter elérés
  Kimeneti komparátor hanghullámok létrehozásához
  RLP natív kód támogatás (C/Assembly) valósidejű programozáshoz
  Matematikai osztály kétszeres pontosságú számításokhoz
  FAT Fájlrendszer
  Kriptográfia támogatás (AES és XTEA)
  alacsony fogyasztási és hibernált mód támogatása
  frissítés SD kártyáról, hálózatról, vagy más forrásból
EMX modul specifikáció

## Slide 9: 3. A demópanel használata
Alapvető működés
A FEZ Spider demópanel 14 db aljzattal (socket) rendelkezik a próbamodulok illesztéséhez
A demópanelen elhelyezett „Reset” gomb segítségével bármikor újraindítható az eszköz
Az USB Client Dual Power modul, más néven „piros modul” szükséges az eszköz tápellátásához, ha nem áll rendelkezésre külső tápegység

## Slide 10: 3. A demópanel használata
A „Piros modul”
Biztosítja a demópanel és a hozzákapcsolt eszközök tápellátását. Szintén ezzel az eszközzel csatlakoztatható PC-hez a panel (USB interfészen keresztül) program feltöltés, illetve hibakeresés céljából.
A „piros modul” egyetlen aljzattal rendelkezik, melynek ún. „D” jelölése van, ezért a demópanelen kizárólag a vele egyező „D” jelölésű aljzattal párosítható!

## Slide 11: 3. A demópanel használata
Jelölések a demópanelen és a modulokon (1)
A demópanelen és a modulok hátoldalán található aljzatokat különféle jelölésekkel látták el az egyszerű kezelhetőség érdekében:
  azonosító
  karakterek sorozata az elektronikus és kommunikációs csatlakoztathatóság meghatározásához

## Slide 12: 3. A demópanel használata
Jelölések a demópanelen és a modulokon (2)
Az ábrán látható XY címkéjű modul például olyan aljzathoz illeszthető, melyen megtalálható az X vagy az Y jelölés (tehát elég az egyik karakternek egyeznie)
A csatlakoztatás során mindig ügyelni kell arra, hogy a megfelelő címkével rendelkező csatlakozó felületeket párosítsuk!

## Slide 13: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
A feladat
Készítsünk egy olyan Gadgeteer alkalmazást, mely egy nyomógomb megnyomását követően folyamatosan villogtat egy LED-et!

## Slide 14: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Az eszköz előkészítése
A „piros modult” a FEZ Spider demópanel „1-es” csatlakozójához kell kapcsolni (az egyetlen aljzat, mely „D” jelzéssel rendelkezik, kizárólag ez használható fel!).
Ezt követően lehet a demópanelhez kapcsolni a különböző próbamodulokat (ügyeljünk a jelölésekre!)
Figyelem!!!
A próbamodulok csak a kikapcsolt demópanelhez csatlakoztathatók, vagy távolíthatók el abból!

## Slide 15: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Próbamodulok csatlakoztatása (1)
Az alkalmazáshoz a következő próbamodulok szükségesek:
Multicolor LED
Button

## Slide 16: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Próbamodulok csatlakoztatása (2)
A próbamodulokat az ábrán látható módon csatlakoztassuk, szalagkábelek segítségével:

## Slide 17: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Csatlakozás számítógéphez
A „Starter Kit”-hez mellékelt USB kábel egyik végét csatlakoztassuk a piros modulhoz, a másikat a PC-hez
Ezután az eszköz működésbe lép, „boot-ol”, és elindul a legutoljára feltöltött program
A fejlesztő által készített alkalmazás a későbbiek folyamán feltölthető az eszközre, és azon hibakeresés is végezhető

## Slide 18: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Új projekt létrehozása (1)
A Visual Studio indítását követően a „File  New  Project… menüpont kiválasztásával létrehozható egy új projekt

## Slide 19: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Új projekt létrehozása (2)
A felugró ablakban ki kell választani a „Visual C#/Gadgeteer” sablont, ezen belül a „.NET Gadgeteer Application”-t
A „Name” mezőben megadható a projekt neve

## Slide 20: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Új projekt létrehozása (3)
A projekt létrehozása során meg kell adni a használni kívánt demópanel típusát, és a támogatott .NET Micro Framework verziót

## Slide 21: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Új projekt létrehozása (4)
A projekt létrehozása után a tervező nézetben megjelenik a kiválasztott demópanel
A „Toolbox” (eszköztár) segítségével komponensek csatlakoztathatók a panelhez

## Slide 22: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Grafikus tervező (1)
Az alkalmazásnak „ismernie” kell az összeállított demópanel konfigurációt, ezért a grafikus tervezőben meg kell jelölni, hogy az egyes aljzatokba milyen eszközök kerültek bekötésre
„Drag and drop” technikával húzzunk a grafikus tervezőbe egy „Button” és egy „Multicolor LED” komponenst a „Toolbox”-ból

## Slide 23: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Grafikus tervező (2)
Az alkatrészek aljzatokba történő bekötéséhez először jelöljük ki kattintással a bekötni kívánt Button alkatrész csatlakozóját (sárga rész)
A program által felajánlott kompatibilis aljzatok közül (zölden jelölt) a bal-egérgomb megnyomásával válaszuk ki az 5-ös aljzatot (a demópanelen ugyanis ide kötöttük be a nyomógombot)
Hasonló módon a Multicolor LED is beköthető a 6-os aljzatba
A sikeres bekötést kék színű vonal jelöli
Így a hardver konfiguráció az alkalmazás számára is „ismert” lesz

## Slide 24: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Programírás (1)
Kattintsunk duplán a „Solution Explorer” ablakban található „Program.cs” elemre!

## Slide 25: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Programírás (2)
A Program.cs fájl megnyitásával a Program nevű osztály definíciója jelenik meg
Az osztály ProgramStarted() nevű metódusa fut le elsőként az eszköz indításakor

## Slide 26: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Programírás (3)
A ProgramStarted() metódus egy hívást tartalmaz:
Az alkalmazás az F5 billentyűzettel elindítható:
  A fordító létrehozza az eszközön futtatható kódot
  A lefordított kód feltöltésre kerül az eszközre
  Az eszköz újraindul, majd elindul az alkalmazás
  Meghívódik a ProgramStarted() metódus
A Debug.Print() metódus hívásával egy üzenetet küld az eszköz, mely az „Output Window”-ban jelenik meg, ha az indítás sikeres volt

## Slide 27: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Programírás (4)
Az összeállított konfiguráció objektumok formájában érhető el a programkódból
Az objektumok a grafikus tervezőben elhelyezett elemek alapján kerülnek példányosításra a generált programkód szerint
Minden komponenst egy objektum (példány) reprezentál, mely mezőkkel, metódusokkal, stb. rendelkezik:

## Slide 28: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Programírás (5)
A ProgramStarted() metódust egészítsük ki az alábbi módon:
A gombnyomás kezeléséhez a button (nyomógomb) objektum ButtonPressed eseményére kell feliratkozni. Ehhez egy button_ButtonPressed nevű metódust adunk át paraméterként, melyet implementálni kell (a gombnyomáskor keletkező megszakítás hatására ez a metódus hívódik meg).

## Slide 29: 4. Egy egyszerű Gadgeteer alkalmazás
Programírás (6)
A button_ButtonPressed() metódus implementálása:
  Amennyiben a felhasználó megnyomja a gombot, ez a metódus kerül végrehajtásra, a sender paraméter tartalmazza a gombhoz tartozó referenciát, a state pedig a gomb állapotát
  A gombnyomás bekövetkezésekor a LED-et folyamatosan villogó állapotba helyezzük, piros színnel (GT.Color.Red)

## Slide 30: 5. Felkészülést segítő kérdések
Milyen eszközök szükségesek .NET Gadgeteer alkalmazások készítéséhez?
Mi a szerepe a demópanelen, illetve a próbamodulokon elhelyezett jelöléseknek (címkék)?
Milyen lépéseket kell elvégezni egy új Gadgeteer projekt létrehozásához?
Mi a szerepe a ProgramStarted() metódusnak?
Hogyan történik a gombnyomás kezelése?