## Slide 1
Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar
.NET Gadgeteer – Grafikus kijelző használata I.

## Slide 2: Áttekintés
Grafikus kijelző (TE35 Display)
Rajzolás alapjai
Grafikus stopper alkalmazás

## Slide 3: 1. Grafikus kijelző (TE35 Display)
A TE35 kijelző jellemzői
320x240 pixeles felbontás
Érintőképernyőként működik
Aljzatok: R, G, B, T
  R, G, B: additív színkeveréshez
  T (touch): érintés jelzése
A kijelzőt a demópanelen megjelölt R, G, B, illetve T aljzathoz kell csatlakoztatni (10, 12, 13, 14 aljzat)!
A kijelző T kimenetét mindig csatlakoztassuk, különben NullReferenceException-t kapunk!

## Slide 4: 1. Grafikus kijelző (TE35 Display)
A DisplayTE35 osztály
A DisplayTE35 osztály reprezentálja a grafikus kijelzőt
Alapvető tulajdonságok:
  Width: a megjelenítő szélessége pixelben
  Height: a megjelenítő magassága pixelben
  SimpleGraphics: alapvető rajzolási műveleteket, pl. szöveg, egyszerű alakzatok, képek rajzolását biztosító SimpleGraphicsInterface implementáció.
  WPFWindow: egy WPF ablakot reprezentáló Window implementáció komplex megjelenítési feladatokhoz. A rajzolási műveleteken kívül lehetővé teszi .NET MicroFramework vezérlők (StackPanel, Canvas, stb.) beágyazását, elhelyezését (layout).

## Slide 5: 2. Rajzolás alapjai
Rajzolás SimpleGraphics interfésszel
A DisplayTE35 típusú objektum segítségével elérhető a SimpleGraphics példány, mely biztosítja az alapvető rajzolási műveleteket:

## Slide 6: 2. Rajzolás alapjai
Kép csatolása erőforrásként
Képek megjelenítése tároló modul nélkül is elvégezhető, ha az erőforrások közé helyezzük azokat:
  A „Solution Explorer” ablakban kattintsunk duplán a „Resources.resx” elemre
  A megjelenő ablakban különféle erőforrások csatolhatók az alkalmazáshoz
  Kattintsunk az „Add Resource/Add Existing File…” menüpontra
  A felugró ablakban válasszunk ki egy képet (csak a jpg, gif, bmp formátum támogatott) és adjunk neki tetszőleges erőforrásnevet

## Slide 7: 2. Rajzolás alapjai
Kép megjelenítése
Fordítás követően a Resources osztály segítségével elérhetővé válik a beágyazott tartalom, a megadott név alapján
  A fordításra azért van szükség, mert a Resources osztályt a fordító generálja a benne lévő erőforrás azonosítókkal (id).
  Az erőforrások elérése az azonosítójuk segítségével történik, egyes esetekben azok típusának definiálásával
A kép kijelzőn történő megjelenítését a DisplayImage() metódussal lehet elvégezni:

## Slide 8: 2. Rajzolás alapjai
Rajzolás képre
Rajzolni bitmap objektumra is lehet, majd az így módosított kép megjeleníthető a képernyőn
A Doublebuffering technika szintén ezen az elven működik
A bitmap-re rajzolás során a kép bal-felső sarka használható origóként, a kép mérete pedig meghatározza a rajzfelületet
A következő metódus egy képre rajzol, majd megjeleníti azt a kijelzőn:

## Slide 9: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Feladat
Készítsünk egy egyszerű, grafikus kijelzőt használó stopper alkalmazást:
  Egy nyomógomb segítségével legyen indítható a stopper
  Ha az időmérés elindult, a gomb másodszori megnyomásával lehessen a mérést leállítani, és az eltelt idő legyen leolvasható
  A gomb harmadszori megnyomásával a mért idő kerüljön tárolásra, majd a stopper induljon újra
  A kijelzőn legyen látható az elmúlt három időmérés eredménye
Aktuális mért idő
Előzőleg mért idők

## Slide 10: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Konfiguráció létrehozása
Hozzunk létre egy új Gadgeteer Application projektet, melyet nevezzünk el „Stopper”-nek
A grafikus tervezőben készítsük el a következő konfigurációt:

## Slide 11: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Modulok összekapcsolása
A modulok összekötését automatikusan is képes elvégezni a tervező:
  A jobb egérkattintás hatására a felugró menüben válasszuk a „Connect All modules” menüpontot:
  Ennek eredményeképpen a modulok automatikusan összekapcsolásra kerülnek a demópanellel, és a fizikai konfiguráció ez alapján elkészíthető:

## Slide 12: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Új kódfájl létrehozása (1)
  A stoppert egy osztály segítségével lehet reprezentálni, ehhez hozzunk létre egy új kódfájlt a Stopper projekten történő jobb egérkattintással, majd az „Add/New Item…” menüpont kiválasztásával:

## Slide 13: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Új kódfájl létrehozása (2)
A felugró ablakban válasszuk ki a „Class” elemet, névnek pedig („Name”) adjuk meg: Stopper.cs, majd kattintsunk az „Add” gombra

## Slide 14: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Új kódfájl létrehozása (3)
Az új állományba a Stopper osztály kezdeti definíciója jött létre:

## Slide 15: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Állapot típus definiálása
Az eszköz állapotának reprezentáláshoz szükséges egy StopperStatus nevű enum definiálása:
Magyarázat:
  Started: elindított állapot
  Stopped: leállított állapot

## Slide 16: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Mezők definiálása
Magyarázat:
  Az időzítő felbontása (jelen esetben 100 ms, azaz egytized másodperc)
  A rögzíthető mérési eredmények száma
  Időzítő objektum az időméréshez
  A rögzített mérési eredményeket tartalmazó tömb
  A rögzítéshez használt tömböt indexelő változó
  A jelenleg mért időt szolgáltató tulajdonság
  A stopper állapota
  Eseménykezelő a mért idő változásának jelzésére

## Slide 17: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Konstruktor definiálása
A konstruktor definiálásakor létrehozzuk a szükséges objektumokat és beállítjuk a kezdőértékeket:
Magyarázat:
  A rögzített mérési eredményeket tároló tömb példányosításra kerül
  Az időzítő példányosításkor két paramétert fogad: a TimerResolution meghatározza, hogy milyen időközönként kerüljön meghívásra az időzítő Tick eseménye, a Timer.BehaviorType.RunContinuously paraméter pedig ismétlődő működést állít be
  A timer.Tick eseményre feliratkozunk és eseménykezelőnek beállítjuk a timer_Tick metódust, mely később kerül implementálásra
  Az eszközt a leállított (Stopped) állapotba helyezzük

## Slide 18: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Időmérés
Az eltelt idő mérését egy timer_Tick nevű metódussal végezzük:
Magyarázat:
  Az aktuálisan mért idő növelésre kerül TimerResolution időegységgel, így ebben a változóban mindig az indítás óta eltelt idő kerül tárolásra
  Az idő frissítését jelezni kell az OnStopperUpdated() metódus hívásával, amely kiváltja a StopperUpdated eseményt

## Slide 19: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A stopper frissítési esemény kiváltása
Az eltelt idő frissítését jelezni kell a StopperUpdated esemény kiváltásával, melyhez célszerű az ajánlott „eseménykiváltó metódus” mintát implementálni:
Magyarázat:
  Az OnStopperUpdated metódus csak akkor váltja ki a StopperUpdated eseményt, ha történt rá feliratkozás (StopperUpdated != null). Paraméterként átadásra kerül a példány referenciája (this) és egy üres argumentum (Eventargs.Empty).

## Slide 20: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Állapotváltás
A stopper állapotváltását két metódus szabályozza:
  Start(): elindítja a stoppert és átvált az elindított állapotba
  Stop(): megállítja a stoppert és átvált a leállított állapotba
Az egyszerű szabályozás érdekében egy NextState nevű metódus is bevezetésre kerül, mely az aktuális státusz alapján a következő állapotot állítja be

## Slide 21: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A stopper indítása
Az időmérés a Start() metódus hívásával indítható:
Magyarázat:
  Az időmérés indításakor nullázni kell az aktuálisan mért időt (MeasuredTime)
  Ezt követően az időzítő elindítható
  Az eszköz az elindított állapotba lép (Started)

## Slide 22: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A stopper leállítása
Az időmérés a Stop() metódus segítségével leállítható:
Magyarázat:
  Az időzítő leállításra kerül
  Az eszköz a leállított státuszt veszi fel (Stopped)

## Slide 23: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Állapotváltás
Az állapotátmenet a NextState() metódus segítségével váltható ki:
Magyarázat:
  Az aktuális státusz alapján leáll, vagy elindul az időmérés. Leállítás esetén rögzítésre kerül a mért idő.

## Slide 24: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A mért idő rögzítése
A mért idő rögzítését a SaveMeasuredTime() metódus végzi:
Magyarázat:
  A LastTimes nevű tömb soron következő elemébe kerül beírásra az aktuálisan mért idő (MeasuredTime). A maradékos osztás biztosítja a körbeforgó indexelést.

## Slide 25: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Szöveg formázás (1)
A mért idő megjelenítéséhez string-konverzió és formázási műveletek szükségesek:
A .NET Micro Framework String osztálya nem tartalmaz Format() metódust, így egy saját változatot kell készíteni belőle. Paraméterként átadásra kerül egy TimeSpan típusú paraméter.
A metódus visszatérési értéke a paraméterben átadott idő perc:másodperc.tizedmásodperc szöveges formátumban, vezető-nullákkal kiegészítve

## Slide 26: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Szöveg formázás (2)
A vezető-nullákkal való kitöltést a WithLeadingZero(int number) metódus végzi:
A függvény paramétere egy egésztípusú szám (number), melyet a visszatérési értékhez string-re alakít, és ha ez kisebb 10-nél, akkor vezető-nullát szúr be elé

## Slide 27: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A mért idő szolgáltatása szövegesen
A stopper által mért időt szövegesen kell megjeleníteni. Ennek megkönnyítése érdekében egy GetTimeText() nevű metódus készíthető:
A függvény meghívja a Format(TimeSpan timeSpan) metódust az aktuálisan mért időt átadva paraméterként, majd visszatérési értékként szolgáltatja azt szövegesen

## Slide 28: 3. Grafikus stopper alkalmazás
Mezők definiálása a Program osztályban
Magyarázat
  A mért idő megjelenítése során használni kívánt szín
  A rögzített idő megjelenítése során használni kívánt szín
  Stopper objektum
  Bitmap objektum a villódzásmentes rajzoláshoz

## Slide 29: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A Program osztály bővítése – inicializálás (1)
A Program osztály bővítése során először a ProgramStarted() metódust kell implementálni:
Magyarázat:
  A stopper objektum példányosítása szükséges első lépésként, hogy annak szolgáltatásait használni lehessen
  A példány StopperUpdated eseményére fel kell iratkozni a stopper_StopperUpdated metódust paraméterként átadva
  A gombnyomás esemény kezeléséhez az előzőhöz hasonló módon kell feliratkozni a button_ButtonPressed metódus felhasználásával

## Slide 30: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A Program osztály bővítése – inicializálás (2)
Magyarázat:
  A bitmap objektum példányosításánál paraméterként kell megadni a létrehozandó kép méreteit. A két értéket a grafikus megjelenítőt reprezentáló display objektumtól lehet elkérni a display.Width és a display.Height tulajdonságok felhasználásával.
  Utolsó lépésként meg kell hívni az UpdateUI() metódust a képernyő frissítéséhez. Ez később kerül implementálásra.

## Slide 31: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A Program osztály bővítése – gombnyomás kezelése
A felhasználó gombnyomással kiváltja a button objektum ButtonPressed eseményét. Erre az eseményre a button_ButtonPressed metódussal történt feliratkozás, tehát ezt kell implementálni:
Magyarázat:
  A stopper a következő állapotba lép
  A felhasználói felület frissül

## Slide 32: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A Program osztály bővítése – frissítési esemény kezelése
A stopper osztály a StopperUpdated esemény kiváltásával jelzi, hogy a mért idő frissült. Ezt a stopper_StopperUpdated metódus kezeli:
Magyarázat:
  Amennyiben a stopper objektum jelzi, hogy frissült a mért idő, a felhasználói felület újrarajzolásra kerül

## Slide 33: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A Program osztály bővítése – felhasználói felület frissítése (1)
A felhasználói felület frissítését az UpdateUI() metódus végzi. Ez minden rajzolási műveletet egy bitképen hajt végre, majd megjeleníti azt a grafikus kijelzőn. Ezzel elkerülhető a kép „villódzása”:

## Slide 34: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A Program osztály bővítése – felhasználói felület frissítése (2)
Magyarázat:
  A stoppertől el kell kérni a jelenleg mért időt szöveges formában
  A grafikus szövegíráshoz szükséges egy Font típusú objektum, melynek referenciáját a lokális font változó tartalmazza és a programba ágyazott erőforrásokra hivatkozik
  A bitképre történő rajzolás előtt le kell törölni azt
  Ezt követően grafikusan kiírható a jelenleg mért idő
  A stopper objektum által rögzített mérési eredményeket iterációval egyenként a képre írjuk a beállított színekkel
  A rajzolási műveleteket követően a bitkép megjelenítésre kerül a kijelzőn

## Slide 35: 3. Grafikus stopper alkalmazás
A program működés közben
Az alkalmazás futtatásához nyomjuk meg az F5 billentyűt