## Slide 1
Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar
.NET Gadgeteer – Grafikus kijelző használata II.

## Slide 2: Áttekintés
Window alapú megjelenítés
  A Window osztály
  UIElement – osztályhierarchia
  UIElement osztály
  Egyszerű vezérlők bemutatása
  Egyedi vezérlők készítése

## Slide 3: 1. Window alapú megjelenítés
A Window osztály
A Window osztály egy grafikus ablakot reprezentál, mely lehetővé teszi különféle „vezérlők” elhelyezését és grafika megjelenítését
Az ablakba UIElement leszármazottak helyezhetők el, valamint saját UIElement-et is készíthetünk
A DisplayTE35 modul WPFWindow tulajdonságán keresztül érhető el a kijelző Window példánya:
  A WPFWindow a .NET Framework WPF komponenseihez hasonló módon került kialakításra, de annak csak nagyon szűk részhalmazát implementálja
  A XAML alapú leírás egyáltalán nem támogatott, az egyes komponenseket programkódból kell generálni

## Slide 4: 1. Window alapú megjelenítés
UIElement – osztályhierarchia

## Slide 5: 1. Window alapú megjelenítés
UIElement osztály
A UIElement osztály közös őse minden megjelenítő komponensnek
A közös funkciókat biztosítja, mint pl.: láthatóság, méret, elhelyezés, rajzolás
A vezérlőknek három fő csoportját különböztetjük meg:
  Statikus vezérlők: olyan elemek, melyek nem tartalmaznak gyermek elemeket, pl.: Text, Bitmap
  Tartalom vezérlők: pontosan egy gyermek elemet tartalmazó vezérlők, pl.: ListBoxItem, Border
  Panelek: elemek, melyek több gyermekelemet tartalmazhatnak, pl.: Canvas, Panel. A Panel biztosítja a tartalmazott elemek elrendezésének módját is.

## Slide 6: 1. Window alapú megjelenítés
Control, ContentControl

## Slide 7: 1. Window alapú megjelenítés
Panel, StackPanel (1)

## Slide 8: 1. Window alapú megjelenítés
Panel, StackPanel (2)
Az elemek a panelen különféle elrendezések szerint helyezhetők el (balra, jobbra, középre helyezés)
Pixelszintű elérés nem lehetséges
StackPanel: A Panel osztály leszármazottja, az elemek a panelen mindig egymás alá kerülnek, a hozzáadás sorrendjétől függően. A függőleges elrendezést nem, de a vízszintes igazítást lehetővé teszi.

## Slide 9: 1. Window alapú megjelenítés
Eseménykezelés
Az előző példában készített „gomb” érintőképernyőn történő megnyomásának hatására a program jelenítsen meg egy üzenetet!
  Definiáljunk egy message nevű, Text típusú vezérlőt!
  A SetupWindow() metódust egészítsük ki a szöveg létrehozásával és a textBorder.TouchDown eseményre történő feliratkozással:
  implementáljuk az eseménykezelő metódust:

## Slide 10: 1. Window alapú megjelenítés
Canvas
A Canvas segítségével egy rajzvászon helyezhető el az ablakban
A Canvas-on pixelszintű műveletek lehetségesek, tetszőleges pozíción helyezhetők el a tartalmazott elemek

## Slide 11: 1. Window alapú megjelenítés
Background, Border

## Slide 12: 1. Window alapú megjelenítés
Grafikia alakzatok (1)

## Slide 13: 1. Window alapú megjelenítés
Grafikai alakzatok (2)

## Slide 14: 1. Window alapú megjelenítés
Egyedi vezérlők készítése
Az igényeknek megfelelően kell kiválasztani, hogy melyik osztályból célszerű származtatni az egyedi vezérlőt:
  UIElement: a rajzolás módja teljesen egyedi
  Control: a rajzolás módja egyedi és van háttere a vezérlőnek
  ContentControl: a vezérlő gyermek elemeket tartalmaz, nincs szükség az elemek elrendezésére
  Panel: a gyermek elemek rendezését is lehetővé teszi

## Slide 15: 1. Window alapú megjelenítés
Elemek mérése, elrendezése
Az elemek elhelyezését a következő metódusok végzik:
  A virtuális MeasureOverride metódus meghívódik, mely meghatározza az egyes elemek számára, hogy mekkora hely áll a rendelkezésükre, valamint megállapítja, hogy az egyes elemeknek mekkora a kívánt helyigényük. A metódus bemeneti paraméterei a rendelkezésre álló méretek, kimenete pedig az elem kívánt helyigénye (kép esetén ez a képméret, szöveg esetén pedig a szükséges hely a karakterlánc rajzolásához). Ahhoz, hogy az egyes elemek a maximális rendelkezésre álló helyet töltsék ki, a kívánt méreteket az elérhető méretre kell állítani.
  A méretek meghatározását követően meghívódik a virtuális ArrangeOverride metódus, amely beállítja a végleges méreteket az előző metódus kimenetei szerint. Egy Panel vezérlő például ezt a metódust használja a gyermekelemek elhelyezéséhez

## Slide 16: 1. Window alapú megjelenítés
Egyedi vezérlő rajzolással
Az elemek mérése és elhelyezése azok kirajzolhatók. Egyedi rajzoláshoz az OnRender virtuális metódust kell felüldefiniálni:
A paraméterben kapott DrawingContext objektum segítségével lehetséges a rajzolás az adott elemen:

## Slide 17: 1. Window alapú megjelenítés
Bővítés tulajdonságokkal
Amennyiben az egyedi vezérlőt tulajdonságokkal bővítjük, melyek hatással vannak a megjelenítésre, bizonyos frissítési műveletek szükségesek:
A fenti példában definiáltunk egy szövegszínt tartalmazó tulajdonságot. Ha ez a tulajdonság megváltozik, az elemet újra kell rajzolni, melyet az Invalidate metódussal lehet elvégezni.
Ha a felvett tulajdonság az elem méretét befolyásolja, akkor meg kell hívni az InvalidateMeasure metódust
Ha a felvett tulajdonság befolyásolja az elem elrendezését, az InvalidateArrange metódust kell meghívni

## Slide 18: 1. Window alapú megjelenítés
Eseménykezelés egyedi vezérlőkkel
Ha egy eseményt kezeltünk, egyes esetekben célszerű azt a Handled paraméterrel jelezni, hogy a szülő elemek már ne dolgozzák fel az elem által kezelt eseményt:

## Slide 19: Felkészülést segítő kérdések
Hasonlítsa össze a Window alapú megjelenítést SimpleGraphics módszerrel!
Vázolja fel a beépített UIElement-ek osztályhierarchiáját!
Hogyan készíthetők egyedi vezérlők, illetve a leszármaztatás során milyen választási lehetőségek vannak?
Az egyedi vezérlők tulajdonságokkal való bővítése során mire kell figyelni?