## Slide 1
Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar
.NET Gadgeteer – Hálózati programozás

## Slide 2: Áttekintés
A Socket osztály
A Socket osztály használata
Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Felkészülést segítő kérdések

## Slide 3: 1. A Socket osztály
A Socket osztályról röviden (1)
A System.Net névtér osztályainak célja egyszerűsíteni a hálózati programozást
Maga a Socket osztály a Socket API-t implementálja, melyet az 1980-as években specifikáltak
A Socket egy kapcsolati végpontot reprezentál, biztosítva az adatok küldését és fogadását szerver és kliens oldalról is
Az alkalmazások közti hálózati kapcsolat létrehozásához szükségünk van a szerver IP címére és egy előre definiált, egyezményes port számra
A .NET Micro Framework Socket osztálya az eredeti .NET Framework-ben található implementáció csonkított változata (pl. az aszinkron adatcserét biztosító metódusok kimaradtak)

## Slide 4: 1. A Socket osztály
A Socket osztályról röviden (2)

## Slide 5: 2. A Socket osztály használata
Inicializálás
A Socket inicializálását a konstruktor segítségével lehet elvégezni a példányosítás során:
Magyarázat:
  AddressFamily.InterNetwork: a címfeloldás módszerét definiálja. Internet, illetve LAN esetén InterNetwork-öt kell megadni (IPv4 támogatás).
  SocketType.Stream: kétirányú, összeköttetéses adatfolyam kapcsolat
  ProtocolType.Tcp: A használni kívánt protokoll (jelen esetben TCP)
Használat után mindig zárjuk le a Socket-et a Close metódussal, vagy használjunk using blokkot!

## Slide 6: 2. A Socket osztály használata
Csatlakozás
Magyarázat:
  A Dns.GetHostEntry metódust használjuk a hoszt név/ip cím feloldásra, mely visszaad legalább egy IPAddress objektumot az AddressList tömb segítségével. Ha a paraméterben üres string-et adunk meg, akkor a lokális ip címet kapjuk vissza.
  Az IpAddress objektum segítségével létrehozható egy IPEndPoint objektum, a port szám definiálásával. Ez már felhasználható a csatlakozás megkezdéséhez.
  A Connect metódus hívásával lehet csatakozni a paraméterben megadott végponthoz

## Slide 7: 2. A Socket osztály használata
Adatok küldése és fogadása (1)
A küldés és fogadás során bájt tömböket kell használni
Szöveges adatok küldése:
Szöveges adatok fogadása:
A fogadáshoz szükség van egy megfelelő méretű buffer-re. A Receive metódus visszatérési értékként megadja a fogadott bájtok számát.
A Send és a Receive metódusok is blokkolnak, beépített aszinkron adatküldés nincs

## Slide 8: 2. A Socket osztály használata
Adatok küldése és fogadása (2)
Ha nem akarunk fix méretű tömböt alkalmazni a fogadásnál, akkor a Socket osztály Available tulajdonságát használhatjuk, mely megadja, hogy pillanatnyilag hány bájt van a buffer-ben
Olvasás előtt lehetőség van a socket státuszát lekérdezni („polling”):
Az első paraméterben megadható, hogy maximálisan mennyi időt hagyunk a válaszra (-1 = végtelen), a második paraméterben pedig azt a tulajdonságot adjuk meg, amelynek az állapotát le akarjuk kérdezni:

## Slide 9: 2. A Socket osztály használata
Adatok küldése és fogadása (3)
A szerver oldali socket létrehozása esetén meg kell adnunk, hogy mely kliensek csatlakozhatnak ahhoz, erre szolgál a Bind metódus:
Egy IPEndPoint objektum átadásával megadható a fogadni kívánt kliens(ek) IP címe, illetve az a portszám, amin a szerver „figyelni” fog
Amennyiben címnek IPAddress.Any-t adunk meg, bármely klienst fogadja a szerver a megadott porton

## Slide 10: 2. A Socket osztály használata
Adatok küldése és fogadása (4)
A Listen metódus hívását követően a socket „figyelni” fog a csatlakozni kívánó kliensekre (listen mode). Ez a metódus a háttérben, aszinkron módon fut.
A Listen után meg kell hívni az Accept metódust, amely blokkolja a program futását (szinkron) egy kliens csatlakozásáig. Ennek backLog paraméterével szabályozható a kliensek maximális száma. A csatlakozást követően a metódus visszatér a klienst reprezentáló Socket objektummal:
Ha több klienst szeretnénk kezelni, akkor az Accept többször is hívható

## Slide 11: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Feladat
Készítsünk egy egyszerű kliens és egy szerver alkalmazást a Socket osztály használatával!
  A kliens küldjön szöveges adatot a várakozó szerver számára, melyet az grafikusan megjelenít
  A kliens legyen egy asztali konzol alkalmazás
  A szerver legyen egy Gadgeteer alkalmazás
  Használjunk TCP/IP protokollt

## Slide 12: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Kliens alkalmazás készítése (1)
Hozzunk létre egy asztali konzol alkalmazást!

## Slide 13: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Kliens alkalmazás készítése (2)
A projekt létrehozását követően a következő programkeretet kapjuk:
Az alkalmazást készítsük el úgy, hogy az Enter billentyű leütését követően a beírt üzenet azonnal elküldésre kerüljön a szerver számára, illetve további üzenetek bevitelére is legyen lehetőség!

## Slide 14: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Kliens alkalmazás készítése (3)
A csatlakozáshoz szükséges paraméterek két mezőben kerülnek tárolásra:
Magyarázat:
  Port: a port száma, melyen a szerver „figyeli” a csatlakozni kívánó klienseket
  A hoszt (szerver) neve, vagy IP címe

## Slide 15: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Kliens alkalmazás készítése (4)
A program elkészítéséhez a Main metódust egészítsük ki az alábbi módon:
Magyarázat:
  A konzol osztály használatával beolvasásra kerül az elküldendő szöveg (Console.ReadLine). Ha a megadott szöveg üres, a program kilép

## Slide 16: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Kliens alkalmazás készítése (5)
Magyarázat:
  A Socket inicializálása során az első paraméter (SocketType.Stream) definiálja a socket típusát, mely jelen esetben nyers adatfolyam, a második paraméter (ProtocolType.Tcp) pedig a használni kívánt protokollt (TCP)
  A socket.Connect metódussal a kliens alkalmazás csatlakozik a szerverhez a Host és a Port paraméterek felhasználásával
  Az elküldendő szöveget nyers adatként, byte tömbben kell elküldeni, ennek előállítását végzi az Encoding.ASCII.GetBytes metódus a bytes nevű tömbbe
  A bytes tömb elküldését a szerverhez a socket.Send metódus hajtja végre
  Az alkalmazás egy végtelen ciklusban fut, hogy többször is lehessen szöveget továbbítani

## Slide 17: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (1)
Hozzunk létre egy új Gadgeteer Application projektet!

## Slide 18: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (2)
A socket osztály a System.Net névtérben érhető el, mely a System.dll modulban található, ezért a Solution Explorer ablakban azt a referenciákhoz hozzá kell adni References/Add Reference menüpont segítségével:

## Slide 19: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (3)
Készítsük el az alábbi konfigurációt:

## Slide 20: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (4)
A program készítésének lépései:
  Változók definiálása
  Felhasználói felület inicializálása
  Hálózati kapcsolat inicializálása
  Szerver üzemmód indítása
  Kliensek fogadása
  Adatmegjelenítés

## Slide 21: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (5)
Változók definiálása:
Magyarázat:
  Port: A szerver által használt kommunikációs port
  listeningSocket: a kiszolgáló socket-et reprezentáló példány
  textAddress: szövegemegjelenítő vezérlő a szerver IP címének megjelenítéséhez
  textReceivedMessage: a fogadott adat megjelenítését végző szövegmegjelenítő vezérlő

## Slide 22: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (6)
Felhasználói felület inicializálása:
  A felhasználói felületen elhelyezésre kerül egy panel, valamint két szövegmegjelenítő vezérlő:

## Slide 23: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (7)
Hálózati kapcsolat inicializálása:
  A hálózati modulhoz társítani kell egy IP címet, mely lehet dinamikus, DHCP szerver esetén (UseDHCP metódus), illetve lehet statikus (EnableStaticIP metódus). A Statikus cím beállításánál meg kell adni a használni kívánt IP címet, alhálózati maszkot és az átjáró IP címét
  A NetworkUp esemény jelzi, ha a hálózati kapcsolat létrejött, a NetworkDown esemény pedig akkor következik be, ha megszűnik, vagy nincs hálózati kapcsolat. Mindkét eseménykezelőre feliratkozunk, az állapotot pedig kiírjuk.

## Slide 24: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (8)
Státusz információk megjelenítése:
  A NetwokUp eseménykezelőjében a kijelzőn kiírásra kerül a társított IP cím, valamint meghívásra kerül a StartAcceptor metódus, melynek feladata a kapcsolódó kliensek figyelése
  A NetworkDown esemény bekövetkezésekor szövegesen figyelmeztetésre kerül a felhasználó, hogy nincs hálózati kapcsolat

## Slide 25: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (9)
Szerver üzemmód indítása:
  Ahhoz,hogy a kliensek csatlakozni tudjanak a szerverhez, figyelni kell a bejövő kapcsolatokat:

## Slide 26: 3.Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (10)
Magyarázat:
  Példányosításra kerül a szerver oldali socket a listeningSocket mező felhasználásával. Ez reprezentálja a szerver oldali socket-et, mely fogadja a bejövő kapcsolatokat
  A Bind metódus segítségével társításra kerül az elfogadni kívánt végpont (IPAddress.Any: bármely végpont), valamint az a port, amelyen a szerver „figyelni” fog
  A Listen metódus meghívásával a socket „figyelő” állapotba kerül, innentől lehetővé téve a kliensek csatlakozását. A paraméterben megadott szám meghatározza, hogy hány kliens állhat a várakozási sorba.
  A kliensek figyelését és az adatfogadást külön szálon végzi az alkalmazás egy Accept nevű metódusban megvalósítva azt

## Slide 27: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (10)
Kliensek fogadása:

## Slide 28: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (11)
Magyarázat:
  A paraméterben átadott socket objektum Accept metódusának meghívása esetén a hívó szál blokkolásra kerül mindaddig, még egy kliens nem csatlakozik a szerverhez (ezzel egy időben csak egy kliens tud csatlakozni, további kliensekhez további Accept hívások szükségesek). Csatlakozás esetén a metódus visszatérési értéke a csatlakozott klienshez társított socket.
  A csatlakozást követően a visszatérési értékben kapott communicationSocket objektum segítségével először ellenőrizni kell, hogy van-e rendelkezésre álló adat a kliens felől a socket.Poll metódus hívásával
  Ennek teljesülése esetén egy inBuffer nevű bájt tömbbe kerül az olvasható adat a Receive metódus meghívásával
  A nyers bájt tömbből egy string kerül példányosításra a message nevű változóba a string osztály megfelelő konstruktorának segítségével, UTF8 karakterkódolást alkalmazva
  Az adatfogadást követően a DisplayMessage metódus felhasználásával a szöveg megjelenítésre kerül a kijelzőn

## Slide 29: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (12)
Adatmegjelenítés
  Az adatfogadást követően annak grafikus megjelenítése következik a DisplayMessage metódus implementálásával, ahol a paraméterben átadott szöveg kerül kiírásra a kijelzőn
  Az adatfogadás nem az alkalmazás által használt főszálon történik, ezért a megjelenítési műveletek esetén a hívást nem lehet erről a szálról végezni
  Mivel a grafikus vezérlők megjelenítéssel kapcsolatos tulajdonságait a főszál kontextusában kell módosítani, ezért a megjelenítő elem Dispatcher.BeginInvoke metódusát kell használni, mely a főszál kontextusából hívja a paraméterben megadott anonymous metódust

## Slide 30: 3. Egyszerű hálózati alkalmazás készítése
Szerver alkalmazás készítése (13)
A szöveges adat megjelenítése a főszál kontextusából:
Magyarázat:
  A textReceivedMessage szövegmegjelenítő Dispatcher objektumának BeginInvoke metódusával a vezérlő TextContent mezőjének értékadása a főszál kontextusában fog végrehajtódni: az első paraméter (args) egy delegált, mely meghívásra kerül, a második paraméter a végrehajtandó metódus bemeneti paramétere (message)
  Az anonymous metódus törzsében a klienstől kapott üzenet kerül elhelyezésre a szövegmegjelenítő Textcontent mezőjnek értékadásával
  A metódus végrehajtását követően nincs szükség visszatérési értékre, ezért az null

## Slide 31: 4. Felkészülést segítő kérdések
Hasonlítsa össze a .NET MF és a .NET Framework Socket osztályait
Hogy kell egy socket-et inicializálni?
Hogy kell adatot küldeni, illetve adatot fogadni socket segítségével?
Hogyan célszerű szerveroldali socket-et implementálni?