## Slide 1
Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar
.NET Gadgeteer – Mini Webszerver

## Slide 2: Áttekintés
A feladat
Hardverkonfiguráció
A program megírása
Az eszköz működés közben
Felkészülést segítő kérdések

## Slide 3: 1. A feladat
A feladat célja egy egyszerű .NET Gadgeteer alapú webszerver készítése, amelyen keresztül az eszköz vezérlése valósítható meg.
Szükséges eszközök
FEZ Spider panel
2 db Multicolor LED
Ethernet modul
Működés
Az eszköz működésbe helyezése után elindul a webszerver, melynek segítségével az eszköz vezérelhető webes felületről. Egy állapotjelző LED jelzi, hogy a hálózati kapcsolat státuszát. A megjelenített oldalról lehetőség nyílik egy másik LED ki és bekapcsolására, illetve annak különböző színnel történő kigyújtására.

## Slide 4: 2. Hardverkonfiguráció
Állítsuk össze a következő hardver konfigurációt:

## Slide 5: 3. A program megírása
A webszerver elindítása
A webszerver használatához először IP címet kell hozzárendelni az ethernet adapterhez. Ezt kétféleképpen is megtehetjük:
    Statikusan
    Dinamikusan (DHCP)

## Slide 6: 3. A program megírása
Statikus IP cím hozzárendelése (1)
A ProgramStarted() metódust bővítsük a következő sorokkal:
A NetworkUp esemény a hálózati kapcsolat sikeres felépítésekor kerül meghívásra
A NetworkDown abban az esetben, ha a hálózat nincs kész a kommunikációra
Mindkét eseményhez hozzá kell rendelnünk egy eseménykezelő metódust (ethernet_NetworkUp, ethernet_NetworkDown)

## Slide 7: 3. A program megírása
Statikus IP cím hozzárendelése (2)
Az ethernet modult használat előtt engedélyezni kell, erre szolgál a ethernet.NetworkInterface.Open() metódus.
A statikus IP cím beállításához az ethernet modul EnableStaticIP() metódusát kell használni, ahol a paraméterek:
  A használni kívánt IP cím
  Az alhálózati maszk
  Alapértelmezett átjáró

## Slide 8: 3. A program megírása
Eseménykezelő metódusok implementálása
Az ethernet_NetworkDown eseménykezelő metódust egyelőre nem bővítjük
Az ethernet_NetworkUp metódusban indítsuk el a szervert a WebServer.StartLocalSterver hívással:
  Az első paramétere a már beállított ethernet IP cím
  A második pedig az alapértelmezett 80-s http port

## Slide 9: 3. A program megírása
A webszerver működésének ellenőrzése (statikus IP)
A program indulását követően az output ablakban kapunk egy üzenetet a szerver elindulásának tényéről és az általa használt IP címről.
A megadott címet a böngészőben megnyitva láthatjuk a webszerver üdvözlő oldalát:

## Slide 10: 3. A program megírása
Dinamikus IP cím hozzárendelés
A dinamikus IP cím használatához a ProgramStarted() metódust a következőképpen kell módosítani
A DHCP használatakor nincs külön paraméter, amit be kellene állítani, elég ha az ethernet modul UseDHCP() metódusát meghívjuk, melynek hatására a kiszolgálótól (pl. router) automatikusan kapja az IP konfigurációt.
A hálózati események tekintetében az előzőekben ismertetett módon kell eljárni.

## Slide 11: 3. A program megírása
A webszerver működésének ellenőrzése (DHCP)
A program indulását követően az output ablakban szintén egy üzenet formájában láthatjuk a használt IP címet. A működés tekintetében különbség nincs.
Fontos, hogy a dinamikus esetben mindig ellenőrizzük le kapott IP címet, mivel ebben az esetben a cím előre nem ismert, ellentétben a statikus esettel.

## Slide 12: 3. A program megírása
A státusz LED vezérlése (1)
A hálózati kapcsolat státuszának megjelenítéséhez használjuk a statusLED névvel ellátott objektumot.
A LED állapotai:
  Piros színű: amennyiben a hálózati kapcsolat nem él
  Zöld színű: amennyiben az adapter kommunikációképes állapotban van
A GreenBlueSwapped tulajdonság módosítására azért van szükség, mert a különböző gyártmányú ledek esetén a zöld és kék komponens fel lehet cserélve.

## Slide 13: 3. A program megírása
A státusz LED vezérlése (2)
Mivel az ethernet adapter események segítségével közli a különböző állapotok közti változást, célszerű a statusLED megfelelő színű felgyújtását ezeken a helyeken elvégezni.
Bővítsük az esemény kezelőket az alábbi módon:

## Slide 14: 3. A program megírása
HTML dokumentum hozzáadása a webszerverhez
Hozzuk létre a következő tartalommal ellátott html kiterjesztésű fájlt:
Az oldal egy egyszerű menüt biztosít a LED ki-bekapcsolásához. Vegyük észre a két href-ben megadott „turnledon”, „turnledoff” hivatkozásokat. Ezek segítségével lehet a webszerveren létrehozott web-eseményeket kiváltani, amik hamarosan ismertetésre kerülnek.

## Slide 15: 3. A program megírása
HTML fájl hozzáadása az erőforrásokhoz (1)
Kattintsunk a „Solution Explorer”-ben a „Resources.resx” fájlra, majd kattintsunk a jobb egér gombbal a „View Designer” menüpontra.

## Slide 16: 3. A program megírása
HTML fájl hozzáadása az erőforrásokhoz (2)
Az „Add Resource” menüpontban az „Add Existing File…” segítségével adhatjuk hozzá az imént szerkesztett HTML fájlt (a példában index.html).

## Slide 17: 3. A program megírása
A beágyazott HTML oldal megjelenítése (1)
Az oldal megjelenítésének első lépéseként definiáljunk egy web-eseményt:
Az ethernet_NetworkUp eseménykezelőt bővítsük az alábbi módon:
A WebServer statikus SetupWebEvent() metódusával hozzuk létre a használni kívánt eseményt, amire a paraméterben megadott névvel lehet hivatkozni a böngészőből, pl.: 192.168.1.103/main
Az esemény akkor kerül kiváltásra, amikor a fenti címet megnyitjuk, viszont ennek kezelésére fel kell iratkozni a WebEventReceived eseményre.

## Slide 18: 3. A program megírása
A beágyazott HTML oldal megjelenítése (2)
Az eseménykezelő implementálása a következő:
A kiváltást követően a böngésző felé a responder objektum segítségével tudunk választ küldeni, ami ebben az esetben egy HTML dokumentum lesz, ami a főoldalt írja le.
A responder objektum Respond() metódusának paraméterei:
  Az átküldésre szánt nyers adat (byte tömb)
  Az adat értelmezéséhez szükséges MIME típus
Az Encoding osztály használatához szükséges a System.Text névtér importálása.

## Slide 19: 3. A program megírása
A beágyazott HTML oldal megjelenítése (3)
A program futtatását követően böngészőben nyissuk meg a megfelelő hivatkozást:

## Slide 20: 3. A program megírása
A LED vezérlése a böngészőből (1)
A LED ki és bekapcsolását a webes felületről szeretnénk elvégezni. Ehhez definiáljunk két új web-eseményt, valamint egy logikai változót:
Az isLedOn logikai változó a LED ki, illetve bekapcsolt állapotát reprezentálja

## Slide 21: 3. A program megírása
A LED vezérlése a böngészőből (2)
Az ethernet_NetworkUp eseménykezelő függvényt módosítsuk a következőképpen:

## Slide 22: 3. A program megírása
A LED vezérlése a böngészőből (3)
A HTML dokumentumban lévő hivatkozásoknál megadott „turnledon” és „turnledoff” neveket kell a web események regisztrálásakor is megadni:
Ezt követően implementáljuk a LED ki- illetve bekapcsolását a megfelelő metódusokban:

## Slide 23: 3. A program megírása
A LED kigyújtása megadott színnel (1)
Módosítsuk a HTML dokumentumot az alábbiak szerint:

## Slide 24: 3. A program megírása
3. A program megírása
A LED kigyújtása megadott színnel (2)
A weboldalt bővítettük egy form tag-el. Ebbe egy választó listát ágyaztunk be, mely felkínálja a választható színeket.
A form action attribútumát a „turntocolor” értékkel láttuk el, melynek szerepe hasonló lesz, mint az előzőekben ismertetett hivatkozásokhoz.
A kiválasztott adatok elküldhetők egy submit gomb segítségével. Ilykor az eseménykezelő a form tartalmát is megkapja.
24

## Slide 25: 3. A program megírása
A LED kigyújtása megadott színnel (3)
Definiáljunk egy új web-eseményt a beérkező adatok feldolgozásához:
Az ethernet_NetworkUp eseménykezelőt pedig bővítsük az előzőekhez hasonló módon:

## Slide 26: 3. A program megírása
A LED kigyújtása megadott színnel (4)
Az eseménykezelő implementációja:

## Slide 27: 3. A program megírása
A LED kigyújtása megadott színnel (5)
Amennyiben a LED nincs bekapcsolt állapotban, nem változtatunk színt.
A value nevű változóban tároljuk a http kérésből származó colors mező értékét (a lenyíló lista kiválasztott elemét).
Elágazások segítségével az értéknek megfelelő színnel gyújtjuk ki a LED-et:

## Slide 28: 3. A program megírása
A LED kigyújtása megadott színnel (6)
A fogadott adatokra küldött válasz maga a főoldal lesz, tehát a kiindulási állapothoz jutunk vissza:
A működést direkt link segítségével is tesztelhetjük, pl:
http://192.168.1.104/turntocolor:colors=RED

## Slide 29: 4. Az eszköz működés közben

## Slide 30: 5. Felkészülést segítő kérdések
Hogyan lehet statikus IP címet hozzárendelni az eszközhöz?
Hogyan lehet dinamikus IP címet hozzárendelni az eszközhöz?
Milyen hálózati eseményeket ismer?
Milyen módon lehet egy web-eseményt definiálni?