## Slide 1: Irányítástechnika
Dr. Turóczi Antal
turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

## Slide 2: Bevezető
A tárgy célja
  Irányítástechnikai
    alapfogalmak
    alapismeretek
    módszerek
  megismertetése
Irányítási rendszerek működésének megértéséhez,
Mérnöki szemlélet kialakításához

## Slide 3: Bevezető
Tananyag
  Bevezetés, az irányítástechnika alapfogalmai
  Matematikai alapok, dinamikus rendszerek
  Lineáris rendszerek építőelemei, folytonos idejű folyamatok leírása
  Lineáris folytonos idejű rendszerek stabilitása, minőségi jellemzők
  Diszkrét idejű folyamatok rendszertechnikai leírása
  Diszkrét idejű rendszerek stabilitása, minőségi jellemzők
  Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
  Lineáris szabályozás stabilitása, vizsgálati módszerek
  Szabályzási kör zavarelhárítási tulajdonságai
  Szabályzási kör szintézise, kompenzációs szabályzók
  Mintavételes rendszerek tulajdonságai
  Digitális irányító rendszerek tervezése, felépítése, komponensei, sajátosságai
  Digitális jelformálás, jelfeldolgozás

## Slide 4: Bevezető
Követelmények
  Heti óraszámok: 2 óra előadás
  Számonkérés módja:
    1. ZH:
      2-6. hét labor ZH-k
      7. hét on-line tesztkérdések
    2. ZH:
      7-12. hét labor ZH-k
      13. hét papíros feladatmegoldás max. 50%
    Pót zh-k – 14. hét
      Az elméleti ZK-k közül 1 db pótolható
      A sikertelen labor az évközi jegy pótlón pótolható
    Évközi jegy
      A ZH-k és a laborteljesítmény átlagából kerül kialakításra
      Évközi jegy pótló – vizsgaidőszak első hetében

## Slide 5: Bevezető
Ajánlott irodalom
  Morócz I.: Irányítástechnika I., KKMF-1164, Budapest
  Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I. Egyváltozós szabályozások. Akadémiai Kiadó, 2. kiadás, 2005, ISBN 963 05 8249 X
  További segédletek
    http://users.nik.uni-obuda.hu/vill/Irtech/

## Slide 6: Bevezető
Az irányítás olyan művelet, mely valamely folyamatot elindít, fenntart, megváltoztat vagy megállít
  Az irányítási művelet során általában kisebb energiájú hatásokkal befolyásolunk nagyobb energiájú folyamatokat. (példa: atomerőmű szabályzórudak, gőz-szelep,stb…)
„Az irányítástechnika a műszaki tudományok azon ága, amely a különféle (műszaki, biológiai, közgazdasági stb.) területeken az irányítási műveletek általános törvényszerűségeivel, vizsgálati módszereivel és az irányítások tervezésével és realizálásával foglalkozik” [Lantos Béla]
Az irányítástechnika célja, hogy adott rendszerek viselkedését általunk kívánt tulajdonságúvá, megadott szempontoknak, céloknak megfelelővé tegye.
A technikai fejlődés elengedhetetlen alappillére
Modern világunk elképzelhetetlen lenne az irányítástechnika vívmányai nélkül
  Automatizált gyártósorok, ipari robotok, erőművek, repülőgépek, autóipar, vegyipar, űrkutatás…

## Slide 7: Bevezető
Példák irányítási rendszerekre:
  Az emberi testben lejátszódó biokémiai folyamatok
    Vércukorszint állandó értéken tartása
      Éhségérzet, evés, táplálék lebontása, raktározás, zsírégetés … stb.

## Slide 8: Bevezető
Példák irányítási rendszerekre:
  Az emberi testben lejátszódó biokémiai folyamatok
    Vércukorszint állandó értéken tartása
      Éhségérzet, evés, táplálék lebontása, raktározás, zsírégetés … stb.
  Ember által irányított folyamatok
    Poharat a szánkhoz emeljük
      Agyunk, mint döntéshozó (szabályozó) szerv, az érzékszerveink (látás, hallás, tapintás stb..) által közvetített információk alapján, az idegpályákon keresztül utasítást küld izmainkhoz, mint beavatkozó szervhez. A beérkező elektromos ingerek izmainkban mechanikai jellé alakulnak át, ezzel megvalósítva az irányítás célját.
    Felkapcsoljuk a szobában a világítást
      Hogy világos legyen
    A jegybank kamatot csökkent vagy emel
      Az inflációs célkitűzések tartása végett
    Népességszabályozás Kínában
      Az 1-nél több gyereket vállaló szülők nem kapnak állami támogatást
  Önműködő folyamatok (emberi beavatkozás nélkül)
    WC tartály
      Hogy legyen mivel leöblíteni
    Termosztátos olajradiátor
      Hogy meleg legyen a szobában
    Időkapcsolós keringető-szivattyú
      Hogy tiszta legyen a medence vize
    Utasszállító repülő robotpilótája
      Hogy komfortos legyen a repülés

## Slide 9: Bevezető
Példák irányítási rendszerekre:
  Hűtőszekrény
    A hűtőszekrény hőmérséklet érzékelője „méri” a hőmérsékletét
    Pl. 6,5°C-nál bekapcsol, 6°C-nál kikapcsol
    A belső hőmérséklet nem állandó, 6-6,5°C között ingadozik
    Állandóan nyitva hagyott ajtónál nem képes ellátni a feladatát
    Állásos szabályozás

## Slide 10: Bevezető
Példák irányítási rendszerekre
  Blokkolásgátló (ABS)
    A kerék túlzott mértékű lassulása esetén az ABS utasítja a szabályzó szelepeket, hogy a blokkolást megelőzendő mérsékeljék a féknyomást. Ettől a kerék gyorsulni kezd.
    Ha a kerék túlságosan felgyorsul, az ABS növeli a féknyomást
    Ezt a kört egyes ABS-ek másodpercenként akár 15-20-szor is képesek megtenni.
    Ennek eredménye
      A fékek a maximális lassulás közelében tartják a járművet
      A jármű kormányozható marad

## Slide 11: Bevezető
Példák irányítási rendszerekre
  Blokkolásgátló (ABS)
    A kerék túlzott mértékű lassulása esetén az ABS utasítja a szabályzó szelepeket, hogy a blokkolást megelőzendő mérsékeljék a féknyomást. Ettől a kerék gyorsulni kezd.
    Ha a kerék túlságosan felgyorsul, az ABS növeli a féknyomást
    Ezt a kört egyes ABS-ek másodpercenként akár 15-20-szor is képesek megtenni.
    Ennek eredménye
      A fékek a maximális lassulás közelében tartják a járművet
      A jármű kormányozható marad

## Slide 12: Alapfogalmak
Az irányítás
  Olyan művelet, mely valamely folyamatot elindít, fenntart, megváltoztat vagy megállít
  Az ember részvétele szerint
    Kézi: Az irányítás részműveletei közül egy vagy több emberi közreműködéssel történik.
    Önműködő: Az irányítás emberi beavatkozás nélkül történik.
  Részműveletei:
    Célkitűzés: Az irányított jellemző állandó értékének vagy időbeni változásának előírása.
    Érzékelés: információ szerzése az irányítás tárgyát képező irányítandó berendezésről, folyamatról
    Ítéletalkotás: döntés az információ feldolgozása alapján a beavatkozás szükségességéről.
    Rendelkezés: utasítás a beavatkozásra
    Jelformálás: A beavatkozás mértékének és időbeli lefolyásának beállítása.
    Beavatkozás: az irányítás tárgyát képező berendezés, folyamat befolyásolása.
Célkitűzés
Ítéletalkotás, rendelkezés, jelformálás
Irányító rendszer, berendezés
Irányított rendszer, folyamat, berendezés, szakasz
Beavatkozás
Beavatkozók
Információgyűjtés
Érzékelők
A hatáslánc tagjain áthaladó hatásokat „jel”-nek nevezzük. Legfontosabb jellemzője az információ tartalom. Jelhordozó lehet bármely fizikai, kémiai stb. állapothatározó (mennyiség)

## Slide 13: Alapfogalmak
Célkitűzés: az irányítás célja
  Az irányítási rendszerrel szemben támasztott követelmények
    Legyen stabil
    Az alapjelet megfelelően kövesse, vagyis az alapjeltől való eltérés (a hibajel) legyen minimális. Másképpen fogalmazva, a statikus hiba értéke közelítsen zérushoz.
    A zavaró jelek hatását minimalizálja.
    A paraméterváltozásokra kellően érzéketlen legyen.
    Megfeleljen az egyéb követelményeknek.

## Slide 14: Alapfogalmak
Célkitűzés: az irányítás célja
  Az alapjel szerint
    Értéktartás
      A rendszer irányított jellemzője a megkívánt állandó értékű legyen
        Közvilágítás: este is legyenek viszonylag jó látási viszonyok
        Tempomat: az autó haladjon állandó sebességgel
        Fűtésrendszer: a lakás hőmérséklete legyen állandó
    Értékkövetés
      A rendszer irányított jellemzője a megkívánt időbeni lefutású legyen
        Hegesztőrobot: a robot karja kövesse a hegesztési vonalat
        Robotrepülő: az adott pályát követve repüljön

## Slide 15: Alapfogalmak
Irányított rendszer, folyamat, berendezés, szakasz
  Az irányítás tárgya, amelyet meghatározott célok elérése érdekében befolyásolni kívánunk
    Irányított jellemző: Az irányított folyamat azon paramétere, amelyet az előírt módon kívánunk befolyásolása.
      pl. hőmérséklet adott értéken tartása, pozíció időben előírt értékeinek elérése, stb…
    Módosított jellemző: Az irányított folyamat megváltoztatott jellemzője. Célszerűen ez a paraméter a leginkább alkalmas az irányított jellemző megváltoztatására.
      pl. hőmérsékletszabályzásnál → fűtőteljesítmény, pozíciószabályozásnál → fordulatszám
    Zavaró jellemző: Olyan hatások, melyek nincsenek az irányító berendezés felügyelete alatt. Az irányítás egyik fő feladata, hogy a zavaró jellemzők hatását csökkentse vagy megszüntesse.
      pl. hőmérsékletszabályzás – környezeti hőmérséklet ingadozása

## Slide 16: Alapfogalmak
Irányított rendszer, folyamat, berendezés, szakasz
  A műszaki, termelési és technológiai folyamatokban rendszerint anyag és/vagy energia átalakulás történik
  A folyamat jelei:
Irányított rendszer
Irányított folyamat
Irányított berendezés
Irányított szakasz
Energia 1 Anyag 1
Energia 2 Anyag 2
Zavarójelek
Irányító jelek (módosított jellemzők)
Kimeneti jelek (Irányított jellemzők)
    Belső jelek (állapot változók)
      Egymás közötti összefüggéseik írják le a folyamat mozgását
    Bemenő jelek
      A folyamatot érő külső hatások
      Irányító jelek, zavaró jelek
    Kimenő jelek
      A folyamat kívülről megfigyelhető jelei
      A belső mozgásról nyerhető információk

## Slide 17: Alapfogalmak
Érzékelők
  Feladata: Az érzékelendő fizikai jellemzővel arányos (általában villamos) jel előállítása
    Hőmérséklet
    Fordulatszám, szöghelyzet
    Gyorsulás, sebesség, távolság
    Nyomás
    Megvilágítás
    Áram, feszültség, teljesítmény, mágneses tér
    Stb…
  Szabványos analóg vagy digitális kimeneti jel
    +4...+20mA
    0...+10V
    TTL, CMOS, LVDS…
    RS422, RS485, USB…

## Slide 18: Alapfogalmak
Beavatkozók
  Feladatuk az irányított folyamat közvetlen befolyásolása
  Kapcsolók, relék
  Szelepek
  Villamos gépek
  Pneumatikus, hidraulikus hengerek
  Fűtőtestek
  Stb..

## Slide 19: Alapfogalmak
Irányító rendszer, irányító berendezés
  Feladata
    Ítéletalkotás
    Rendelkezés
    Jelformálás
    Rendszerint magában foglalja az érzékelő és beavatkozó szerveket is
      (Információgyűjtés)
      (Beavatkozás)
  Digitális, ritkábban analóg számítógépek
    PC-k (asztali, beágyazott, ipari…)
    Beágyazott jelfeldolgozó áramkörök (mC, DSP, FPGA, CPLD)
    PLC-k (Programmable Logic Controller)

## Slide 20: Alapfogalmak
Tag
  Az irányítási rendszer tetszés szerint kiválasztott része
  Jelformáló tulajdonságát leíró összefüggéssel jellemezhető
    Matematikai modell, jelleggörbe
  Bemenő jele a tagot működésre késztető külső jel
  Kimenő jele a tag működése folyamán kialakuló jel
Hatásvázlat
  Az irányítási rendszer elvonatkoztatott ábrázolási módja, amely szemlélteti a rendszer részegységeinek egymásra gyakorolt hatását
  A hatást közvetítő jeleket vonallal, a hatás irányát a tagokat összekötő nyilakkal szemléltetjük
  A hatáslánc az irányítási rendszer azon szerkezeti egységeinek sorozata (láncolata), amelyeken a jel azonos hatásirányban halad
Xbe
Xki
Xki
Xbe

## Slide 21: Irányítások osztályozása
Vezérlés
  Nyílt hatásláncú irányítás, ahol az irányított jellemző nincs (közvetlen) hatással az irányítási folyamatra, az irányító jel tőle függetlenül alakul ki
Szabályozás
  Zárt hatásláncú irányítás, ahol az irányított jellemző célkitűzéstől való eltérését használjuk fel magának az eltérésnek a csökkentésére, megszüntetésére.

## Slide 22: Irányítások osztályozása
Vezérlés
  Nyílt hatásláncú irányítás, ahol az irányított jellemző nincs (közvetlen) hatással az irányítási folyamatra, az irányító jel tőle függetlenül alakul ki
    xr - rendelkező jel, vezérlési parancs (cél)
    xb - beavatkozó jel, a beavatkozó szervet működteti
    xm - módosított jellemző, az irányított szakaszban lejátszódó folyamatot befolyásolja
    xv - irányított (vezérelt) jellemző
Vezérlő
berendezés
Irányított
szakasz
xr
Beavatkozó
szerv
xb
xm
xv

## Slide 23: Vezérlés
Vezérlés
  Nyílt hatásláncú irányítás, ahol az irányított jellemző nincs (közvetlen) hatással az irányítási folyamatra, az irányító jel tőle függetlenül alakul ki
    xr - rendelkező jel, a környezeti megvilágítottság alsó szintje alatt legyen közvilágítás
    xb - beavatkozó jel, a relét behúzó áram
    xm - módosított jellemző, a lámpatest feszültsége (be vagy ki)
    xv - irányított (vezérelt) jellemző, a közvilágítás, a lámpa fénye
Vezérlő
berendezés
Irányított
szakasz
xr
Beavatkozó
szerv
xb
xm
xv
Vezérlő berendezés
Beavatkozó szerv
Irányított szakasz

## Slide 24: Vezérlés
Vezérlés
  Nyílt hatásláncú irányítás, ahol az irányított jellemző nincs (közvetlen) hatással az irányítási folyamatra, az irányító jel tőle függetlenül alakul ki
    xr - rendelkező jel, pl. 2-es programon mosás, legyen tiszta ruha
    xb - beavatkozó jel, a programkapcsoló működteti a mosógép automatikáját
    xm - módosított jellemző, mosási folyamatok paraméterei (idő, hőmérséklet, vízhasználat stb…)
    xv - irányított (vezérelt) jellemző, a ruha tisztasága
Vezérlő
berendezés
Irányított
szakasz
xr
Beavatkozó
szerv
xb
xm
xv
Vezérlő berendezés
Beavatkozó szerv
Irányított szakasz

## Slide 25: Vezérlés
Vezérlés
  Nyílt hatásláncú irányítás, ahol az irányított jellemző nincs (közvetlen) hatással az irányítási folyamatra, az irányító jel tőle függetlenül alakul ki
    Az utasítás kiadása után a folyamat ( valószínűleg ) lezajlik
    Az eredményéről azonban a vezérlő berendezésnek nincs közvetlen visszajelzés
    Az eredmény nem hat a rendszerre, legfeljebb egy újabb utasítás után
    A vezérlést úgy kell kialakítani, hogy az irányítási rendszert érő zavaró hatások (xz) ne befolyásolhassák jelentősen az irányított jellemzőt
  Az automatizált gyártósorokban rengeteg vezérlés található
Vezérlő
berendezés
Irányított
szakasz
xr
Beavatkozó
szerv
xb
xm
xv
xz

## Slide 27: Irányítások osztályozása
Szabályozás
  Zárt hatásláncú irányítás, ahol az irányított jellemző célkitűzéstől való eltérését használjuk fel magának az eltérésnek a csökkentésére, megszüntetésére.
  Feltétele, az irányított jellemző mérése
  A rendelkező jelet a célkitűzéstől való eltérés hozza létre
  xs : szabályozott jellemző Annak a fizikai mennyiségnek a pillanatnyi értéke, amit szabályozni szeretnénk
    Hőmérséklet-szabályozásnál a hőmérséklet, fordulatszám-szabályozásnál a fordulatszám, szintszabályozásnál a folyadékmagasság, feszültség-szabályozásnál a feszültség, stb..
  xs,a : alapérték A szabályozott jellemző megkívánt értéke (vele azonos fizikai dimenziójú mennyiség). Az alapértékkel fogalmazzuk meg a szabályozásnak a célkitűzését. Általában nem azonos az alapjellel.
    Pl: hőmérséklet-szabályozásnál: 21 °C hőmérséklet, fordulatszám-szabályozásnál: 1000 ford/perc szögsebesség
Szabályzó
berendezés
Irányított
szakasz
xr
Beavatkozó
szerv
xb
xm
xs
Érzékelő
szerv
+
-
xa
xe
xz

## Slide 28: Szabályozás
  xe : ellenőrzőjel Az érzékelő szerv kimenő jele. Általában nem ugyanaz a fizikai mennyiség, mint a szabályozott jellemző
    Az érzékelő a szabályozott jellemző értékét általában (vele arányos) villamos jellé alakítja, adott átviteli tényezővel
    Pl: hőmérséklet szenzor: 0 – 100 °C hőmérséklet tartományt 0 – 5V kimenő jellel reprezentál, 1/20 [V/°C] átviteli tényezővel
  xa : alapjel A szabályozott jellemző kívánt értékét - azaz az alapértéket - ezzel a jellel állítjuk be. Az ellenőrző jellel azonos fizikai dimenziójú, de az alapértékkel általában nem.
    Pl: előző 0 – 5V kimeneti jelű hőmérséklet szenzornál 2,5V alapjel, 50°C alapértéknek felel meg
  xb : beavatkozójel A szabályozandó folyamatba beavatkozó szerv működtető jele.
    Egy pneumatikus munkahengernél a légnyomás, egy elektromos fűtőszálnál a rajta átfolyó áram
  xm : módosított jellemző Az a fizikai mennyiség amellyel hatni tudunk a szabályozott jellemzőre amely leginkább alkalmas a szabályozott jellemző befolyásolására.
    Pl: hőmérsékletszabályozásnál a fűtő/hűtő-teljesítmény, fordulatszám-szabályozásnál a motor tápfeszültsége stb…
  xz : zavaró jellemző(k) Azok a hatások, melyek befolyásolják a szabályozott jellemzőt de nincsenek az irányítóberendezés felügyelete alatt.
    Pl: hőmérsékletszabályozásnál a külső hőmérsékletingadozás, fordulatszám-szabályozásnál a változó motorterhelés
T [°C]
U [V]
100°C
50°C
5V
2,5V
1/20 [V/°C]

## Slide 29: Szabályozás
  xe : ellenőrzőjel Az érzékelő szerv kimenő jele. Általában nem ugyanaz a fizikai mennyiség, mint a szabályozott jellemző
    Az érzékelő a szabályozott jellemző értékét általában (vele arányos) villamos jellé alakítja, adott átviteli tényezővel
    Pl: hőmérséklet szenzor: 0 – 100 °C hőmérséklet tartományt 0 – 5V kimenő jellel reprezentál, 1/20 [V/°C] átviteli tényezővel
  xa : alapjel A szabályozott jellemző kívánt értékét - azaz az alapértéket - ezzel a jellel állítjuk be. Az ellenőrző jellel azonos fizikai dimenziójú, de az alapértékkel általában nem.
    Pl: előző 0 – 5V kimeneti jelű hőmérséklet szenzornál 2,5V alapjel, 50°C alapértéknek felel meg
  xr : rendelkezőjel
  Az alapjel és az ellenőrzőjel különbsége: xr = xa - xe
  xb : beavatkozójel A szabályozandó folyamatba beavatkozó szerv működtető jele.
    Egy pneumatikus munkahengernél a légnyomás, egy elektromos fűtőszálnál a rajta átfolyó áram
  xm : módosított jellemző Az a fizikai mennyiség amellyel hatni tudunk a szabályozott jellemzőre, amely leginkább alkalmas a szabályozott jellemző befolyásolására.
    Pl: hőmérsékletszabályozásnál a fűtő/hűtő-teljesítmény, fordulatszám-szabályozásnál a motor tápfeszültsége stb…
  xz : zavaró jellemző(k) Azok a hatások, melyek befolyásolják a szabályozott jellemzőt de nincsenek az irányítóberendezés felügyelete alatt.
    Pl: hőmérsékletszabályozásnál a környezeti hőmérsékletingadozás, fordulatszám-szabályozásnál a változó motorterhelés

## Slide 30: Szabályozás
Angolszász nyelvterületen a magyar szabványtól eltérő jelöléseket használnak
    xs - szabályozott jellemző y - plant output, controlled variable
    xm - módosított jellemző up - plant input, manipulated variable
    xz - zavaró jel d - disturbance
    xe - ellenőrző jel ym - measured output, sensor output
    xs,a - alapérték yd - desired plant output
    xa - alapjel r - reference signal
    xr - rendelkező jel e - indicated error
    xb - beavatkozó jel u - control signal, actuator input

## Slide 31: Szabályozás
A szabályozás működése
  Ha a szabályozott jellemző pontosan megegyezik a célkitűzéssel: xs = xs,a
    Nem kell a folyamatba beavatkozni, elértük a szabályozási célt (T = 50°C)
    Az alapjel és az alapérték közti kapcsolatot az érzékelő átviteli tényezője határozza meg
1/20 [V/°C]
50°C
2,5V
2,5V
0V

## Slide 32: Szabályozás
A szabályozás működése
  Ha a szabályozott jellemző pontosan megegyezik a célkitűzéssel: xs = xs,a
    Nem kell a folyamatba beavatkozni, elértük a szabályozási célt (T = 50°C)
    Az alapjel és az alapérték közti kapcsolatot az érzékelő átviteli tényezője határozza meg
  Ha a szabályozott jellemző nagyobb az előírt értéknél
    A rendelkezőjel negatív lesz, jelzi, hogy csökkenteni kell a beavatkozást (csökkenteni kell a fűtőszál áramát)
    A szabályzó a beavatkozó szerven keresztül csökkenti a beavatkozás mértékét (csökken a fűtőteljesítmény)
    Csökken a szabályozott jellemző értéke (csökken a hőmérséklet)
1/20 [V/°C]
60°C
3V
2,5V
-0,5V

## Slide 33: Szabályozás
A szabályozás működése
  Ha a szabályozott jellemző pontosan megegyezik a célkitűzéssel: xs = xs,a
    Nem kell a folyamatba beavatkozni, elértük a szabályozási célt (T = 50°C)
    Az alapjel és az alapérték közti kapcsolatot az érzékelő átviteli tényezője határozza meg
  Ha a szabályozott jellemző nagyobb az előírt értéknél
    A rendelkezőjel negatív lesz, jelzi, hogy csökkenteni kell a beavatkozást (csökkenteni kell a fűtőszál áramát)
    A szabályzó a beavatkozó szerven keresztül csökkenti a beavatkozás mértékét (csökken a fűtőteljesítmény)
    Csökken a szabályozott jellemző értéke (csökken a hőmérséklet)
  Ha a szabályozott jellemző kisebb az előírt értéknél
    A rendelkezőjel pozitívlesz, jelzi, hogy növelni kell a beavatkozást (növelni kell a fűtőszál áramát)
    A szabályzó a beavatkozó szerven keresztül növeli a beavatkozás mértékét (nő a fűtőteljesítmény)
    Nő a szabályozott jellemző értéke (nő a hőmérséklet)
1/20 [V/°C]
40°C
2V
2,5V
+0,5V

## Slide 34: Szabályozás
A szabályozás működése
  Szabályozásnál a visszacsatolás mindig negatív
  A rendelkező jelet különbségképzővel állítjuk elő, ha a szabályozási körben minden szerv pozitív működésű vagy páros számú olyan szerv van, amely negatív működésű
    Ellenkező esetben összeadóval
  Megjegyzés:
    Pozitív működésű egy szerv - ha növekvő bemenőjelre növekvő kimenőjellel válaszol.
    Negatív működésű egy szerv - ha növekvő bemenőjelre csökkenő kimenőjellel válaszol.

## Slide 35: Szabályozás
Szabályzási példák
Szabályzó
berendezés
Irányított
szakasz
xr
Beavatkozó
szerv
xb
xm
xs
Érzékelő
szerv
+
-
xa
xe

## Slide 36: Szabályozás
Szabályzó
berendezés
Irányított
szakasz
xr
Beavatkozó
szerv
xb
xm
xs
Érzékelő
szerv
+
-
xa
xe
Szabályzási példák
Szabályzási példák
Szabályzó berendezés
Beavatkozó szerv
Irányított szakasz
Érzékelő szerv

## Slide 37: Szabályozás
Szabályzási példák
Szabályzó
berendezés
Irányított
szakasz
xr
Beavatkozó
szerv
xb
xm
xs
Érzékelő
szerv
+
-
xa
xe
Szabályzó berendezés
Beavatkozó szerv
Irányított szakasz
Érzékelő szerv

## Slide 38: Szabályozás
Szabályzási példák
Szabályzó
berendezés
Irányított
szakasz
xr
Beavatkozó
szerv
xb
xm
xs
Érzékelő
szerv
+
-
xa
xe
Szabályzási példák
Szabályzó berendezés
Beavatkozó szerv
Irányított szakasz
Érzékelő szerv

## Slide 39: Irányítások osztályozása
A szabályozás és vezérlés összehasonlítása
  A vezérlés hatáslánca nyitott, a vezérlés eredményéről a vezérlő berendezés nem kap visszajelzést, működését kizárólag a rendelkező jel befolyásolja
  A szabályozási rendszer hatáslánca zárt, a szabályzó berendezést működtető rendelkező jel visszajelzést tartalmaz a megelőző beavatkozás eredményéről. A szabályozás a visszacsatolás elve alapján valósul meg. Ha megváltozik az alapjel, vagy a rendszert zavarás éri hibajel alakul ki. A hibajel hatására olyan beavatkozás történik, ami csökkenti a hibajelet.
  Vezérléssel csak előre jól ismert zavaró hatások küszöbölhetők ki. Szabályozással lehetőség van minden zavaró jel hatásának kiküszöbölésére.
  A vezérlés tervezésénél igen pontosan ismerni kell a rendszer jelátviteli tulajdonságait, mivel a beavatkozás hatásáról nincs visszajelzés. Szabályozásnál a visszacsatolás csökkenti a jelátviteli tulajdonságok hatását.
  Stabil irányított folyamatot feltételezve, a vezérlés mindig stabilisan működik, a zárt szabályozás azonban a visszacsatolás hatására instabillá válhat
Nagy irányítási rendszerekben túlnyomó részben szabályzásokkal találkozhatunk
  pl. atomerőművek, olajfinomítók, gyártósorok stb.
De igen fontos szerepet kapnak a vezérlések is, főleg a rendszerek indítása és leállítása során
  Bonyolult szekvenciális beavatkozás sorozatot kell elvégezni, jól definiált rendszerállapotokban
  Ezeket a vezérléseket tipikusan intelligens PLC-kel valósítják meg

## Slide 40: Szabályozás
Szabályozások osztályozása
  Alapjel szerint
    Értéktartó szabályozás
      A cél, a zavaró hatások ellenére a szabályozott jellemző előírt értéken tartása
    Követő szabályozás
      A cél, hogy a szabályozott jellemző időben változó jelet kövessen
  A jelátvivő tagok matematikai modellje szerint
    Lineáris szabályozás
      Ha a szabályozási kör minden tagjára érvényes a szuperpozíció elve
    Nemlineáris szabályozás
      Ha a szuperpozíció elve a szabályozási kör legalább egy tagjára nem érvényes
  A jelek időbeni viselkedése szerint
    Folytonos idejű (analóg)
      Ha minden jel folyamatos jel
    Diszkrét idejű (mintavételes)
      Ha a jelek szaggatottak
  A jelek értékének meghatározottsága szerint
    Determinisztikus szabályozás
      Ha a szabályozási kör minden jele determinisztikus
    Sztochasztikus szabályozás
      Ha van legalább egy sztochasztikus jel a szabályozási körben

## Slide 41: Szabályozás
Szabályozások osztályozása
  Az alkalmazott szabályozási algoritmus szerint
    Klasszikus szabályozástechnika, lineáris rendszerek – soros kompenzáció
      P, PI, PD, PID
    Modern szabályozástechnika
      Optimális szabályozások
    Nemlineáris szabályozások
      Backstepping, LPV, SDRE…
    Neurális hálózatok, Fuzzy szabályozások, Genetikus algoritmusok

## Slide 42: Szabályozás
Szabályozások minőségi jellemzői
  A szabályozási körben lévő tagok (szakasz, érzékelő, szabályzó) mindegyike jellemezhető valamilyen átviteli tulajdonsággal
    Megadja, hogyan változik a tag kimeneti jele a tag bemeneti jelének függvényében
      Pl. A radiátor méretét és a kazán teljesítményét a fűtendő helység méretének függvényében választjuk ki
  Az átviteli jellemzőket az időtartományban különböző alakú bemenő vizsgálójelekre (gerjesztésekre) adott kimeneti válasz alapján határozzuk meg
  A tipikus vizsgáló jelek
    egységimpulzus: u(t) = 1 ha t = 0; u(t) = 0 ha t ≠ 0 [Dirac delta]
    egységugrás: u(t) = 0 ha t < 0; u(t) = 1 ha t ≥ 0
    egység-sebességugrás: u(t) = 0 ha t < 0; u(t) = t ha t ≥ 0
    egység-gyorsulásugrás: u(t) = 0 ha t < 0; u(t) = t2 ha t ≥ 0

## Slide 43: Szabályozás
Szabályozások minőségi jellemzői
  Az egységugrás gerjesztésre adott válasz (átmeneti függvény) alapján definiálható rendszerjellemzők
    Statikus hiba hs: az alapjel és a rendszer egyensúlyi állapotában (a lengések lecsengését követően) kialakult kimeneti jelének aránya. Általában az alapjel százalékában megadott érték
    Túllendülés t: a kimeneti jel maximális, és állandósult állapotban (t = ∞) kialakult értékének különbsége. Általában az állandósult állapotbeli érték százalékában adott
    Beállási idő tb: az az időpont, ami után a kimeneti jel már nem lép ki a megengedett statikus hiba sávból.
    Átviteli tényező K: a kimeneti és bemeneti jel állandósult állapotbeli értékének hányadosa. K = Jki(t =∞)/Jbe
    MC példák

## Slide 44: Szabályozás
Szabályzó rendszerek tervezési lépései
  A irányítási feladat
    Hogyan alakítsuk ki a zárt szabályozási rendszert a szakasz matematikai modelljének ismeretében, hogy az megfeleljen az előzetesen megfogalmazott elvárásoknak
    u = ?
    Keressük a megfelelő visszacsatolási utasítást, a megfelelő szabályzót
      Különböző szabályzótervezési eljárások
    A visszacsatolt szabályozási rendszer minőségi jellemzőit rendszeranalízissel ellenőrizzük
      Vizsgáló jelekkel gerjesztjük a rendszer bemeneteit, figyeljük a választ
    A valós rendszeren nem mindig lehetséges a próbálgatás, vagy nem célszerű
  Modellalapú tervezés
    A rendszer modelljének ismeretében matematikai módszerekkel analizáljuk és tervezzük a szabályozási rendszert

## Slide 45: Szabályozás
Szabályzó rendszerek tervezési lépései
  A szabályozott szakasz, folyamat definíciója, elvárások, célok megfogalmazása
  A folyamat analízise, jeleinek vizsgálata, zajviszonyok felderítése
  Beavatkozó szervek megválasztása
    Teljesítmény, szükséges felbontás, pontosság figyelembe vételével
  Szabályozási algoritmus megválasztása (PID, LQG, Nemlineáris, Fuzzy…)
    Az elvárások, a rendszer, a mintavételi idő stb. figyelembe vételével
  A szabályzó hardver megvalósítása, élesztése
  Tesztelés, adatgyűjtés a folyamaton
  A folyamat identifikációja, matematika modelljének meghatározása
  A szabályozási algoritmus kifejlesztése
  A szabályozási algoritmus implementálása
  A szabályozási rendszer végső tesztelése

## Slide 46: Folyamatok matematikai modellje
Az irányítandó folyamatot a vizsgálatokban, tervezésnél valamilyen modellel reprezentáljuk
  Megfelelően „utánozza” a valóságban lejátszódó eseményeket
    Elegendő pontossággal
    Az irányítás szempontjából nem lényeges hatásokat legtöbbször elhanyagoljuk
    El kell dönteni mit kell feltétlenül figyelembe venni, mit lehet elhanyagolni
      Pl. a relativisztikus hatásokat az ABS tervezésekor nem kell figyelembe venni, a GPS műholdak atomóráinak összehangolásánál azonban igen
      Egy autós utazás megtervezésekor nem kell számolni a föld forgásával, egy űrrepülőgép útjának tervezésekor azonban kell
  Leírja a belső, a bemenő és a kimenő jelek közötti összefüggéseket
  A modell mindig csak egyszerűsített mása a valóságnak
  Ha matematikai kifejezésekkel adjuk meg, matematikai modellről beszélünk
    A modell megalkotásában az alaptudományok segítenek
      Newton törvények, villamosságtan törvényei, kémiai reakciók törvényszerűségei stb.
    A modell paramétereket a folyamaton végzett mérésekkel határozzuk meg (identifikáció)
      Bemenő és kimenő jelek megfigyelése, feldolgozása

## Slide 47: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  A mérnöki és informatikusi munka területein gyakoriak a dinamikus rendszerek, folyamatok
  Ezek a folyamatok tehetetlenségük folytán nem tudják azonnal követni az őket érő hatásokat
    A tehetetlenség valamilyen tároló hatás következménye
    A tároló elem tartalmát a bemenő jelek csak véges idő alatt tudják megváltoztatni
      Adott időpontban a tároló elem tartalma nem a bemenő jelek ugyanezen időpontbeli értékétől függ, hanem korábbi események során alakult ki
    A fizikai rendszerekben ez energiatárolásként jelenik meg
      Mozgási energia, helyzeti energia, villamos töltés, mágneses fluxus
      Pl. a kondenzátor feszültsége, a tekercs árama nem változhat ugrásszerűen
      Egy test mozgási energiája csak végtelen nagy gyorsulással változtatható meg ugrásszerűen
  Adott pillanatban a rendszer mozgását a bemenő jelek és a rendszer előélete együttesen határozzák meg
    A tároló elemek a rendszer múltjából megőrzött információkat hordozzák
    A tárolók tartalma egyértelműen jellemzi a rendszer állapotát
    A bemenő jelek aktuális értékének hatása a rendszer állapotában csak később jut érvényre

## Slide 48: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Víztartály példa
    Q1: a beömlő vízmennyiség [m3/s]
    Q2: a kiömlő vízmennyiség [m3/s]
    h: a vízoszlop magassága [m]
    A: a tartály keresztmetszete [m2]
    a: a kiömlő nyílás keresztmetszete [m2]
    v: a kiömlő víz sebessége
    m: a folyadékra és a kiömlő nyílásra jellemző állandó
  A tartályból kiömlő vízmennyiség függ a víz sebességétől és a kiömlő nyílás keresztmetszetétől
  A kiömlő víz sebessége függ a tartályban lévő folyadék magasságától
  A tartályban lévő víz térfogatváltozása egyenlő a beömlő és kiömlő vízmennyiség különbségével
Q1
h
A
a
Q2

## Slide 49: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Víztartály példa
Q1
h
A
a
Q2
∫
    Bemenő jel (irányító jel): Q1 beömlő vízmennyiség
    Belső változó (állapotváltozó): h vízszint
      Egyben kimeneti jel is
    Az irányítás célja: állandó h vízszint
      Szintmérővel mérjük
    Zavaró jel a változó vízfogyasztás
      Egy csappal változtathatjuk a értékét
    Feladat: Q1(t) = ?

## Slide 50: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Egyenáramú (DC) motor
    Bemenő jelek
      Kapocsfeszültség, Terhelő nyomaték
    Kimenő jelek
      Motor árama, Szögsebesség
    Zavaró jel
      Terhelő nyomaték
  Elektromechanikai rendszer
    u(t) : a motor kapocsfeszültsége [V]
    i(t) : a motor tekercsein átfolyó áram [A]
    wm(t): a forgórész szögsebessége [rad/s]
    R : a motor tekercselési ellenállása [W]
    L : a motor induktivitása [H]
    Kb : feszültségtényező [V/(rad/s)]
    Kirchoff-törvény

## Slide 51: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Egyenáramú (DC) motor
    Bemenő jelek
      Kapocsfeszültség, Terhelő nyomaték
    Kimenő jelek
      Motor árama, Szögsebesség
    Zavaró jel
      Terhelő nyomaték
  Elektromechanikai rendszer
    KT : nyomatéktényező [Nm/A]
    Jm : a fogórész és terhelések tehetetlenségi nyomatéka [Nm/(rad/s2)]
    B : a mechanikai veszteségek együtthatója [Nm/(rad/s)]
    Mt: a mechanika terhelő nyomaték [Nm]
    Nyomatékegyenlet
wm
jm
Mt
Jm
m

## Slide 52: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Egyenáramú (DC) motor
wm
jm
Mt
Jm
m
∫
∫

## Slide 53: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Dinamikus rendszerek matematikai modelljét differenciál egyenletek formájában szokták megadni, melyek az állapotváltozók és a kimenetek állapotváltozóktól, a bemenetektől és az időtől való függését írják le
    Állapotegyenlet és kimeneti egyenlet – időtartománybeli leírás
    x: az állapotváltozók vektora
    u: a bemenetek vektora
    y: a kimenetek vektora
    f(x,u,t): az állapotváltozók függését leíró függvény
      Általánosságban nemlineáris függvény
    h(x,u,t): az kimenetek függését leíró függvény
      Általánosságban nemlineáris függvény

## Slide 54: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Ha f és g függvények nem függenek az időtől, autonóm rendszerről beszélünk
  Ha f és g függvények lineáris függvények, időben változó lineáris rendszerről beszélünk
  Ha f és g függvények időtől nem függő lineáris függvények, lineáris időinvariáns rendszerről beszélünk
    A, B, C, D mátrixok a rendszer paramétermátrixai

## Slide 55: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Példarendszerek matematikai modellje állapotegyenlettel
    Terheletlen RC kör (SISO rendszer)
    Lineáris időinvariáns rendszer
ic(t)
Single Input Single Output

## Slide 56: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Példarendszerek matematikai modellje állapotegyenlettel
    DC motor (MIMO rendszer)
    Lineáris időinvariáns rendszer
    Az egyenletek mátrixos formában
Multi Input Multi Output

## Slide 57: Folyamatok matematikai modellje
Dinamikus rendszerek
  Példarendszerek matematikai modellje állapotegyenlettel
    Víztartály
    Nemlineáris autonóm rendszer
    Nemlineáris rendszerek kezelése
      Munkaponti linearizálás
      Visszacsatolásos linearizálás
      Nemlineáris szabályozások
        Backstepping
        LPV, MBPC
        SDRE stb.
      Pl. munkaponti linearizálás Taylor-sor
        A munkapont körüli kis megváltozásokra
        „A modell csak közelíti a valóságot”

## Slide 58: Szabályozás
Szabályzó rendszerek tervezési lépései
  A irányítási feladat
    Hogyan alakítsuk ki a zárt szabályozási rendszert a szakasz matematikai modelljének ismeretében, hogy az megfeleljen az előzetesen megfogalmazott elvárásoknak
    u = ?
    Keressük a megfelelő visszacsatolási utasítást, a megfelelő szabályzót
      Különböző szabályzótervezési eljárások
    A visszacsatolt szabályozási rendszer minőségi jellemzőit rendszeranalízissel határozzuk meg
      Vizsgáló jelekkel gerjesztjük a rendszer bemeneteit, figyeljük a választ
    A valós rendszeren nem mindig lehetséges a próbálgatás, vagy nem célszerű
  Modellalapú tervezés
    A rendszer modelljének ismeretében matematikai módszerekkel analizáljuk és tervezzük a szabályozási rendszert

## Slide 59: Matematikai alapok
Mátrixok
  Vektorok
    Sorvektor, oszlopvektor
  Mátrix
  Mátrix transzponáltja

## Slide 60: Matematikai alapok
Mátrixok
  Speciális mátrixok
    Diagonális mátrix, egységmátrix, zérusmátrix
  Összeadás

## Slide 61: Matematikai alapok
Mátrixok
  Mátrix szorzása mátrixszal
    Tulajdonságok

## Slide 62: Matematikai alapok
Mátrixok
  Négyzetes mátrix determinánsa
  Négyzetes mátrix adjungáltja
    Az A mátrix aij elemeihez tartozó előjeles aldeterminásokból álló mátrix transzponáltja

## Slide 63: Matematikai alapok
Mátrixok
  Négyzetes mátrix determinánsa
  Négyzetes mátrix adjungáltja
    Az A mátrix aij elemeihez tartozó előjeles aldeterminásokból álló mátrix transzponáltja

## Slide 64: Matematikai alapok
Mátrixok
  Négyzetes mátrix determinánsa
  Négyzetes mátrix adjungáltja
    2x2-es mátrix adjungáltja

## Slide 65: Matematikai alapok
Mátrixok
  Négyzetes mátrix inverze
  Hasznos azonosságok

## Slide 66: Matematikai alapok
  Komplex konjugált
  Abszolút érték
  Euler formula
    Amplitúdó, fázisszög
    Adott frekvenciájú szinuszos jel ezzel a két paraméterrel jellemezhető
Komplex számok
  Valós rész
  Képzetes rész
  Síkvektorként ábrázolható
  Polár koordináta rendszer

## Slide 67: Matematikai alapok
Komplex számok
  Szinuszos jelek általános ábrázolása
    Adott frekvenciájú szinuszos jel két paraméterrel jellemezhető
      A jel szinuszos és koszinuszos összetevőjének amplitúdójával: A, B
      A jel amplitúdójával és fázisával: M, j
    Nem egyenlőségről van szó, csak megfeleltetés, reprezentálás komplex számmal
      Csak adott frekvencián értelmezhető a megfeleltetés
      Pl. (1+1j)+(2+2j) = (3+3j)
        Mindhárom komplex szám azonos frekvenciájú jeleket reprezentál
        Csak amplitúdójuk és fázisuk más
    Az előjel váltás a komplex Fourier transzformáció definíciója miatt szokás (később)
      Pl:
Komplex számmal (komplex amplitúdó)

## Slide 68: Matematikai alapok
Komplex számok
  Lineáris rendszerek
    Érvényes a szuperpozíció elve
    Szinuszos jellel gerjesztve a bemenetet a kimenet is szinuszos
      azonos frekvenciával
      az amplitúdó és fázis változhat
    Pl:
      Egy lineáris rendszer bemenő jele
      Ennek hatására kimeneti jele
      A komplex amplitúdók segítségével adott w frekvencián jellemezhető a rendszer átviteli tulajdonsága
      Adott frekvencián a rendszer amplitúdó átvitele 0,5 fázis tolása 3p/8

## Slide 69: Matematikai alapok
Komplex számok
  Lineáris rendszerek

## Slide 70: Matematikai alapok
Fourier transzformáció
  Periodikus jel Fourier transzformáltja
    Bármely Ts periódusidejű periodikus jel felbontható megszámlálhatóan végtelen sok diszkrét frekvenciájú szinuszos és koszinuszos függvény összegére (Fourier-sor)
      Ahol az alapharmonikus frekvencia és körfrekvencia
      Az együtthatók:
      Az a0 együttható az f(t) jel egyenáramú (DC) összetevőjének felel meg

## Slide 71: Matematikai alapok

## Slide 72: Matematikai alapok
Fourier transzformáció
  Periodikus jel Fourier transzformáltja
    Bevezetve
    Felhasználva az Euler-formulát
    Az w = nw0 diszkrét körfrekvenciákhoz rendelt cn komplex amplitúdók alkotják az y(t) jel amplitúdó spektrumát
    cn komplex amplitúdók megadják az összetevők amplitúdóját és fázisát is
    Az összetevők frekvenciája az alapfrekvencia egész számú többszöröse
      Az összetevők amplitúdója és fázisa különböző jelek esetén eltérő lehet
      Az n = 0-hoz tartozó összetevő a jel egyenáramú (DC) összetevője

## Slide 73: Matematikai alapok
Fourier transzformáció
  Nem periodikus jel Fourier transzformáltja
    Nem periodikus jel nem megszámlálhatóan végtelen sok összetevőből áll, amelyek frekvenciái folytonos eloszlásúak
    Egyetlen frekvenciához nem tartozik véges értékű amplitúdó, de megadható egy dw sávra számított amplitúdósűrűség
    Az egyenletek kölcsönösen egyértelmű összefüggést – transzformációt – állapítanak meg az f(t) időfüggvény és az F(jw) frekvenciafüggvény között
      F(jw) az f(t) időfüggvény Fourier transzformáltja
    Egy jel frekvenciafüggvénye (frekvenciatartománybeli leírása, spektruma) egyértelműen meghatározza a jel időfüggvényét
  Előny
    A Fourier transzformációval a differenciál egyenletek algebrai egyenletekké redukálódnak
      A frekvenciatartományban a az időtartománybeli differenciálást és integrálást algebrai műveletek helyettesítik

## Slide 74: Matematikai alapok
Laplace transzformáció
    A Fourier transzformált csak akkor létezik ha az f(t) időfüggvény abszolút integrálható
    Ez korlátozza használatát
    A Laplace transzformációval ez a korlátozás feloldható
    Egy időtartománybeli jel Laplace transzformáltja a jel komplex frekvenciatartománybeli reprezentációja

## Slide 75: Matematikai alapok
Laplace transzformáció
  Néhány fontosabb jel Laplace transzformáltja

## Slide 76: Matematikai alapok
Laplace transzformáció
  Néhány fontosabb jel Laplace transzformáltja

## Slide 77: Matematikai alapok
Laplace transzformáció
  Műveleti szabályok
    Differenciálás
      Belépő jel esetén f(t<+0) = 0
      Differenciálás a komplex frekvenciatartományban
    Integrálás
    Eltolási tételek
    Linearitás

## Slide 78: Matematikai alapok
Laplace transzformáció
  Műveleti szabályok
    Belépő jelek konvolúciója
    Racionális törtfüggvény inverz transzformáltja
      Ha egy Laplace transzformált racionális törtfüggvény alakra hozható, akkor részlettörtekre bontható
      Tagonként az időtartományba transzformálható
      Ha a D(s) nevező gyökei egyszeresek
      Ha a nevező gyökei között vannak többszörös gyökök
        a gyökhöz részlettörtekre bontáskor a multiplicitásával egyező számú részlettört tartozik
        Pl. ha a j-edik gyök k-szoros

## Slide 79: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  Terheletlen RC kör
    Időtartománybeli leírás
    Frekvenciatartománybeli leírás Laplace transzformációval
    Kérdés 1: hogyan változik a rendszer kimenete a bemenő jel és az állapotváltozó kezdeti értékének függvényében?
    Kérdés 2: hogyan változik az állapotváltozó a bemenő jel függvényében?
      A kimeneti jel változása ebből és a kimeneti egyenletből meghatározható
    Meg kell oldani a differenciál egyenletet

## Slide 80: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  Terheletlen RC kör
    Állapotegyenlet megoldása az időtartományban
    Lineáris állandó együtthatós elsőrendű differenciál egyenlet megoldása
    Egységugrás bemenő jelet feltételezve

## Slide 81: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  Terheletlen RC kör
    Állapotegyenlet megoldása a frekvenciatartományban

## Slide 82: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  Terheletlen RC kör
    Ha egy Laplace transzformált racionális törtfüggvény alakra hozható, akkor részlettörtekre bontható
  A rendszer pólusai:

## Slide 83: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Időtartománybeli leírás
    Frekvenciatartománybeli leírás Laplace transzformációval

## Slide 84: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Állapotegyenlet megoldása a frekvenciatartományban
    Kérdés 2: hogyan változik az állapotváltozó a bemenő jel függvényében?
      A kimeneti jel változása ebből és a kimeneti egyenletből meghatározható

## Slide 85: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Állapotegyenlet megoldása a frekvenciatartományban
    Szétválasztható egy bemenő jeltől függő, és egy bemenő jeltől független, csak x(-0)-tól függő összetevőre
    A magára hagyott rendszer mozgása, saját mozgás
      Ha a bemenő jel zérus: u(t) = 0, u(s) = 0
    A rendszer gerjesztett mozgása
      Ha x(-0) = 0
      A rendszer tulajdonságainak vizsgálatakor általában elegendő ezt az esetet vizsgálni
    A rendszer átviteli függvénye (mátrix)

## Slide 86: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Állapotegyenlet megoldása a frekvenciatartományban
    A kimeneti jel a w(s) átviteli függvény és a bemeneti jel Laplace transzformáltjának ismeretében kiszámítható
    Az inverz mátrix számításához szükség van a determinánsra és az adjungált mátrixra

## Slide 87: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Több bemenetű és/vagy több kimenetű rendszer esetén minden bemenet-kimenet kombinációhoz tartozik egy skalár (nem mátrix) átviteli függvény
    Esetünkben 2 bemenet, 2 kimenet, 4 átviteli függvény

## Slide 88: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Több bemenetű és/vagy több kimenetű rendszer esetén minden bemenet-kimenet kombinációhoz tartozik egy skalár (nem mátrix) átviteli függvény
    Esetünkben 2 bemenet, 2 kimenet, 4 átviteli függvény

## Slide 89: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Több bemenetű és/vagy több kimenetű rendszer esetén minden bemenet-kimenet kombinációhoz tartozik egy skalár (nem mátrix) átviteli függvény
    Esetünkben 2 bemenet, 2 kimenet, 4 átviteli függvény

## Slide 90: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Több bemenetű és/vagy több kimenetű rendszer esetén minden bemenet-kimenet kombinációhoz tartozik egy skalár (nem mátrix) átviteli függvény
    Esetünkben 2 bemenet, 2 kimenet, 4 átviteli függvény

## Slide 91: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Több bemenetű és/vagy több kimenetű rendszer esetén minden bemenet-kimenet kombinációhoz tartozik egy skalár (nem mátrix) átviteli függvény
    Esetünkben 2 bemenet, 2 kimenet, 4 átviteli függvény

## Slide 92: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  MIMO rendszer esetén
.
.

## Slide 93: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor
    Az átviteli függvények ismeretében tetszőleges bemenő jelre kiszámíthatjuk a kimeneti jel időfüggvényét
    Ismerni kell a bemenő jel Laplace transzformáltját
    Impulzusválasz (impulse response), súlyfüggvény w(t)
      Egységimpulzus bemeneti jel esetén: u1(t) = d(t)
    Egységugrás-válasz (step response), átmeneti függvény v(t)
      Egységugrás bemeneti jel esetén: u1(t) = e(t)

## Slide 94: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor

## Slide 95: Állapotegyenlet
Példarendszerek frekvenciatartománybeli leírása
  DC motor

## Slide 96: Állapotegyenlet
Gyakorló feladatok
  Komplex amplitúdó
  Fourier transzformáció
  Laplace transzformáció, inverz Laplace transzformáció
    Dinamikus rendszerek